REGULAMENTUL INSTRUCTIEI DE SPECIALITATE A POMPIERILOR MILITARI Nr.92 din 30.11.1990

Cuprins

Cap.I. Principii generale pag. 1

1.1.Scopul instructiei de specialitate pag. 1

1.2.Definitii si notiuni pag. 1

1.3.Conducerea subunitatilor pag 2

Cap.II. Organizarea grupelor si echipelor la autospeciale si utilaje de stins incendii pag 2

2.1.Incadrarea grupelor si echipelor pag 2

2.2.Echiparea pentru interventie pag 3

2.3.Modul de echipare a servantilor pag 4

Cap.III.Indatoririle servantilor pag 5

3.1.Indatoririle servantilor la autospecialelor si utilajele de stins incendii cu apa si spuma pag 5

3.2.Indatoririle servantilor la autospeciale si utilajele de stins incendii cu pulbere si azot sau dioxid de carbon pag 7

3.3.Indatoririle servantilor la autospecialele de stins incendii cu jet de gaze pag 8

3.4.Indatoririle servantilor la autospecialele pentru evacuarea fumului si gazelor si pentru iluminat pag 9

3.5.Indatoririle servantilor la autoscarile mecanice pag 10

3.6.Indatoririle servantilor la barca pneumatica pag 11

Cap.IV.Tehnica manuirii accesoriilor pag 11

4.1.Accesorii pentru trecerea apei pag 11

4.2.Accesorii pentru producerea spumei pag 14

4.3.Accesorii de protectie pag 15

4.4.Accesorii pentru salvari si prim ajutor pag 16

4.5.Accesorii pentru iluminat pag 17

4.6.Accesorii pentru taiat si demolat pag 18

4.7.Accesorii si utilaje diverse pag 20

4.8.Scari manuale pag 21

4.9.Transportul si manuirea utilajelor de stins incendii pag 22

Cap.V.Instructia grupelor(echipelor) la tehnica de lupta pag 23

5.1.Formatii de adunare si de mars.Trecerea de la o formatie la alta pag 23

Cap.VI.Instructia echipei de salvare pag 28

Cap.VII.Instructia garzii de interventie pag 34

Cap.VIII.Tehnica executarii indatoririlor de catre servanti la interventii pag 36

Cap.IX.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor pag 39

9.1.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor ce se manifesta la inaltimi pag 39

9.2.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor din subsoluri pag 40

9.3.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de substante combustibile solide pag 42

9.4.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de lichide combustibile pag 44

9.5.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de gaze combustibile pag 45

9.6.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de prafuri combustibile si pulberi metalice pag 45

9.7.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor speciale pag 46

Cap.X.Securitatea servantilor pag 47

Cap.XI.Tehnica alimentarii cu apa pag 48

Anexa.1.Tabel cu semne si semnale pentru conducerea subunitatilor de pompieri pag 50

Cap.I. Principii generale

1.1.Scopul instructiei de specialitate

Art.1.Apararea vietii oamenilor si bunurilor materiale impotriva incendiilor ,participarea la prevenirea efectelor distructive

provocate de calamitati naturale si catastrofe precum si inlaturarea urmarilor acestora impun relizarea unui inalt nivel de

instruire si educare a efectivelor ce se perfectioneaza continuu prin procesul pregatirii de specialitate .

Art.2.Prin instructia de specialitate ,se asigura cunoasterea de catre intregul efectiv a autospecialelor ,utilajelor si

accesoriilor destinate pentru salvarea persoanelor,acordarea primului ajutor ,evacuarea bunurilor materiale si animalelor

,stingerea incendiilor ,limitarea si inlaturarea urmarilor avariilor tehnice exploziilor,calamitatilor naturale si catastrofelor

,formarea si perfectionarea deprinderilor necesare executarii indatoririlor servantilor pentru indeplinirea misiunilor ,precum

si realizarea coeziunii de lupta a subunitatilor.In cadrul instructiei de specialitate se formeaza,mentin si dezvolta calitatile

fizice de baza necesare militarilor si se asiguara cresterea capacitatii organismului de a rezista la actiunile factorilor

nefavorabili care apar pe timpul interventiilor ,se intareste spiritul de ordine si disciplina ,de solidaritate si intrajutorare intre

servanti.

1.2.Definitii si notiuni

Art.3.Pentru executarea instructiei de specialitate se stabilesc urmatoarele definitii si notiuni:

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

-servant-militar numit prin ordinea de lupta ,echipat cu accesoriile de protectie ,salvare si interventie ,in masura sa

indeplineasca indatoririle functiei si misiunea primita;

-grupa de pompieri-subunitate specializata care deserveste o autospeciala sau un utilaj,in masura sa indeplineasca misiuni

de interventie independent sau in cadrul garzii de interventie;

-pluton de pompieri-subunitate formata din doua sau mai multe grupe ,destinata sa indeplineasca misiuni de interventie

independent sau in cadrul garzii de interventie

-garda de interventie-subunitate de tarie variabila constituita din organica unei companii,destinata sa indeplineasca misiuni

de interventie

-formatie de adunare-dispunerea militarilor si a subunitatilor in linie pe un rand ,in fata sau in spatele autospecialelor si

utilajelor de stins incendii

-formatie de mars-dispunerea militarilor si a subunitatilor pe autospeciale de stins incendii ,in vederea executarii deplasarii

-dispozitiv premergator de interventie -grupare de forte si mijloace partial desfasurate dupa sosirea la locul interventiei

-dispozitiv complet de interventie-grupare de forte si mijloace constituita corespunzator conceptiei de actiune si adoptata

pentru indeplinirea misiunii de lupta primita

-tehnica de lupta-totalitatea autospecialelor ,utilajelor si accesoriilor destinate pentru stingerea incendiilor,limitarea si

inlaturarea urmarilor avariilor tehnice ,exploziilor,calamitatilor naturale si catastrofelor

-autospeciala de stins incendii-autovehicul rutier de constructie speciala ,care dispune de instalatii,echipamente si accesorii

destinate actiunilor de interventie pentru stingerea incendiilor ,limitarea urmarilor avariilor tehnice ,exploziilor

calamitatilor naturale si catastrofelor

-utilaj de stins incendii-mijloc remorcabil sau transportabil destinat efectuarii unei anumite operatiuni pe timpul actiunilor

de interventie pentru stingerea incendiilor ,limitarea si inlaturarea urmarilor avariilor tehnice ,exploziilor .calamitatilor

naturale si catastrofelor ;

-accesoriu de stins incendii-aparat,dispozitiv sau echipament destinat realizarii dispozitivului premergator sau de interventie

, salvarii si protectiei personalului pe timpul indeplinirii misiunilor;

-dreapta sau stanga dispozitivului-este dreapta sau stanga servantului care,stand cu spatele la autospeciala de stins incendii

,priveste pe directia obiectivului la care se actioneaza;

-dreapta sau stanga autospecialei de stins incendii-este dreapta sau stanga servantului care priveste pe directia normala de

deplasare a autovehiculelor.

1.3.Conducerea subunitatilor

Art.4.Conducerea subunitatilor se realizeaza prin comenzi si ordine ,care se verbal sau se transmit prin semne si semnale

,mijloace de transmisiuni si agenti de legatura(anexa 1).Semnul sau semnalul se repeta pana cand se constata ca a fost

receptionat.Cand conditiile nu permit folosirea semnelor si semnalelor ,legatura se va asigura prin deplasarea servantilor pe

dispozitiv de la unul la altul.

Cap.II. Organizarea grupelor si echipelor la autospeciale si utilaje de stins incendii

2.1.Incadrarea grupelor si echipelor

Art.5.Autospecialele si utilajele de stins incendii sunt deservite de grupe sau echipe incadrate astfel:

-autopompa de prima interventie si comanda-de o echipa formata din 2 servanti,cu urmatoarele functii:

-servant 1;

-sofer;

-autopompa cisterna cu tun de apa si spuma ,autopompa cisterna de alimentare cu apa ,autotunul de stins

incendii,autospeciala de stins incendii cu spuma-de o grupa formata din 6 servanti ,cu urmatoarele functii:

-comandant de grupa

-servant 1

-servant 2

-servant 3

-servant 3

-servant 4

-sofer

-autospeciala de stins incendii cu pulbere si azot -de o grupa formata din 5 servanti cu urmatoarele functii:

-comandant de grupa

-servant 1

-servant 2

-servant 3

-sofer

-autospeciala de stins incendii cu pulbere si dioxid de carbon-de o echipa formata din 2 servanti,cu urmatoarele functii:

-servant 1

-sofer

-autospeciala pentru evacuarea fumului ,gazelor si pentru iluminat -de o grupa formata din 5 servanti cu urmatoarele

functii:

-comandant de grupa

-servant 1

-servant 2

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

-servant 3

-sofer

-autoscara mecanica -de o echipa formata din 2 servanti,cu urmatoarele functii:

-servant 1

-sofer

-autospeciala de stins imcendii cu jet de gaze-de o echipa formata din 2 servanti,cu urmatoarele functii:

-servant 1

-sofer

-motopompa remorcabila-de o grupa formata din 5 servanti ,cu urmatoarele functii:

-comandant de grupa

-servant 1

-servant 2

-servant 3

-sofer ACI si mecanic motopompa

-barca pneumatica-de o grupa formata din 4 servanti cu urmatoarele functii:

-comandant de grupa

-servant 1

-servant 2

-mecanic

-electrogeneratorul si hidrogeneratorul de spuma usoara-de o echipa formata din 2 servanti cu urmatoarele functii:

-servant 1

-servant 2

-stingatorul remorcabil si stingatorul transportabil -de o echipa formata din 2 servanti cu uematoarele functii:

-servant 1

-servant 2

-tunul T.R.A.S.-3 000-de o echipa formata din 2 servanti ,cu urmatoarele functii:

-servant 1

-servant 2

2.2.Echiparea pentru interventie

Art.6.Militarii se echipeaza pentru interventie astfel:

A.La alarma,la semnalul acustic de incendiu sau la ordin.

a)Ofiterii,maistrii militari sau subofiterii de front:

-costum de protectie contra apei

-centura cu carlig de siguranta

-casca

-masca de protectie contra fumului si CO

-radiotelefon portabil

-capison si scurta imblanita impermeabila

-cizme de cauciuc

b)subofiterii soferi:

-combinezon

-sapca

-centura cu diagonala

-masca de protectie contra fumului si CO

-caciula si scurta imblanita impermeabila

-cizme de cauciuc

c)Militarii in termen -servanti:

-costum de protectie contra apei

-casca

-centura cu carlig de siguranta

-capison si vesta impermeabila imblanita

d)Militarii in termen -soferi:

-combinezon

-centura

-boneta

-caciula si vesta impermeabila imblanita

B.La locul interventiei,servantii se echipeaza dupa cum urmeaza:

-comandantul de grupa:

-masca de protectie contra fumului si CO

-aparat izolant(la nevoie)

-costum de protectie anticalorica(la nevoie)

-cizme de cauciuc(la nevoie)

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

-manusi de cauciuc la A.Sp.F.G.I.

-teava de refulare(la nevoie)

-toporas psi

-vesta pneumatica la barca pneumatica

-fluier

-servantul 1

-masca se protectie contra fumului si CO

-aparat izolant(la nevoie)

-costum de protectie anticalorica(la nevoie)

-casca de protectie auditiva,la A.Sp.J.G.

-cizme de cauciuc(la nevoie)

-manusi de cauciuc ,la A.Sp.F.G.I

-teava de refulare

-cordita de salvare

-toporas psi

-geanta pentru chei si fesi la A.P.C.A. SR-114

-fluier

-servantul 2

-masca de protectie contra fumului si CO

-cizme de cauciuc(la nevoie)

-manusi de cauciuc la A.Sp.F.G.I.

- geanta pentru chei si fesi

-vesta de salvare la barca pneumatica

-fluier

-servantul 3

-masca de protectie contra fumului si CO

-aparat izolant (la nevoie)

-costum de protectie anticalorica(la nevoie);

-cizme de cauciuc(la nevoie)

-coarda de salvare

-topor-tarnacop

-teava de refulare(la nevoie)

-gheare pentru urcat pe stalpi la A.Sp.F.G.I.(la nevoie)

-fluier

-servantul 4:

-masca de protectie contra fumului si CO

-cizme de cauciuc (la nevoie)

-geanta pentru chei si fesi

-fluier

-sofer

-casca de protectie auditiva la S.Ap.J.G.

-masca de protectie contra fumului si CO(la nevoie)

- cisme de cauciuc (la nevoie)

- vesta de salvare , la barca pneumatica.

Mastile de protectie contra fumului si CO se pastreaza pe autospeciale, echiparea cu acestea executindu-se pe timpul

deplasarii la interventie.

Art.7. Instructia de specialitate se executa cu servantii, avind echipament complect si toate accesoriile, cu exceptia

costumului de protectie anticalorica si a cizmelor de cauciuc, care se vor folosi la ordin. Castile vor fi de culoare albargintie

pentru cadre, de culoare rosie pentru comandantii de grupe si de culoare kaki pentru ceilalti servanti. Servantii

vor avea inscrisa de culoare alba, pe patea dreapta a castii, cifra corespunzatoare a functiei pe care o indeplinesc, avind

urmatoarele dimensiuni: inaltimea de 6 cm, latimea de 3 cm si grosimea scrisului 1 cm.

Art.8. Castile, costumele de protectie contra apei si centurile de siguranta se pastreaza pe usile garajelor sau intr-un rastel

special amenajat in apropierea acestora.Varificam materialelor si accesoriilor se va face de catre fiecare servant, zilnic la

predarea si primirea misiunii garzii de interventie.

Art.9. Trecerea de la tinuta pentru interventie de vara la cea de iarna si invers se executa pe baza ordinului de zi al

comandantului de unitate.

2.3.Modul de echipare a servantilor

Art.10. Costumul de protectie contra apei se imbraca peste echipamentul de instructie, in ordinea: pantalonul prins cu

bretele si bluza incheiata la totii nasturii. In costumul tip combinezon , servantul intra mai intii in partea inferioara , apoi

introduce mainile pe minecile acestuia dupa care se incheie la nasturi. Dezechiparea se executa in ordinea inversa a

operatiilor.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.11. Casca se ia cu mina stinga sau dreapta, se aseaza pe cap, potrivindu-se sub barbie cu ambele maini. Pentru

scoatere, se prinde cu mina dreapta de viziera, tragindu-se inainte si jos, iar cu mina stinga sau dreapta se trage de curelusa

pina se scoate de sub barbie.

Art.12. Centura de siguranta se apuca cu mina stinga de ambele capete avind lipit de palma capatul ei reglabil , se aseaza

pe corp si se incheie prin trecerea piesei mici a paftalei prin deschizatura piesei mari. In caz de nevoie, centura poate fi

rotita pe corp de la stinga la dreapta. Cirligul de siguranta se poarta agatat de inelul mare.

Art.13. Teava de rufulare se introduce intre centura de siguranta si echipament, in fata corpuluiu, inclinata apre stinga sau

spre dreapta , cu ajutajul in jos.

Art.14. Coarda si cordita de salvare se poarta in husa, cu curelusa pe umarul sting, astfel incit sa poata fi tinuta la spate.

Cind servantul este echipat cu aparat izolant , coarda sau cordita se poarta agatata cu cosa metalica de cirligul de

siguranta.

Art.15. Masca de protectie contra fumului si CO. Pentru echiparea cu masca de protectie contra fumului si CO in pozitia

,,de mars", se trece cordeaua de purtare peste umarul drept in asa fel ca sacul portmasca sa se gaseasca pe soldul sting cu

capacul in afara, se impinge sacul portmasca putin inapoi, pentru a nu impiedica servantul pe timpul deplasarii, se scoate

cureaua cingatoare din sacul portmasca , se petrece in jurul taliei si se prinde de inelul semirotund din fata, fixand in asa fel

sacul portmasca, incit acesta sa nu se miste . Masca se echipeaza dupa centura de siguranta , inaintea celorlalte accesorii.

Art.16.Aparatul izolant se scoate din cutie, se deschide carcasa si se racordeaza cartusul absorbant, se monteaza butelia cu

oxigen, verificindu-se presiunea la manometru, tuburile de legatira si masca, dupa care se inchide capacul carcasei. Se

aseaza aparatul izolant cu curelele catre servant, care, prin aplecare, introduce bratul sting dupa cureaua stinga, ridicind

aparatul pe spate, ajutat de sofer, aseaza cordeaua mastii dupa git, iar cu mina dreapta apuca cureaua din dreapta si o trece

peste umarul drept, prinzind-o in dispozitivul de fixare. La aparatele prevazute cu curea cingatoare, se trece cureaua in

jurul taliei, dupa care se incatarameaza .

Art.17. Geanta pentru chei si fesi se poarta pe soldul sting, cu capacul in afara, avind cureaua de purtat pe umarul drept.

Art.18. Toporul-tirnacop se porta cu tocul pe soldul drept si cu cureaua de purtare pe umarul sting.

Art.19. Toporasul p.s.i. se poarta in toc, agatat de inelul din partea stinga a centurii de siguranta , cu lama inainte.

Art.20. Costumul de protectie anticalorica se imbraca peste echipamentul de serviciu, cu exceptia incaltamintei. Sub

manusile costumului se imbraca o pereche de minusi din lina , iar in cisme ciorapi grosi de lina . Este interzisa purtarea de

lenjerie sau alta imbracaminte din fire sintetice de catre personalul destinat interventiei

a) Costumul de apropiere usor - medel 1 (AU-1) : se incalta cizmele si se leaga de cingatoare cu snururile prevazute in

acest scop, se echipeaza cu halatul si se incheie dispozitivele metalice, se imbraca capisonul, asigurindu-se asezarea

corecta pe cap a castii interioare si stringerea curelei de barbie, apoi se iau manusile si se prind de mineci prin

dispozitivele metalice.

b) Costumul de apropiere usor - model 2 (AU-2), costumul de apropiere normal (A.N.) si costumul de patrundere normal:

se imbraca pantalonii si se incheie burduful lateral prin dispozitivele metalice, ajutindu-se in caz de nevoie bretelele, se

incalta cizmele, introducindu-le sub pantaloni, se echipeaza bluza, incheind dispozitivele metalice, se monteaza vizorul, se

imbraca capisonul, asigurindu-se asezarea corecta pe cap a castii interioare si stringerea curelei sub barbie, se iau manusile

si se prind de mineci prin dispozitivele metalice.

c) Costumul de patrundere greu (P.G.): servantul intra mai intai in partea inferioara a costumului, apoi introduce

concomitent mainile si capul in partea superioara a costumului , imbraca manusile, ajutat de catre un alt servant pentru

prinderea acestora de mineci prin dispozitivele metalice. Servantul care ajuta la echipare va asigura asezarea exacta a

partii dorsale pe aparatul izolant si inchierea costumului mai intii pe deschiderea orizontala prin dispozitivele metalice si

apoi pe deschiderea verticala prin fermoar si butoni. Pentru toate tipurile de costume de protectie anticalorica servantii vor

fi ajutati la echipare.

Art.21. Fluierul se prinde cu un snur de butoniera a doua a vestonului de la costumul de serviciu sau de protectie si se

introduce sub veston.

Art.22. Ghearele pentru urcat pe stilpi. Pentru echipare, se aseaza talpa pe suportul ghearei , dupa care se prinde de

incaltaminte cu ajutorul curelelor dispozitivului de fixare, incheindu-se toate cataramele, astfel incit ghearele sa fie cit mai

stabile pe picioare.

Cap.III.Indatoririle servantilor

3.1.Indatoririle servantilor la autospecialelor si utilajele de stins incendii cu apa si spuma

Art.23. Comandantul de grupa este subordonat comandantului de pluton , iar pe timpul indeplinirii misiunilor si

comandantul garzii de interventie sau ajutorului acestuia. El raspunde de deplasarea grupei la locul actiunii, de modul de

indeplinire a indatoririlor de catre servantii din subordine si impreuna cu soferul , de buna functionare si intretinere a

utilajelor si accesoriilor. In afara indatoririlor stabilite prin regulamentele militare generale si de specialitate mai are

urmatoarele obligatii:

- verifica si asigura echiparea corespunzatoare a servantilor pentru interventie;

- participa la recunoastere si da misiuni subordonatilor;

- manuieste stingatoarele din dotarea autospecialelor ;

- manuieste impreuna cu servantul 1 , scara de imperechere ;

- conduce activitatea grupei pentru remorcarea-dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remorcabile la

interventie;

- tine permanent legatura cu comandantul nemijlocit, folosind aparatura radio;

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- indeplineste, dupa recunoastere, indatoririle servantului 1 pe partea dreapta a dispozitivului de interventie;

- indeplineste indatoririle sefului echipei de salvare;

- manuieste lampa electrica portabila;

- manuieste aparatura radio;

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art. 24. Servantul 1 este subordonat comandantului de grupa si raspunde la localizarea si lichidarea incendiilor, a

urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor in sectorul de lucru incredintat si de folosirea cu eficienta a substantelor

stingatoare.

Are urmatoarele obligatii:

- inlocuieste, la nevoie, pe comandantul de grupa

- indeplineste indatoririle servantului 1 din echipa de salvare

- intinde, prelungeste si stringe liniile de furtun

- manuieste tevile de refulare a apei si tevile generatoare de spuma

- manuieste tevile generatoare de spuma cu medie infoiere la A.Sp.L. SR- 12215 si teava lansatoare de spuma impreuna

cu servantul 2 , la A.T.I. R. 12215

- manuieste dispozitivul manual de manevrare a tunului de apa si spuma

- schimba ajutajele reglabile sau pulverizatoare ale tevilor de refulare

- foloseste costumul de protectie anticalorica

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant, ajutat de sofer

- manuieste toporasul , cordita de salvare si lampa electrica portativa

- manuieste scara baston la A.P.I.C., A.P.C.T., SR-114, A.P.C.T., R.3135 si A.P.C.T., R.12215.;

- manuieste scara de fereastra a A.P.C.T. SR-114, A.P.C.T., R.8135, A.P.C.T. R.12215 si A. Sp.L.S. R.12215;

- manuieste impreuna cu comandantul de grupa scara de imperechere la A.P.C.A. R. 12215 si A.Sp.L.S., R.12215; la

A.P.I.C. operatiunea se executa impreuna cu soferul

- manuieste impreuna cu servantii 2 si 3 caruciorul portfurtun;

- manuieste prelata ignifugata sau aluminizata

- manuieste reductiile A-B; B-C;

- participa la remorcarea-dezremorcarea si punerea in fuctiune a utilajelor remorcabile de interventie

- manuieste stingatoarele manuale din dotarea autospecialelor

- manuieste galeata din pinza

- manuieste tubul de refulare a spumei expandante la electrogeneratorul de spuma usoara si hidrogenerator

- manuieste sorbul , cosul pentru sorb, cordita de sustinere a acestuia si impreuna cu soferul, tuburile de aspiratie la

A.P.I.C.;

- manuieste hidrantul portativ, mufa si cheia hidrantului la A.P.I.C.;

- actioneaza robinetii tip ,,cep" din stinga si dreapta ecranului de protectie la turnul T.R.A.S.-3000

- actioneaza robinetul cu clapeta pentru refularea apei prin teava de spuma si robinetul tip ,,cep" de la tubul de aspiratie

a spumei la tunul T.R.A.S.-3000

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.25. Servantul 2 este subordonat comandantului de grupa si raspunde de asigurarea si transportul utilajelor si

accesoriilor la locul actiunii, de folosirea cu eficienta a substantelor stingatoare si asigurarea continuitatii lucrului pe

dispozitivul de lupta.

Are urmatoarele obligatii:

- indeplineste indatoririle servantului 2 din echipa de salvare

- intinde , prelungeste si stringe luniile de furtun, la nevoie aplica fesi sau inlocuieste furtunurile sparte

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant

- manuieste distrubuitorul C.B.C.

- munuieste ejectorul pentru ape mici ajutat de servantul 3

- inlocuieste ajutajele tunurile de apa la A.P.C.A., A.T.I., A.Sp.L.S si tunul T.R.A.S.-3000;

- manuieste amestecatorul de linie la A.P.C.T. siM.P., ajutat de servantul 3

- manuieste tubul de aspiratie tip ,,D" la A.P.C.T., A.T.I. S.R -114, elecrogeneratorul, hidrogeneratorul de spuma si tunul

T.R.A.S -3000;

- transporta prelungitoarele tevilor generatoare de spuma si capetele deversoare la locul ordonat si ajuta la minuirea lor la

A.P.C.A. R. 12215, A.P.C.T si A.Sp. L.S;

- ajuta servantul 1 la instalarea tevii lansatoare de spuma la A.T.I. R12215

- participa la remorcarea-dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remorcabile de interventie

- manuieste impreuna cu servantul 3 scara culisabila

- transporta trusa cu butelii si cartuse absorbante

- transporta , impreuna cu servantul 3 , bidoanele cu lichid spumant.

- manuieste impreuna cu servantii 1 si 3 , caruciorul portfurtun;

- porneste motorul electric de la butonul contactorului la elecrogeneratori de spuma usoara

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- actioneaza robinetul reglabil de pe conducta de alimentare si cel de dozare a spumei la electrogeneratorul de spuma

usoara

- manuieste stingatoarele din dotarea autospecialelor

- manuieste accesoriile din geanta de chei si fesi

- manuieste reductiile A-B, B-C

- participa la alimentarea autospecialelor cu spumogen praf sau lichid

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.26. Servantul 3 este subordonat comandantului de grupa si raspunde de asigurarea conditiilor de lucru comandantului

de grupa si servantului 1 , prin executarea de taieri, desfaceri, deschideri si demolari, alimentarea cu apa a autospecialelor

de interventie si asigurarea continuitatii lucrului pe dispozitivul de lupta.

Are urmatoarele obligatii:

- executa , la ordin, desfaceri, taieri, deschideri si demolari;

- indeplineste, la nevoie, indatoririle servantului 1

- indeplineste indatoririle servanrului servantului 3 din echipa de salvare

- intinde, prelungeste si stringe liniile de furtun

- supravegheaza linile de furtun si la nevoie inlocuieste furtunurile sparte

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant

- participa la alimentarea autospecilaei cu spumogen praf sau lichid

- transporta impreuna cu servantul 2, bidoanele cu lichid spumant

- ajuta servantul 2 la minuirea amestecatorului de linie

- manuieste, impreuna cu servantul 2 scara culisabila

- manuieste proiectorul p.s.i. trepiedul si bobina cu cablu, ajutat de sofer

- ajuta servantii 1 si 2 la minuirea tuburilor prelungitoare si capul deversor

- intrerupe circuitele electrice folosind trusa electrica si cheia cofret la A.P.C.T., A.Sp.L.S. si A.C.I.

- manuieste coturile pentru furtun si puntile de trecere

- manuieste coarda de salvare

- manuieste cangea, cazmaua si lopata.

- manuieste toporul-tirnacop

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine , semne si semnale.

Art.27. Sevantul 4 se subordoneaza comandantului de grupa si raspunde de alimentarea cu apa a autospecialelor de

interventie si asigurarea continuitatii lucrului pe dispozitivul de lupta . Are urmatoarele obligatii:

- recunoaste sursa de apa ordonata si alte surse de apa apropiate

- manuieste hidrantul portativ si cheia hidrant

- racordeaza linia de furtun pentru alimentare

- impreuna cu soferul racordeaza tuburile de absorbtie si sorbul.

- la nevoie amenajeaza sursele naturale de apa pentru alimentare

- intinde si stringe primele role de furtun de la iesirile pompie centrifuge

- supravegheaza liniile de furtun si la nevoie aplica fesi si inlocuieste furtunurile sparte

- participa la remorcarea , dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remorcabile de interventie

- ajuta pe sofer la alimentarea instalatiei pentru prepararea emulsiei cu spumogen lichid sau praf

- manuieste proiectorul mobil de 70w, ajutat de sofer

- intrerupe circuitele elctrice si gazele naturale

- inlocuieste pe servantul 3

- manuieste toporul tirnacop sau ranga , dupa caz

- manuieste la ordin , masca contra fumului si CO

- manuieste limitatorul de presiune

- manuieste colectorul

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.28. Soferul se subordoneaza nemijlocit comandantului garzii de interventie sau pluton, cind acesta este subofiter, sau

comandantului de grupa, daca este militar in termen. Raspunde de asigurarea deplasarii autospecialelor si a transportului

utilajelor , personalului si substantelelor de stingere la locul interventiei, de asigurarea refularii apei sau celorlalte

substante de stingere pe dispozitiv si de buna functionare a tuturor accesoriilor.

Are urmatoarele aobligatii:

- conduce autospeciala si utilajele tractate la locul ordonat;

- impreuna cu servantul 4, manuieste tuburile de aspiratie, sorbul si cosul pentru sorb

- racordeaza liniile de furtun la iesirele din pompe

- pune in functiune instalatia de lucru cu apa sau spuma a autospecilaei

- mareste sau micsoreza presinea de refulare a agentilor stingatori

- monteaza si demonteaza ciuperca pulverizatoare la A.T.I S.R -114

- manuieste proiectorul p.s.i. trepiedul si bobina cu cablu, ajutat de servantul 4

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- descatarameaza si ajuta servantii 2 si 3 la luarea accesoriilor de pe autospeciale

- ajuta comandantul de grupa si servantul 1 la asanblarea pieselor aparatului izolant si echiparea cu acesta

- participa la remorcarea dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remorcabile de interventie

- ajutat de intreaga grupa , executa intretinerea autospecialei si accesoriile din dotarea acesteia

- manuieste ejectorul de ape mici si distribuitorul la A.P.I.C

- intinde, prelungeste , stringe liniile de furtun si aplica fesi la A.P.I.C

- impreuna cu servantul 1 , manuieste scara de imperechere la A.P.I.C

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

3.2.Indatoririle servantilor la autospeciale si utilajele de stins incendii cu pulbere si azot sau dioxid de carbon

Art.29. Comandantii de grupe si servantii la aceste autospeciale au subordonarea si aceleasi raspunderi sa in cazul

militarilor ce incadreaza autospecialele si utilajele de stins incendii cu apa si spuma.

Art.30 Comandantul de grupa , in afara indatoririlor generale , are urmatoarele obligatii:

- verifica si asigura echiparea corespunzatoare a servantilor pentru interventie

- participa la recunoastere si da misiuni subordonatilor

- stabileste locul si pozitiile de lucru ale servantilor

- ia masuri de asigurare a securitatii servantilor

- manuieste stingatoarele din dotarea autospecialei

- conduce activitatea grupei pentru remorcarea dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remorcabile la

interventie

- tine permanent legatura cu comandantul nemijlocit, folosind aparatura radio

- indeplineste, dupa recunoastere, indatoririle servantului 1 pe partea dreapta a dispozitivului de interventie

- indeplineste indatoririle sefului echipei de salvare

- manuieste lampa electrica portativa

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.31 Servantul 1 are urmatoarele obligatii:

- inlocieste la nevoie pe comandantul de grupa

- indeplineste indatoririle servantului 1 din echipa de salvare

- intinde , prelungeste si stringe liniile de furtun

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant ajutat de sofer

- foloseste costumul de protectie anticalorica

- manuieste tevile de refulare a pulberilor stingatoare

- manuieste toporasul , cordita de salvare si lampa electrica portativa

- minuieste toporasul, cordita de salvare si lampa electrica portativa;

- minuieste prelata ignifugata sau aluminizata

- participa la remorcarea-dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remorcabile de interventie.

- minuieste stingatoare manuale din dotarea autospecilei;

- minuieste aparatura radio;

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.32. Servantul 2 are urmatorele obligatii:

- indeplineste indatoririle servantului 2 din echipa de salvare;

- intinde, prelungeste si stringe liniile de furtun

- supravegheaza liniile de furtun , la nevoie, aplica fesi sau inlocuieste furtunele sparte

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO si aparatul izolant

- participa la remorcarea-dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remocabile de interventie

- manuieste accesoriile din geanta chei si fesi

- participa la alimentara autospecialei cu pulberi stingatoare

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.33. Servantul 3 are urmatoarele obligatii:

- indeplinste indatoririle servantului 3 din echipa de salvare

- executa , la nevoie, indatoririle servantului 1

- supravegheaza liniile de furtun si la nevoie inlocuieste furtunele sparte

- intinde prelungeste si stringe linii de furtun

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO si la nevoie, aparatul izolant

- ajuta pe sofer la punerea in functiune a instalatiei speciale

- participa la alimentarea autospecialei cu pulberi stingatoare

- manuieste proiectorul p.s.i., trepiedul si bobina de cablu, ajutat de sofer

- intrerupe circuitele electrice, folosind trusa electrica si cheia cofret

- manuieste coturile pentru furtun si lopata

- manuieste coarda de salvare

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.34. Soferul are urmatoarele obligatii:

- conduce autospeciala si utilajele tractate la locul ordonat

- intide , prelungeste, inlocuieste si stringe liniile de furtun

- racordeaza liniile de furtun la iesirile din instalatie

- pune in functiune instalatia speciala

- manuieste proiectorul p.s.i. trepisdul si bobina cu cablu, ajutat de servantul 3

- ajuta comandantul de grupa si servantul 1 la samblarea pieselor aparatului izolant si echiparea cu acesta

- ajutat de intrega grupa , executa intretinerea autospecialei si accesoriilor din dotarea acesteia

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale

3.3.Indatoririle servantilor la autospecialele de stins incendii cu jet de gaze

Art.35. Servantul 1 este subordonat subofiterului sofer si are urmatoarele obligatii:

- intinde, prelungeste liniile de furtun;

- manuieste tevile de refulare a pulberilor stingatoare sau apei

- racordeaza furtunurile de alimentare cu apa, cind se lucreaza cu jet de gaze si pulberi

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau costumul de protectie enticalorica la A.Sp.J.G., R.12215

- manuieste toporasul , cordita de salvare al A.Sp.J.G., R.12215 si lampa electrica portativa

- manuieste, impreuna cu soferul, proiectorul p.s.i. , trepisdul si bobina de cablu la A.Sp.J.G. R.12215

- manuieste accesoriilor din geanta cu chei si fesi A.Sp.J.G. R.12215

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.36. Soferul raspinde de executarea corecta a operatiilor de stingere de srarea de intretinere si functionare a

autospecialei.

Are urmatoarele obligatii:

- conduce autospeciala si o amlaseaza la locul ordonat

- executa operatiile pentru pregatirea in vederea lucrului cu motorul turbojet

- impreuna cu servantul 1 executa operatiile de pregatire pentru lucrul cu jet de gaze si apa sau jet de gaze si pulberi

- porneste motorul turbojet si dirijeaza jetul de gaze asupra focarului

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant, la nevoie, la A.Sp.J.G. R.12215

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine , semne si semnale.

3.4.Indatoririle servantilor la autospecialele pentru evacuarea fumului si gazelor si pentru iluminat

Art.37. Comandantul de grupa este subordonat comandantului de pluton iar pe timpul indeplinirii misiunilor si

comandantului garzii de interventie sau ajutorului acestuia. Raspunde de deplasarea autospecialei la locul interventiei, de

realizarea si lucrul in dispozitivul ordonat, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, precum si de conectarea

corecta a consumatorilor, astfel incit sa nu se provoace avarii tehnice.

In afara indatoririle generale, are urmatoarele abligatii:

- verifica si asigura echiparea corespunzatoare a servantilor pentru interventie

- participa la recunoastere si da misiuni subordonatilor;

- stabileste locul de lucru al servantilor

- urmareste ececutarea intocmai a ordinelor date si ia masuri de asigurare a securitatii servantilor

- indeplineste, dupa recunoastere, indatoririle servantului 1 pe partea dreapta a dispozitivului de interventie

- indeplineste indatoririle sefului echipei de salvare

- urmareste ca pe timpul realizarii dispozitivului sa nu se blocheze caile de acces si sa nu se degradeze circuitele de catre

alte mijloace mobile de intrventie

- urmareste amplasarea consumatorilor si circuitelor de alimentare cu energie electrica , astfel incit sa se evite udarea lor

- verifica conectarea consumatorilor in dispozitiv inainte realizarea legaturii la priza masinii

- organizeaza salvarea persoanelor, folosind completul de salvare

- participa cu intreaga grupa la transportul si pregatirea pentru lucru a pernei pneumatice

- conduce actiunea grupei pentru remorcarea-dezremorcarea si punerea in functiune a utilajelor remorcabile de interventie

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine,semne, si semnale.

Art.38. Servantul 1 este subordonat comandantului de grupa si raspundere de asigurarea iluminarii locului incendiului,

evacuarea fumului si gazelor toxice si introducerea de aer proaspat in incaperi, pe directia sa de lucru.

Are urmatoarele obligatii:

- inlocuieste, la nevoie pe comandantul de grupa

- indeplineste indatoririle servantului 1 din echipa de salvare

- realizeaza circuitele de alimentare a consumatorilor, manuind bobinele cu cablu

- manuieste masca de protctie contra fumului si CO sau aparatul izolant

- manuieste costumul de protectie anticalorica

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- manuieste cordita de salvare, toporasul si lampa electrica portativa

- manuieste scara de fereastra si scara baston la A.Sp.F.G.I. R.12215

- ajuta servantii 2 si 3 la transportul si manuirea perdelei din pinza, tijelor pentru perdea, coturilor metalice, tuburilor de

absorbtie ale grupului exhaustor

- transporta si manuieste perdeaua din pinza si tijele acesteia la grupul ventilator

- realizeaza dispozitivului de evacuare de la pompa submersibila si manuieste tevile de refulare a apei

- manuieste reductoarelor cu manometru pentru oxigen si acetilena ale aparatului de taiat si sudat autogen

- manuieste furtunurile de cauciuc pentru oxigen si acetilena

- manuieste trusa pentru taiat si sudat autogen si ochelarii de protectie

- participa cu intreaga grupa la pregatirea pentru lucrul a pernei pneumatice

- manuieste cablul, clestele si electrozii aparatului de taiat si sudat electric

- manuieste masca, sortul, jambierele si manusile de protectie pentru executarea lucrarilor de sudura

- manuieste proiectoarele mobile

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.39. Servantul 2 este subordonat comandantului de grupa si raspunde de transportul utilajelor si accesoriilor la locul

interventiei si de asigurarea continuitatii lucrului in dispozitivului de lupta.

Are urmatorele obligatii;

- indeplineste indatoririle servantului 2 din echipa de salvare

- realizarea cicuitelor de alimentare a consumatorilor manuind bobinele cu cablu

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant

- manuieste accesoriile din geanta cu chei si fesi

- manuieste, impreuna cu servantul 3, scara culisabila

- transporta, impreuna cu servantul 3, cutia cu becuri pentru proiectoarelor mobile

- manuieste cutia de distributie a curentului electric

- transporta, cu servantul 3, grupul electrogen la A.Sp.F.G.I. R12215

- transporta si manuieste electroexhaustorul impreuna cu servantul 3

- transporta si manuieste , impreuna cu servantul 3 ventilatorul

- manuieste impreuna cu servantul 3, planul manual la A.Sp. F.G.I. R.12215

- amplaseaza placile avertizoare de pericol

- transporta impreuna cu servanrul 3, pompa submersibila

- transporta proiectoarele mobile si trepiedele pentru acesta

- participa cu intreaga grupa, la pregatirea pentru lucru a pernei pneumatice

- transporta la locul ordonat trusa cu butelii si cartuse absorbante

- transporta impreuna cu servantul 3 buteliile de oxigen si acetilena

- transporta impreuna cu servantul 3 generatorul sau transformatorul pentru sudura

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.40. Servantul 3 este subordonat comandantului de grupa si raspunde de asigurarea conditiilor de lucru

comandantului de grupa si servantul 1 prin executarea de taieri, desfaceri, deschideri si demolari, precum si de asigurarea

conditiilor de lucru in dispozitivul de lupta.

Are urmatoarele obligatii:

- executa desfaceri, taieri, deschideri si demolari, la ordin

- indeplinest, la nevoie, indatoririle servantului 1

- indeplineste indatoririle servantului 3 din echipa de salvare

- realizeaza circuitele de alimentare a consumatorilor manuind bobinele cu cablu

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant

- manuieste coarda de salvare

- manuieste toporul-tirnacop, ferastraul coada de vulpe si spitul pentru spart beton

- intrerupe circuitele electrice folosind cheia pentru cofret, trusa electrica, ghearele pentru urcat pe stilpi, foarfeca cu coada

pentru taiat cablu si cangea;

- manuieste impreuna cu servantul 2, scara culisabila

- transporta impreuna cu servantul 2 grupul electrogen la A Sp.FGI R.12215

- transporta impreuna cu servantul 2 ,exhaustorul

- transporta impreuna cu servantul 2 pe directia de lucru a comandantului de grupa, furtunul de pinza si ventilatorul

- transporta pe directia de lucru a comandantului de grupa, proiectoarele mobile si trepisdele pentru acestea

- manuieste proiectorul p.s.i.

- manuieste motoferastraul cu lant sau disc sbraziv

- manuieste, impreuna cu servcantul 2 planul manual

- transporta impeuna cu servantul 2 buteliile de oxigen si acetilena pentru aparatul de taiat si sudat autogen

- transporta impreuna cu servantul 2 generatorul sau transformatorul pentru sudura

- manuieste cordita pentru legat furtunurile si puntile de trecere

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite semne si semnale.

Art.41. Soferul are aceeai subordonare ca si la celelalte autospeciale si raspunde de punerea in functiune si manuirea

instalatiilor de producere si istribuirea crentului electric, conform instructiunilor de lucru.

Are urmatoarele atributii:

- conduce autospeciala la locul ordonat

- realizeaza legatura la pamint a autospecialei

- conecteaza si deconecteaza , la ordin, consumatorii de curent la tabloul de comanda si distributie

- participa, cu intreaga grupa la pregatirea pentru lucru a accesoriile necesare instalarii axhaustorului

- verifica corectitudinea si incarcatura de sarcina a fiecarui circuit

- manuieste, impreuna cu servantul 3, proiectorul p.s.i.

- pune in functiune si supravegheaza functionarea utilajelor din dotarea autospecialei

- impreuna cu intregul personal al grupei intretine accesoriile din dotarea autospecialei si raspunde de buna lor functionare

- participa, cu intreaga grupa, la pregatirea pentru lucru a pernei pneumatice

- manuieste aparatul de inhalat oxogen

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

3.5.Indatoririle servantilor la autoscarile mecanice

Art. 42. Servantul 1 este subordonat subofiterului sofer si raspunde, impreuna cu acesta, de pregatirea autospecialei pentru

lucru, de salvarea persoanelor si lichidarea incendiului in sectorul incredintat.

Are urmatoarele obligatii:

- intinde, prelungeste si stringe liniile de furtun

- foloseste costumul de protectie anticalorica

- manuieste masca de protectie contra fumului si CO sau aparatul izolant

- impreuna cu soferul, monteaza nacela

- manuieste scarile de baza si de virf

- manuieste lampa electrica portativa si toporasul

- executa salvarii de persoane de la inaltimi folosind cordita de salvare

- impreuna cu soferul, manuieste coarda pentru ancorat scari

- manuieste prelata ignifugata sau aluminizata

- manuieste cordita pentru legat furtunurile

- manuiste tevile de refulare a agentilor stingatori se teava de refulare pentru virful scariii

- manuieste aparatura radio si relefonica din dotarea autoscarii

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale

Art.43. Soferul se subordoneaza comandantului de pluton si are urmatoarele obligatii:

- conduce autoscara la locul ordonat

- manuieste sistemul se actionare a reazemelor hidraulice

- monteaza nacela , ajutat de servantul 1

- supravegheaza , verifica si raspunde de functionarea sistemelor automate de ridicare, avertizare si asigurare

- pune in functiune instalatia pentru actionarea scarii

- executa salvarii de persoane cu liftul sau nacela

- ajuta pe servantul 1 la asanblarea aparatului izolant si echiparea cu acesta

- pune in functiune aparatura radio, instalatia telefonica si proiectoarele scarii

- manuieste aparatura radio

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale

- nu paraseste autospeciala pe timpul executarii operatiilor de salvare.

3.6.Indatoririle servantilor la barca pneumatica

Art.44. Comandantul de grupa este subordonat comandantului garzii de interventie si raspunde de executarea corecta a

operatiilor de pregatire si lansare la apa a barcii, de navigatie, de salvare a persoanelor si evacuare a bunurilor materiale.

Are urmatoarele obligatii:

- asigura si urmareste echiparea corecta a servantilor cu mijloacele de autosalvare din dotare

- urmareste respectarea intocmai a regulilor de navigatie

- verifica executarea corecta a operatiilor de pregatire a barcii in vederea lansarii la apa

- conduce operatiile de imbarcare si debarcare a oamenilor si materialelor

- impreuna cu mecanicul si ajutat de servantii 1 si 2 , coboara barca pneumatica de pe camion

- impreuna cu mecanicul, transporta materialele din iventarul barcii

- actioneaza capacele robinetelor de la prova, impreuna cu servantul 1, face legatura cu furtunul de la foale si umfla

flotorul pina la forma cilindrica

- manuieste si monteaza panourile 1 si 2

- verifica stringerea si etanseitatea busoanelor de golire din placa suport a motorului

- impreuna cu mecanicul, monteaza prelata barcii si , ajutati de servantii 1 si 2, transporta barca la locul de lansare

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- manuieste aparatura radio din dotare

- receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale.

Art.45. Servantul 1 este subordonat comandantului de grupa si raspunde de executarea salvarilor pe partea stinga a barcii.

Are urmatoarele obligatii:

- ajuta comandantul de grupa, servantul 2 si mecanicul la coborirea barcii de pe masina

- transporta barca la locul de montare, si impreuna cu servantul 2 , o scot din husa si o intind

- influenteaza corpurile de supapa si capacele la corpul robinetelor pe partea stinga a barcii

- pune in intercomunicare toate compartimentele, prin rotirea rozetelor cu semnul romboic spre pupa

- actioneaza capacele robinetelor de la prova, impreuna cu comandantul de grupa, face legatura cu furtunul de la foale si

umfla flotorul pina la formarea cilindrica

- manuieste panourile 3 si 4 impreuna cu servantul 2

- manuieste lonjeroanele pe partea sa de lucru

- impreuna cu servantul 2 , umfla chila pina la presiunea de 0,180 kg\cm patrati

- monteaza si mnuieste visla, pe partea sa.

Art.46. Servantul 2 este subordonat comandantului de grupa si raspunde de executarea salvarilor pe partea dreapta a

barcii.

Are urmatoarele obligatii:

- ajuta pe comandantul de grupa , servantul 1 si mecanicul la coborirea barcii de pe masina

- transporta , impreuna cu servantul 1 barca la locul de montare, o scot din husa si o intind.

- infileteaza corpurile de supapa si capacele la corpul robinetelor pe partea dreapta

- asigura impreuna cu mecanicul, umflarea flotorului de la pupa

- manuieste, impreuna cu servantul 1 panourile 3 si 4

- manuieste lonjeroanele pe partea sa de lucru

- monteaza manometrul la corpul supapei robinetului din prova si continua umflarea flotorului pina la o presiune de regim

de 0, 200kg\cm patrati

- monteaza si manuieste visla, pe partea sa

- ajuta mecanicul la transportul si montarea motorului

Art.47. Mecanicul este subordonat comandantului de grupa si raspunde de executara corecta a navigatiei pe timpul salvarii

persoanelor si bunurile materiale.

Are urmatoarele obligatii:

- impreuna cu comandantul de grupa si ajutati de servantii 1 si 2, coboara barca pneumatica de pe camion

- transporta, impreuna cu comandantul de grupa , materrialele din inventarul barcii pneumatice

- umfla, impreuna cu servantul 2, flotorii de la pupa

- monteaza panoul 5

- monteaza ajutat de comandantul de grupa , prelata barcii si impreuna cu servantii 1 si 2 transporta barca la locul de lansare

- monteaza ajutat de servantul 2 motorul in suportul sau si il rabate spre interior

- porneste motorul si conduce barca pe traseul ordonat.

Cap.IV.Tehnica manuirii accesoriilor

4.1.Accesorii pentru trecerea apei

Art.48.Intinderea si stringerea furtunului in rola dubla si simpla

Furtunurile de refulare se pot gasi pe autospecialele de stins incendii strinse in rola dubla, panglica sau pe carucioarele

port-furtun.

Pentru manuirea rolei duble , servantul o ia de pe autospeciala, o transporta pe locul indicat, dupa care o intinde , procedind

astfel:

- prinde capetele rolelor duble ale furtunului au palma mainii drepte si aseaza rola de furtun cu mina stinga pe antebratul

mainii drepte

- sprijina rola cu mina stinga, fandeaza cu piciorul sting pe directia de intindere a furtunului, aplecind corpul in fata, duce

mainile cu rola de furtun inapoi

- din acesta pozitia arunca cu putere rola de furtun inainte cit mai aproape de sol, retinind in palma mainii drepte capetele

rolei de furtun

- lasa jos racordul dinspre sol, iar cu celalalt fuge in directia de intindere pina cind este rola este desfasurata si intinsa

complet.

Rolele de furtun se pot intinde si cu o singura mina, in acest caz procedindu-se astfel:

- se apuca rola de capetele exterioare si de ultima infasurare, bratul fiind intins in lungul corpului, se face balansul rolei

inainte si inapoi, ioar atunci cind se considera ca miscarea de oscilatie este ssuficienta pentru imprimarea fortei de intindere

, se arunca rola catre directia de intindere, se da drumul la ultima infasurare, retinindu-se in mina racordul interior

- dupa aruncare , servantul se deplaseaza in fuga cu capatul ramas in mina , pentru intinderea completa a furtunului

Pentru dezvoltarea fortei servantilor, la instructie, in poligonul de intindere afurtunurilor, se vir folosi rolele simple,

miscarile fiind identice cu cele pentru intinderea rolei duble

In toate situatiile , inainte de intinderea rolei , servantul va avertiza persoanele aflate pe directia de desfasurare a acesteia

prin semnalul :”ATENTIUNE”.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Pentru stringere, servantul desface racordurile si scurge apa din furtun, trecindu-l succesiv pa lungimea lui la inaltimea

umarului. Rolele de furtun se scurg de apa incepind de la masina spre incendiu si se string de la incendiu catre masina.

Dupa scurgere, pentru stringerea in rola dubla, se indoaie furtunul suprapunind o parte peste cealalta, astfel ca partea de

deasupra sa fie ci circa 1 -1,5 m mai scurta decit partea de dedesupt, dupa care cu ambele maini, se incepe stringerea prin

rularea furtunului, de la capatul indoit, catre racorduri.

Un alt procedeu consta in aproximarea centrului liniei de furtun, dupa care, la aproximativ 1 m de acesta, se trage putin in

sus, se suprapune plinul format, si se incepe rularea furtunului spre unul din racorduri.Pentru stringerea in rola simpla, se

apuca cu ambele maini racordul de la unul din capete si , cu fata pe directia de stringere, se ruleaza catre celalalt racord.

Art.49. Intinderea si stringerea furtunului in panglica. Pentru intindere, servantul apuca cu mina capatul de deasupra al

furtunului aflat pe masina si se deplaseaza, in fuga pe directia indicata. Daca linia de furtun are o lungime mare, la

derularea panglici si transportul furtunurilor vor ajuta mai multi servanti.

Pentru stringere, servantul desface racordurile, scurge apa din furtunuri, le racordeaza aseaza prima lungime de panglica,

dupa care prin miscari alternative, suprapune succesiv furtunul pe lungimea segmentului atabilit pina se realizeaza

stringerea lui completa.

Art.50. Intinderea si stringerea furtunului aflat pe caruciorul portfurtun. Pentru intindere se procedeazaa astfel:

- servantii 1 si 2 trec lateral fata de carucior si imping cadrul caruciorului cu o mina , iar cu cealalta trag de pirghia de fixare

- servantul 3 trece la mijlocul caruciorului si, prinzind cu ambele mainii de cadrul acestuia, il impinge catre masina.

- se lasa caruciorul portfurtun pe sol

- pentru deplasare, carucirul este tras de servantii 1 si 2 in timp ce servantul 3 tine capatul furtunului pentru derularea

acestuia, dupa care il racordeaza la iesirea din pompe.

In cazul cind deplasarea cu caruciorul nu este posibila datorita unor obstacole, servantul 3, asigura stabilitatea acestuia pe

sol, iar ceilalti servanti executa derularea liniei de furtun pe directia ordonata.

Pentru stringerea, dupa scurgerea apei din furtun, se procedeaza prin operatii inverse, avindu-se grija ca furtunul sa se

ruleze uniform si strins pe tambur.

In plan vertical furtunurile vor fi intinse prin ridicarea lor , cu ajutorul corditelor, pina la nivelul la care se gaseste servantul

1 sau comandantul de grupa.

Art.51. Racordarea. Pentru a racorda diferite accesorii intre ele sau la intrarile si iesirile pompelor centrifuge, servantul

procedeaza astfel:

- pronde cu mainile corpurile racordurilor

- apropie cele 2 racorduri astfel incit ghearele de racordare ale fiecaruia sa intre in santurile semicirculare de srtingere ale

celuilalt

- rasuceste aorpurile racordurilor in sens invers pina cind ghearele de racordare au parcurs complect santurile semicirculare.

Pentru asigurarea racordarii complecte, se vor folosi cheile de racordare, care se aplica si se portivesc la nervurile

exterioare radiale ale racordurilor, dupa care se actioneaza prin apasare in sensul stringerii racordurilor.

Dezracodarea se executa prin operatii inverse sau prin schimbarea pozitiei cheilor pe cele doua racorduri.

Art.52. Aplicarea fesilor la furtunurile sparte. Cind sarvantul constata apartura pe linia de furtun, insemneaza locul cu

creion chimic, pentru a fi gasit cu usurinta , in vederea exeutarii reparatiilor dupa terminarea interventiei.

Scoate fasa corespunzatoare pe care o deschide, ridica furtunul de pe sol si il pune pe semicolierul se jos al fesii, aseaza

adaosul si colierul de sus peste furtun, agata ochiul de pindere pe marginea intoarsa a semicolierului si apasa inchizatorul

care stringe semicolierele, astupind spartura .

Scoaterea fesii se executa prin operatii inverse.

Art.53. Inlocuirea furtunurilor sparte. Cind spartura este mare si nu poate fi acoperita cu ajutorul fesii se inlocuieste furtunul

spart, procedindu-se astfel:

- daca furtunl este intins in interiorul cladirii, se cere inchiderea apei, se dezracordeaza de la ambele racorduri, se

inlocuieste furtul spart, dupa care se cere deschiderea apei

- daca furtunl este intins in exteriorul cladirii, se intinde mai intai furtunl de schimb, paralel cu cel spart, se cere inchiderea

apei si apoi se inlocuieste furtunul spart, dupa care se cere deschiderea apei

- pe timp de ger puternic, se cere micsorarea presiunii, se intinde furtunul de schimb paralel cu cel spart, se dezracordeaza

furtunul spart si se racordeaza furtunul de schimb fara a se oprii refularea apei, dupa care se cere revenirea la presiunea

initiala.

Art.51 Cantitatea de furtun necesara pentru pentru realizarea fiecarei linii din cadrul dispozitivului de interventie se

determina avindu-se in vedere ca:

- la intindere in plan orizontal, se socoteste o rola de furtun normala pentru 20 m

- la intindere pe plan vertical se socotesc 4-5 m de furtun pentru fiecare etaj al cladirilor de locuit si 6-8 m pentru fiecare

etaj al cladirilor industriale

- la intindere pe treptele scarilor interioare se vor considera cite 10 m de furtun de etaj la cladirile de locuit si 12-16m se

furtun de etaj la caldirile industriale

La aceasta se va adauga o rezerva de 10m de furtun necesara manevrei sevantului 1 sau comandantului de grupa.

Art.55. La instructie si pe timpul interventiilor se vor respecta urmatoarele reguli de intindere a liniilor de furtun:

- se vor alege directiile cele mai scurte atit in interiorul, cit si in exteriorul cladirilor

- se va evita intinderea furtunurilor prin deschiderile destinate salvarii oamenilor si evacuarii materialelor

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- furtunurile se vor intinde in lungul cailor de acces si catre marginea acestora pentru a nu se impiedica circulatia, iar

travesarea se va face in unchi drept, asigurindu-se protejarea lor cu punti de trecere

- la intilnirea unei cai ferate, furtunl se va trece pe sub sine, printr-un sant amenajat intre 2 trasee, distribuitorul amplasinduse

in partea dinspre incendiu

- se va evita intinderea furtunurilor peste zone cu substante chimice, corosive, abrazive sau obiecte ascutite care le pot

degrada

- trecerea peste garduri, ziduri, pervazuri, jgheaburi, coame de acoperisuri se va face asigurindu-se un un unghi mai mare

de 90 de grade, prin folosirea coturilor pentru furtun.

Art.56. Manuirea hidrantului portativ cu robinte si a cheii pentru hidrant. Pentru alimentarea autospecialei de la hidrantul

subteran, servantul amnuieste hidrantul portativ, cgeia si mufa acestuia , procedind astfel:

- scoate hidrantul portativ, cheia si mufa din locasurile lor de pe autospeciala

- aseaza hidrantul portativ sub bratul sting, cu robinetel inainte, prinde cheia cu mina dreapta si ia mufa corespunzatoare in

mina sringa, deplasindu-se spre hidrantul subteran

- aseaza hidrantul linga sursa de apa

- introduce capatul curbat al minerului cheii in locasul de ridicare de pe capacul cutiei hidrantului subteran si trage in sus

pina cind capacul a depasit nivelul ramei sale, imprimindu-i o miscare de rotatie spre dreapta pentru ca hidrantul subteran

sa ramina complect descoperit

- verifica functionarea hidarntului subteran, deschizindu-l cu ajutorul cheii, opetatie pentru care se indeparteaza piesa de

protectie a capacului tijei hidrantului, se introduce capatul tijei in partea tubularaa cheii si api se roteste cheia in sens

invers acelor de ceasornic, dupa care se inchide prin rotire inversa, daca in cutia hidrantului exista nisip, pamint gunoaie, se

lasa sa curga apa, pina la indepartarea acestora, in cazul in care cheia nu se potriveste la hidrantul subteran, se foloseste

mufa adecvata, care se introduce pe tija de deschidere a apei

- controleaza daca piulita de racordare cu urechi este coborita pina la nivelul inelului opritor al hidrantului portativ

- prinde hidrantul portativ cu ambele mainii, il aseaza cu inelul opritor pe orificiul racordului hidrantului subteran

potriveste si apoi invirteste de miner in sensul acelor de ceasornic pina in momentul in care hidrantul portativ s-a fixat la

hidrantul subteran

- racordeaza furtunul pentru refulare sau tubul de aspiratie la hidrantul portativ, deschide robinetul respectiv al hidrantului

si apoi da drumul apei de la hidrantul subteran prin manuirea cheii.

Pentru inchiderea apei si demontarea hidrantului portativ de la hidrantul subteran, se executa operatiile in ordine inversa.

Art.57. Manuirea distribuitorului si colectorului.

Pentru a instala distribuitorul, servantul il scoate de pe autospeciala si il aseaza la locul ordonat , dupa care racordeaza

furtunul B, care este intins spre intrarea distrubuitorului, si furtunurile C la iesirile acestuia.

Pentru deschiderea si inchiderea apei, servantul manevreza robinetele ce corespund liniilor de rfulare pe care s-a cerut

deschiderea sau deschiderea sau incgiderea apei de catre servantul 1 sau de care comandantul de grupa si solicita soferului

sa refuleze apa spre distribuitor.

Pentru folosire, colectorul sa ia de pe autospeciala si se racordeaza la intrarea in cazan, la unele tipuri de masini folosinduse

reductia B-A, dupa care se racordeaza liniile de furtun B pentru alimentare..

In unele situatii, colectorul poate fi folosit ca distribuitor, cu conditia sa fie demontata clapeta din interior.

Art.58. Manuirea tuburilor de aspiratie. Pentru racordarea tuburilor de aspiratie, soferul si servantul 4 scot din locasurile

lor de pe autospeciala numarul necesar de tuburi si racordeaza primul tub la intrarea in pompa centrifuga, astfel:

- soferul scoate capacul racordului de la intrarea apei in pompa centrifuga

- apuca tubul de aspiratie intre genunchi , tinind cu ambele mainii racordul acestuia si-l apropie de racordul de intrare in

pompa centrifuga, cuplindu-le

- servantul 4 prinde tubul de aspiratie intre genunchi, de la capatul celalalt capat si stind cu fata catre masina, il impinge

catre inainte, pentru a usura racordarea de catre sofer.

Racordarea celorlalte tuburi de aspiratie se executa astfel:

- soferul prinde cu aminile si intre genunchi tubul de aspiratie racordat, stind cu spatele la autospeciala, on timp ce servantul

4 ia un alt tub de aspiratie

- ambii servantii apropie tuburile unul catre celalalt si le racordeaza intre ele

- pentru asigurare, tuburile de aspiratie se leaga cu cordita al carei capat liber se prinde de un punct de sprijin.

Atunci cind conditiile de lucru nu permit racordarea succesiva a tuburilor, acestora se vor racorda intai intre ele si apoi la

aotospeciala.

Pentru dezracordare se executa operatiunile in ordine inversa.

Art. 59. Manuirea sorbului. Cind alimentarea cu apa nu se executa de la reteua de hidranti sub presiune, la tuburile de

aspiratie se monteaza sorbul, astfel:

- servantul 4 scoate sorbul din locasul sau de pe autostrada si-l racordeaza, impreuna cu soferul, la capatul ultimului tub de

aspiratie

- leaga capatul corditei de inelul pirghiei de manevrare a supapei sorbului, facind un nod cu ochi, celalalt capat fiind folosit

pentru manevrarea acesteia

- impreuna cu soferul, lasa incet sorbul in apa, urmarind ca tubul de aspiratie sa fie in pozitie verticala.Daca alimentarea se

face dintr-o apa curgatoare, sorbul se va aseza cu siota contra curentului apei

In cazul in care apa contine impuritati, la sorb se monteaza cocosul sorbului.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Pentru dezracordarea sorbului se executa operatiile in ordine inversa.

Art.60. Manuirea tevilor de refulare. Pentru folosire, servantul 1 racordeaza teva la capatul liniei de furtun.

Pentru lucru procedeaza dupa cum urmeaza:

- monteaza la teava ajutajul ordonat

- cere deschiderea apei

- apuca cu mina dreapta de racordul furtunului iar cu mina stinga de tubul miner al tevii

- dirijeaza jetul de apa asupra focarului.

Cind lucreaza cu teava de mina cu robinet, procedeaza astfel:

- monteza la teava ajutajul ordonat

manevreaza robinetul tevii si solicita deschiderea apei

- apuca cu mina dreapta de racordul furtunului, iar cu mina stinga de tubul miner al tevii

- deschide sau inchide robinetul tevii dupa nevoie

- in cazul tevii cu robinet si cu perdea de protectie, pentru formarea perdelei de apa se actioneaza asupra mansonului de

reglaj, in sensul acelor de ceasornic, iar pentru suprimarea perdelei, in sens invers

- dirijeaza jetul de apa asupra focarului.

La incetarea lucrului, ajutajele care au fost demontate se monteaza la loc.

Cind lucreaza cu tunul de apa T.R.A.S.-3000,procedeaza astfel:

- asigura stabilirea tunului de apa la teren prin fixarea picioarelor de sustinere ale sasiului

- se amplaseaza in spatele tunului de apa

- cere deschiderea apei

- imprima tunului de apa directia necesara, manuind dispozitivele de manevrare.

La incetarea actiunii se executa operatiile in ordine inversa pentru punerea tunului in pozitie de mars.

Pentru manuirea tevii de virf a scarii se procedeaza astfel:

- soferul manevreaza scara pina ce teava ajunge pe directia de lucru

- servantul 1 urca pe scara, linga teava de virf, se asigura cu cirligul de siguranta, racordeaza furtunul, dupa care cere

deschiderea apei

- se manevreaza teava prin manuirea tijei superioare.

Intrucit la lucrul cu apa de pe scari apar solicitari marite pe tronsoanele acestora, datorita greutatii furtunului, a coloanei de

apa si a reculului revii de refulare, directia jetului de apa trebuie sa fie aproximativ perpendiculara pe trepte.

Art.61. Manuirea ejectorului pentru ape mici. Pentru manuire servantul 2 transporta si amplaseaza ejectorul pe locul

ordonat. Servanmtul 4 realizeaza legatura prontr-o linie C intre autospeciala si intrarea ejectorului, dupa care, i,preuna cui

servantul 2, intionde linia de furtun B de la iesirea ejectorului pina la locul de evacuare a apei.

Servantul 2 cere deschiderea apei si ramine linga ejector supraveghind functionarea acestuia, iar servantul 3

supravegheaza linia de furtun tip C , pina la ejector.

La incetarea lucrului, se executa operatiile in ordine inversa.

4.2.Accesorii pentru producerea spumei

Art.62. Manuirea amestecatorului de linie. Amestecatorul de linie poate fi folosit in 2 situatii:

- montat la iesirea B a distribuitorului , fiind alimentat cu spumogen din bidoane sau din autospeciale destinate transportului

de substante stingatoare

- montat la una din iesirile pompei, fiind alimentat cu spumogen lichid din rezervorul masinii, din bidoane sau butoaie. In

ambele situatii, se poate lucra concomitent cu spuma si apa.

Pentru lucrul cu amestecatorul montat la una din iesirile distribuitorului, se procedeaza astfel:

- servantul 2 ia amestecatorul si il transporta linga distribuitor, asezindu-l cu sageata in directia incendiului

- servantul 2 , ajutat de servantul 3 transporta bidoanele cu spumogen lichid, toto el transporta si tubul de aspiratie tip D

- servantul 2 racordeaza amestecatorul de linie la distribuitor, folosind pentru racordare un segment de furtun de cca 50cm

lunfime cu racorduri B, apoi racordeaza tubul de aspiratie tip D la amestecatorul de linie cu un capat, celalalt capat

introducindu-l in bidonul cu spumogen lichid

- cere deschiderea apei

- servantul 2 manuieste robinetul amestecatorului cu indicele la semnul plus sau minus, marind sau micsorind cantitatea de

spumogen lichid dupa nevoi

Pentru lucru cu amestecatorul montat la una din iesirile pompei se procedeaza astfel:

- servantul 2 scoate amestecatorul de linie din locasul sau, in racordeaza la una din iesirile pompei, cu sageata in sensul de

iesire a apei din pompe, dupa care racordeaza furtunul de refulare

- scoate din locasul sau tubul de aspiratie tip D, il racordeaza la amestecatorul de linie iar celalalt capat il introduce in

rezervorul cu spumogen al masinii

- servantul 3 deschide apa pe linia de furtun respectiva

- servantul 2 manevreaza robinetul amestecatorului la semnul plus sau minus, dupa nevoi.

Pentru dezracordarea amestecatorului de linie se executa operatiile in ordine inversa.

Art.63. Manuirea tevii generatoare de spuma mecanica. Pentru lucru cu teava generatoare de spuma mecanica, servantul 1

sau comandantul de grupa executa urmatoarele:

- ia teava generatoare de pe autospeciala si se deplaseaza pe locul ordonat

- racordeaza furtunl de teava

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- cere refularea emulsiei de apa si spuma

- apuca cu mina stinga de partea cilindrica a tevii, avind palma orientata spre sol, iar cu mina dreapta prinde tot de partea

cilindrica, cit mai aproape de racord, avind furtunul sub brat

- dirijeaza jetul pe directia incendiului.

Cind servantului nu se poate apropia de focar sau spuma trebuie introdusa in rezervoarele incendiate, construite suprasol,

se folosesc tuburile prelungitoare si capul deversor astfel:

- servantul 2 , ajutat de servantul 3 , scoate de pe autospeciala tuburile prelungitoare si capul deversor, le cupleaza intre ele

prin stringerea piulitelor de la suruburile colierelor de stringere sau prin racordare

- servantul 2 transporta tuburile prelungitoare cu cap deversor pe locul ordonat

- servantii 1 si 2 cupleaza tuburile prelungitoare la teava generatoare de spuma

- servantii 1 si 2 ridica tuburile prelungitoare, ajutati de servantul 3, pina cind capul deversor a trecut de marginea

rezervorului, in scopul refularii spumei pe peretele interior al rezervorului.

Art.64. Manuirea tevii lansatoare de spuma. Pentru lucrul cu teava lansatoare de spuma se va proceda astfel:

- servantul 1, ajutat de servantul 2, scoate teava lansatoare de pe autospeciala si o transporta pe locul ordonat, servantul 2

transporta si suportul

- impreuna pregatesc teava lansatoare pentru lucru

- servantul 1 orienteaza jetul de spuma prin manevrarea suportului tevii.

Pentru repunerea pe masina, se executa operatiile in ordine inversa.

Art.65. Dupa utilizare accesoriilor pentru producerea spumei se intrerupe alimentarea cu spumogen si se continua refularea

apei pentru spalarea acestora.

4.3.Accesorii de protectie

Art. 66. Manuirea mastii de protectie contra fumului si CO. Masca de protectie contra fumului si CO se poate afla in

urmatoarele pozitii:

a) de mars

b) de asteptare

c) de lupta.

Trecerea de la pozitia de mars la cea de asteptare se executa la comanda :,,PREGATITI MASCA”, la care militarul

procedeaza astfel:

- aduce sacul portmasca putin spre inainte, astfel incit masca sa poata fi scoasa cit mai repede

- deschide capacul sacului portmasca

- asanbleaza masca si scoate dopul de la cutia filtranta

- trece cordeaua de purtare a mastii pe dupa git

- slabeste cureaua de sub barbie la casca, pentru a fi scoasa usor.

La pozitia de lupta, se trece de la pozitia de asteptare la comanda : ,,GAZE” sau din proprie initiativa, astfel:

- se scoate casca si se pune intre genunchi

- se opreste respiratia si se inchid ochii

- se apuca cordelele de fixare cu ambele mainii

- se introduce barbia in locasul mastii si prin intinderea cordelelor, acestora se petrec peste cap

- se exprima puternic, se deschid ochii si se reia respiratia normala

- se intind capetele libere ale cordelelor de fixare, pina la etanseitatea perfecta a mastii exterioare pe figura

- se aseaza casca pe cap

- se controleaza cu degetele marginea mastii de jur imprejurul capului pentru a se constata daca s-a realizat un contact

perfect intre masca si fata

- pentru verificarea etanseitatii, se pune dopul de cauciuc la cartusul contra fumului, se inspira puternic si daca masca

interioara se lipeste de fata, etanseitatea este buna, daca nu, se verifica etanseitatea pe parti

Pentru scoaterea mastii, servantul procedeaza stfel:

- desface curelusa, cu mina dreapta ridica casca, cu mina stinga prinde de blocul supapelor tragindu-l in jos si , prin

miscarea mainii inainte si in sus, scoate masca de pe figura, apoi aseaza casca pe cap.

Utilizarea mastii impreuna cu echipamentul de protectie:

- in cazul utilizarii mastii impreuna cu casca de protectie cu vizor anticaloric, acesta se va aplica peste masca, avind vizorul

ridicat, iar dupa incheierea curelei sub barbie acestea va fi coborit

- cind se utilizeaza costumul de protectie anticalorica, ecgiparea cu masca se efectueaza dupa echiparea cu pantalonii si

cizmele costumului

- in cazul costumelor de apropiere, dupa echiparea cu masca, se imbraca bluza costumului, incheindu-se dispozitivului de

incheiere superior , se imbraca apoi capisonul costumului peste masca

- in cazul costumelor de patrundere, dupa echiparea cu masca, se imbraca bluza cu capison a costumului.

Art.67. Manuirea aparatului izolant. Pentru folosirea aparatului izolant, servantul procedeaza astfel:

- verifica si monteaza cartusul epurator

- verifica sigiliul

- verifica starea incarcaturii prin scuturare

- rupe sigiliul, desurubeaza capacele

- il fixeaza in locas, in sensul sagetilor

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- racordeaza cartusul epurator in circuitul de aer, stringe etans piulitele

- executa proba de etanseitate:

- desurubeaza capacul tuburilor gofrate

- elimina aerul din sacul pulmonar, prin apasare manuala

- aspira cu gura aerul din circuit si mentine depresiunea cca 5 secunde, dupa care abserva reumplerea

- reinsurubeaza capacul tuburilor gofrate

- executa proba de functionare :

- anclaseaza butonul de preumplere

- deschide robinetul buteliei

- citeste presiunea pe manometrul de control

- inchide robinetul buteliei

- verifica deschiderea supapei de suprapresiune prin apasarea pe sacul pulmonar

- se echipeaza cu aparatul izolant ajutat de sofer

- reclanseaza butonul de preumplere

- racordeaza tuburile gofrate la masca

- aseaza aparatul izolant in spate si masca cu cordeaua de purtare dupa git

- incheie chinga de mijloc si cureaua pieptar

- verifica pizitia manometrului

- deschide robinetul buteliei de oxigen, asculta declansarea butonului de preumplere

- pune masca pe figura si verifica operativ etanseitatea

- executa citeva cicluri respiratorii de proba

Pentru dezechipare se executa operatiile in ordine inversa.

Art.68. Manuirea detectorului de substante toxice. Cind la locul de actiune se presupune existenta unor gaze toxice pentru

determinarea lor se foloseste detectorul de substante toxice P.H.R. 54, de catre comandantul de pluton sau al garzii de

inerventie, procedindu-se astfel:

- se aduce aparatul in pozitia de mars in pozitia de lucru, cu cutia in fata

- se deschide cutia aparatului si se scoate pompa de mina din locasul ei

- se scoate din caseta unul din tuburile indicatoare corespunzator gazului toxic a carui prezenta se presupune

- tinind pompa in mina stinga, cu manerul in sus si tubul in mina dreapta, se taie succesiv cele 2 capete ale acestuia prin

frecare de cutitul dispozitivului pentru deschiderea fiolelor, dupa care acestea se rup in orificiiul special al cutitului

- cind tubul are in interior substante reactive lichide infiolate, se intoarce pompa cu manerul in jos si se sparge fiola

respectiva prin introducerea in orificiul prevazut cu cui, urmarindu-se ca lichidul sa nu se scurga afara din tub, pentru

fiecare fiola corespunzatoare unui anumit gaz toxic se va folosi alt orificiu

- tinind pompa cu minerul in jos, se regleaza obturatorul pentru deschiderea unuia dintre orificiile corpului colector ale

acestuia

- se introduce tubul cu capatul nemarcat in orificiul deschis al corpului colestor

- se monteaza ajutajul aparatului la pompa de mana, cu sau fara filtru contra fumului si cetei, dpua caz

se apuca cu o mana de corpul pompei si cu cealalta mana de maner, actionandu-se pistonul inainte si inapoi

- numarul de pompari este indicat de indicatile de pe casetele tuburilor, in cazul in care se folosesc mai multe tuburi

simultan, se executa 30 de pompari, cand se intrebuinteaza filtrele contra fumului si cetii, numarul de pompieri se

dubleaza

- se compara coloratia substantei din tub cu cea etalon de pe caseta

- daca se folosesc mai multe tuburi simultan, se regleaya obturatorul pentru deschiderea orificiilor corespunyator

numarului de tuburi ce se folosesc concomitent, dupa care se procedeaza ca si in cazul lucrului cu un singur tub.

La terminarea lucrului, se indeparteaza cioburile de sticla, dupa care detectorul se strange prin executare aoperatilor in

ordine inversa.

Art. 69. Folosirea costumelor de protectie anticalorica, a cizmelor si manusilor de cauciuc.

Costumele de protectie anticalorica se folosesc atunci cand servanti lucreaza in prezenta unor temperaturi ridicate

sau a flacarilor. Echiparea cu acestea se face conform prevederilor art.20.

Cizmele cu carimbul inalt se folosesc pentru intrarea in sursele de apa, in scopul amenajarii lor si amplasarii sorbului sau

in cazul lacrului la inundatii.

Cizmele cu carimb scurt si manusile se folosesc la intreruperea curentului electric, pe timpul lucrului cu agregatele la

A.Sp.F.G.I., si pentru inrarea in surse de apa cu adincime mica.

4.4.Accesorii pentru salvari si prim ajutor

Art.70. Manuirea corzii si corditei de salvare. Coarda si cordita de salvare se string si se matiseaza de catre 2 servanti,

procedindu-se astfel:

- primul ssrvant prinde cu mina dreapta de la 0,50 m de capatul cu cosa al corzii si cu mina stinga coarda la o distanta de

circa 1,50 m fata de mina dreapta si ajutat de antebratul sting al celuilalt servant stringe coarda in inele turtite cu diametrul

de 0,50-0,70m pina ce mai ramin de strins 5-6m

- fixeaza apoi inelele corzii din mina dreapta cu ajutorul capatului cu cosa prin matisare din interior catre exterior, dupa care

acesta se prinde cu nod

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- matiseaza cu celalalt capat. Prin exterior sub forma de spira, inelele corzii pornind de la capatul cu cosa spre celelalt capat,

pe care il fixeaza cu un nod petrecut printre inele. Cordita se stringe de catre un singur servant folosind, pentru formarea

inelelor, antebratul mainii stingi sau palma sau un alt punct fix. Pentru desfacerea corzii se desfac nodurile de la mabele

capete, apoi, printr-o miscare de rotatie, se desface matisarea si coarda devine libera, putind fi folosita.

Alta metoda pentru stringerea si matisarea corzii si corditei este cea folosind o vergea metalica lunga de 0,50-0,70m,

stringerea si matisarea executindu-se de catre 2 servanti. Dimensiunile inelelor corzii vor fi cele ale vergelei metalice.

Dupa ce coarda a fost strinsa, raminind 5-6 m , se pune alaturi vergeaua metalica, avindu-se grija ca ochiul acestuia sa se

afle la capatul la care se gaseste cosa corzii , dupa care se incepe matisarea.

Matisarea se face prin exterior, sub forma de spira, pornindu-se de la capatul de cosa.

Atunci cind la fiecare spira se ajunge in dreptul vergelei metalice, coarda de trece pe sub vergea si se indoaie peste aceasta,

continuindu-se matisarea in sens invers. Capatul liber se prinde sub forma de nod, fiind trecut mai intai prin ochiul vergelei

si ochiurile de sus ale inelelor corzii si cosa metalica.

Pentru desfasurarea corzii se desface nodul facut la partea cu cosa si se scoate vergeaua metalica.

Art.71. Pentru executarea salvarilor si autosalvarilor coarda si cordita sint manuite de servantii din echipa de salvare, astfel:

- servantul 3 incinge persoana de salvat cu centura de siguranta si prinde capatul corzii de cirligul de siguranta iar seful de

echipa prinde capatul cu cosa al corditei de alt cirlig de siguranta , aflat la unul din inelele mici ale centurii, iar celalalt

capat il lasa jos, fiind prins de servantul 2.

- servantul 3 sustine persoana cu ajutorul corzii, iar seful de echipa sa escaladeze fereastra si ai da indicatii cum sa

procedeze pe timpul coboririi

- seful de echipa si servantul 3 incep filarea corzii pe cotul de furtun, lasind pentru a indeparta persoana de perete.

Daca salvarea persoanei se face pe scari, atunci ea este asigurata cu coarda de salvare, care se prinde de carligul de

siguranta a centurii, filarea corzii executindu-se de catre seful de echipa si servantul 3.

Pentru executarea autosalvarii, servantul va proceda astfel:

- servantii 2 si 3 intind cablul de pe bobine pentru realizarea circuitului de alimentare

- servantul 1 cere soferului conectarea la sursa de curent

- comandantul de grupa si servantul 1 indreapta fasciculul luminos al fiecarui proiector pe directia ordonata.

Pentru lucrul cu proiectorul instalat pe suportul coloanei telescopice se procedeaza astfel:

- comandantul de grupa si servantul 1 se urca pe autospeciala si primesc proiectoarele de la servantii 2 si 3

- soferul ridica coloana telescopica la nivelul servantilor, care monteaza suportul si proiectoarele pe acestea.

Pentru lucrul cu proiectorul ancorat pe stilpi, pomi, scoaterea acestuia si a bobinelor de pe autospeciala, precum si

transportul lor, se realizeaza ca in cazul lucrului cu proiectoarele instalate pe trepied.

Pentru instalarea proiectoarelor la inaltime se folosesc scarile din dotare, servantul 3 utilizind si ghearele pentru urcat pe

stilpi.

Pentru suspendarea proiectoarelor se pot folosi corditele pentru lrgat furtunurile sau corditele de salvare.

La incetarea actiunii se executa operatiile in ordine inversa.

Scoaterea din functiune a proiectoarelor alimentate cu un curent electric de la A.Sp.F.G.I. se va executa numai de catre

sofer, prin deconectarea acestora de la tabloul de comanda ai distributie al masinii, la cererea servantilor. Este interzisa

scoaterea din functiune a proiectoarelor de catre servanti.

Art.82. Manuirea bobinei de cablu pentru proiectorul mobil si a cutiei de distributie. In vederea realizarii legaturii intre

sursa de curent electric si proiector se foloseste cablul electric pentru iluminat aflat pe bobinele din dotarea autospecialei.

Pentru manuirea bobinei se procedeaza astfel:

- servantii scot bobinele de pe autospeciala si le aseaza pe sol, deblocheaza tamburul bobinelor tragind siguranta catre

exterior si o rotesc cu 90 de grade

- desfac capetele cu stechere ale cablurilor bobinelor si le inmineaza soferului, dupa care apuca bobinele de cadrul metalic

si se depalseaza in pas alergator pe directia de intindere a cablurilor.

Dupa derularea cablurilor primelor bobine, soferul aseaza stecherele respective in cabina generatorului electric , dupa care

se deplaseaza la inaltimea bobinelor derulate si asigura derularea urmatoarelor bobine, tinind de capetele cu stechere ale

cablurilor electrice, pe care le conecteaza ulterior.

In cazul in care trebuie realizate mai multe linii de cablu pe lungimi variabile, servantii pot derula deodata cite 2 bobine

transportind cite una in fiecare mana.

Daca trebuie intins cablul peste obstacole prin pomi saau stilpi, servantul 3 ajutat de servantii 1 si 2 , folosind furca pentru

ridicat cablul sau ghearele pentru urcat pe stilpi, ridica si ancoreaza cablul cu ajutorul cuielor de sustinere si a corditelor

pentru legat furtunuri.Pentru stringerea cablurilor dupa deconectarea acestora de la sursa de curent, se procedeaza astfel:

- servantii 2 si3 executa transportul cablului de la masina spre bobina, rulindu-l sub forma de colac dupa care il aseaza pe

sol

- servantul 1 stind aplecat, imobilizeaza bobina punind piciorul sting pe partea de jos a cadrului si actioneaza cu mina

dreapta manivela, ruleaza cablul pe tamburul bobinei, ajutat de sofer, dupa care il blocheaza.

Pentru folosirea cutiei de distributie, acesta se ia de pe autospeciala si se transporta la locul ordonat, in functie de nevoi,

urminad sa se efectueze conectarea consumatorilor.

Transportul bobinei si cutiei de distributie la autospeciala se realizeaza prin executarea operatiilor in ordine inversa

4.6.Accesorii pentru taiat si demolat

Art.83. Manuirea toporului-tirnacop si a toporasului.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Pentru folosire, se scot din toc si apoi se actioneaza cu ele la taieri, desfaceri, demolari, deschiderea usilor si a ferestrelor.

Dupa terminarea operatiilor, se curata si se introduc in toc.

Art.84. Manuirea cangii. Pentru manuire, servantul ia cangea de pe masina si o transporta sub bratul drept, cu cirligul

metalic spre inapoi si in jos.

Pentru lucru, cangea se apuca cu ambele maini de coada si se agata obiectul respectiv cu cirligul metalic, apoi se impinge

sau se trage pina cind se realizeaza activitatea dorita.

Art.85. Manuirea foarfecelui pentru taiat cablu. Pentru manuire, se scoate foarfecele din locasul sau si folosindu-se ambele

maini, se apuca manerele izolate si se executa taioerea fiarelor electrice ale liniilor aeriene sau a celor montate aparent pe

pereti ,in partea opusa a stilpului sau elementului de sustinere a cablului, fata de sensul de alimentare cu curent electric.

Art.86. Manuirea aparatului de sudat si taiat autogen. Pentru pregatirea aparatului in vederea folosirii se procedeaza astfel:

- sevantul 2 si 3 scot pe rind din locasurile lor buteliile pentru oxigen si acetilena si le transporta pe locul ordonat, asezindule

in pozitie verticala

- servantul 1 scoate furtunurile de legatura, reductoarele cu manometru pentru oxigen si acetilena, trusa pentru sudat si taiat

autogen si ochealrii de sudura si le transporta pe locul de intrebuintare, apoi executa racordarea furtunurilor de legatura la

reductoarele celor 2 butelii, monteaza suflaiul la acestea si becurile cu diuzele si capacele respective pentru sudura, sau

pentru taiat la suflai, deschide ventilele la butelii, dupa care aprinde acetilena la becul de sudura , regleaza oxigenul si

executa operatiile de taiere sau sde sudura.

Art. 87. Manuirea aparatului de taiat si sudat electric.

Pentru pregatirea aparatului in vederea lucrului se procedeaza astfel:

- soferul introduce in prize cele doua stechere ale cablurilor de alimentare ale aparatului de sudura si apoi cupleaza cele 2

cabluri de sudura la aparat

- servantul 2 transporta cele 2 cabluri de sudura pina la locul ordonat, clestele de masa se prinde de piesa ce urmeaza a fi

taiata sau sudat, iar in clestele de ebonita se prinde electrudul de sudura

- soferul actioneaza butonul de pornire al contactorului de alimentare si apoi trece pe pozitia ,,pornit” intrerupatorul de pe

tabloul redresorului

Pentru lucru, servantul 1 foloseste echipamentul de protectie tinind masca de protectie cu mina stinga iar clestele de ebonita

cu mina dreapta.

La terminare, se executa operatiile in ordine inversa.

Art.88. Manuirea motoferastraului cu disc abraziv.

Pentru manuirea acestuia servantul 3 procedeaza astfel:

- scoate utilajul din locasul sau, verifica daca rezervorul este plin, cu benzina si se deplaseaza la locul ordonat

- pentru transport il prinde de minerul de purtare.

Punerea in functiune, servantul procedeaza astfel:

- aseaza utilajul pe sol si pune piciorul sting pe suportul din fat, iar piciorul pe minerul din spate

- prinde cu mina dreapta cordita dispozitivului de pornire si trage brusc, repetind miscarea pina la pornirea motorului

- actioneaza pentru accelerarea butonului aflat pe minerul din spate

- prinde cu mina stinga de suportul din fata si cu mina dreaptya de minerul din spate, accelerind motorul cu degetul

aratator al mainii drepte.

Taierea materialelor de constructie se executa de sus in jos sau din lateral.

Oprirea motorului se face prin inchiderea robinetului conductei de alimentare cu benzina.

Art.89. Manuirea motoferestraului cu lant

Pentru amnuire, servantul 3 procedeaza astfel:

- scoate ferastraul din locasul sau , verifica daca rezervotul este plin cu benzina si se deplaseaza la locul de lucru, pentru

transport, servantul pune utilajul cu cadrul pe umarul drept

- executa, pentru punerea in functiune, aceleasi operatii ca la motoferestraul cu disc abraziv, introducind insa mina dreapta

printre cadru si motor.

4.7.Accesorii si utilaje diverse

Art.90. Manuirea electrogeneratorului de spuma usoara. Pentru punerea in functiune a electrogeneratorului, grupa de pe

autospeciala care l-a remorcat actioneaza conform art.107, iar servantii din echipa utilajului, dupa cum urmeaza:

- servanrul 1 realizeaza legarea la pamint a utilajului si la reteaua de alimentare cu energie electrica

- servantul 2 intinde linia tip C de alimentare cu apa, dupa care racordeaza tubul de aspiratie D si il introduce in bidonul cu

spumogen lichid

- servantul 1 scoate din cutia de accesorii tubul de refulare a spumei expandante, il intinde si fixeaza un capat al acestuia,

prin colier, la electrogenerator

- servantul 2 porneste motorul electric de la butonul contactorului, dupa care da drumul la apa pe linia de furtun tip C la o

presiune de cel pitin 3,5 atmosfere, deschide complet robinetul de dozare a spumantului si regleaza debitul de apa prin

manevrarea robinetului reglabil

- servantul 2 porneste motorul electric de la butonul contactorului, dupa care da drumul la apa pe linia de furtun tip C, la o

presiune de cel putin 3,5 atmosfere, deschide complet robinetul reglabil de pe conducta de alimentare cu apa, robinetul de

dozare a spumantului si regleaza debitul de apa prin manevrarea robinetului reglabil

- servantul 1, tinind capatul liber al tubului de refulare, direjeaza jetul de spuma.

Pentru scoaterea din functiune a electrogeneratorului se executa operatiile in ordine inversa.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.91. Manuirea hidrogeneratorului . Pentru manuirea hidrogeneratorului se executa urmatoarele:

- se transporta hidrogeneratorul la locul ordonat

- servantul 1 fixeaza in colier tubul de refulare din polietilena

- se racordeaza linia de furtun tip C de catre servantul 2, pentru alimentarea cu apa si tubul tip D care se introduce in

bidonul cu lichid spumant

- se asigura o presiune la linia de alimentare cu apa de 3,5 atmosfere.

Pentru scoaterea din functiune a hidrogeneratorului se executa operatiile in ordine inversa.

Art..92. Manuirea pompei submersibile. Scoaterea pompei submersibile de pe autospeciala se executa de catre servantii 2 si

3 sjutati de sofer

Transportul pe locul ordonat se executa tot de catre servantii 2 si 3 primul sustinindu-o de miner iar celalat de rama

suportului.

Pentru lucrul cu pompa submersibila se procedeaza dupa cum urmeaza

- servantii 2 si 3 transporta si manuiesc bobinele de cablu trifazic pentru realizarea circuitului de alimentare

- servantul 1 realizeaza si racordeaza linia de furtun tip B pentru evacuarea apei

- servantii 2 si 3 asigura cu coarda coborirea pompei la adincime, pe care o ruleaza succesiv pe cotul de furtun pina cind

acesta atinge nivelul ordonat

- servantul 3 supravegheaza functionarea pompei, iar servantul 1 asigura refularea apei.

Pentru scoaterea din functiune a pompei se executa operatiile in ordine inversa.

Art.93. Manuirea puntilor de trecere. Aceasta activitate se realizeaza astfel:

- servantul 2 scoate puntile de trecere de pe autospeciala, le transporta pe locul ordonat si le aseaza la o distanta intre ele

egala cu ecartamentul mediu al vehiculelor

- acelasi servant introduce in spatiile puntilor liniile de furtun sau cablul electric.

Dupa intrebuintare, puntile se repun pe autospeciala in locul stabilit.

Art.94. Manuirea cotului pentru furtun. Servantul 3 scoate cotul de furtun din locasul sau de pe autospeciala de stins

incendii, il aseaza pe obstacol si trece furtunul peste el.

Art.95. Manuirea corditei pentru legat furtunuri.

Pentru sustinerea si ancorarea furtunului intins pe verticala , servantul scoate cordita pentru legat furtunul din geanta din

chei si fesi, leaga furtunul si il fixeaza de elementele de constructie , scari, balustrade.

Art.96. Manuirea grupului exhaustor. Pentru scoaterea exhaustorului de pe autospeciala si transportarea sa, se procedeaza

astfel:

- soferul si servantul 3 aduc exhaustorul din locasul sau la usa autospecialei, dupa care ultimul coboara din masina

- servantii 2 si 3 aducind manerele utilajului in pozitia de transport, ridica exhaustorul de pe paltforma si se deplaseaza cu el

la locul ordonat, mergind unul in spatele celuilalt, in cadenta

- servantul 1 urca pe autospeciala scoate din locasurile lor tuburile, coturile de absorbtie si barele pentru perdele si le da

comandantului de grupa, care le aseaza pe sol

- soferul ia din locasurile lor furtunul din pinza si perdeaua si le da comandantului de grupa, care le aseaza pe sol

- servantii 2 si 3, ajutati de servantul 1 si de comandantul de grupa, transporta tuburile, coturile de absorbtie, barele pentru

perdea, furtunl din pinza si perdeaua in locul de montare a utilajului.

Pentru instalarea exhaustorului si punerea lui in functiune, servantii procedeaza astfel:

- servantul 1 introduce bara de sus a suportului metalic in mansonul de pinza aflat in partea superioara a perdelei, dupa

care fixeaza barele laterale in orificiile barei de sus si ridica suportul metalic cu perdeaua, astupind deschiderea prin care

urmeaza a fi evacuat fumul si gazele toxice, mineca perdelei se va afla catre exterior, iar barele metalice laterale vor fi

asezate inclinat spre obiectiv pentru a asigura stabilirea perdelei

- servantul 2 prinde tubul de absorbtie, asfel incit capatul fara rama sa se gaseasca spre perdea, si il fixeaza la gura manecii

cu ajutorul unei curele

- servantul 1 monteaza cotul metalic la tubul de absorbtie si il prinde cu ajutorul alemelor rabatabile

- servantul 2 tine tubul de absorbtie si cotul apropindu-le de orificiul de absobtie al exhaustorului , in asa fel incit servantul

1 sa poata executa cuplarea lor

- servantul 3 intinde tubul de pinza pe directia de evacuare a fumului si gazelor toxice si il fixeaza cu un capat la orificiul

de refulare al axhaustorului

- soferul cupleaza bobina de cablu ce face legatura intre exhaustor si tabloul de comanda-distributie al autospecialei, dupa

care anclaseaza intrerupatorul

- servantul 1 supravecheaza functionarea exhaustorului

In cazul in care se executa evacuarea fumului si gazelor tixice din incaperi incendiate in care exista jar sau scintei, nu se va

mai folosi perdeaua de pinza.

Exhaustorul poate fi folosit, cind este necesar si ca ventilator. In acest caz tubul de evacuare se introduce cu capatul liber in

incaperea in care este necesara introducerea aerului proaspat, renuntindu-se la folosirea cotului tubului de absorbtie si a

perdelei.

La montarea exhaustorului se va avea in vedere ca elicea sa se gaseasca in capatul dinspre tuburile si coturile de aspiratie

pentru a preveni accidentarea servantilor.

La incetarea actiunii se executa operatiile in ordine inversa. Scoaterea din functiune a exhaustorului alimentat cu curent

de la A.Sp.F.G.I. sau de la orice alta sursa se va face numai de catre sofer, la cererea servantilor.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.97. Manuirea grupului ventilator. Scoaterea ventilatorului si tyransportul lui se face ca si la exhaustor, cu urmatoarele

deosebiri:

- tubul de pinza si cureaua de fixare se pun pe ventilator linga manerul mare

- ajunsi la locul de amplasare, servantii aseaza ventilatorul pe sol, la distanta de 10-12 m de deschiderea prin care urmeaza

a fi introdus aerul curat, cu orificiul de refulare catre aceasta deschidere./

Pentru instalarea ventilatorului si punerea lui in functiune servantii procedeaza astfel:

- servantul 1 intinde tubul de pinza pe directia obiectivului, dupa care se deplaseaza spre deschiderea pe unde urmeaza a fi

introdus aerul curat si introduce capatul tubului prin aceasta

- servantul 2 fixeaza celalalt capat al tubului de pinza la oroficiul de refulare cu ajutorul curelei.

Celelalte operatii si indatoriri sint identice cu cele pentru manuirea exhaustorului.

Art. 98.Manuirea furcii pentru ridicat cablu. Furca pentru ridicat cablu se foloseste pentru intinderea cablului electric peste

obstacole, pe stilpi, poduri, spre a-l feri de distrugere sau pentru a nu se produce blocarea cailor de acces.

Pentru lucru, servantul 3 scoate furca din locasul ei, tinind-o cu mainile de coada, prinde cablul intre cele 2 ramificatii ale

furcii propriu-zise, ridicindu-l si trecindu-l peste obstacole sau agatindu-l de crengile pomilor, de cuiele de sustinere

batute in stilpi sau in elemente de constructie.

Art.99. Lucrul cu ghearele pentru urcat pe stilpi si cu centura de siguranta. La urcare, servantul prinde atilpul cu ambele

maini dupa care ridica un picior si fixeaza coltii ghearei curbate pe aceasta. Ridica apoi celalat picior si prin miscari

alternative ale mainilor si picioarelor, urca pe stilp.

Coboairea se face in ordine inversa.

Centura de siguranta va fi folosita pentru asigurarea servantului pe timpul urcarii si coboririi de pe stilp.

Art.100. Manuirea barcii pneumatice B.P. 10. Pentru montarea barcii pneumatice B.P. 10 in vederea lansarii la apa, se

executa urmatoarele operatii:

- comandantul de grupa si mecanicul urca in autocamion si ajutati de servantii 1 si 2 , coboara barca pe sol

- servantii 1 si 2 transporta barca la locul ordonat, o scot din husa si o intind pe locul de montare

- comandanul de grupa si mecanicul transporta materialele din inventarul barcii

- servantii 1 si 2 infiletaza corpurile de supapa si capacele la corpul robinetelor

- servantul 1 pune in intercomunicare toate compartimentele prin rotirea rozetelor cu semnul rombic spre pupa

- comandantul de grupa si servantul 1 scot capacele robinetelor de la prova si fac legatura cu furtunl de la foale, incepind

umflarea pina cind flotorul ia forma cilindrica

- servantul 2 si mecanicul umfla flotorii de la pupa, procedind asemenator comandantului de grupa si servantului 1.

Montarea panourilor pe podea , se executa in ordinea:

- seful de echipa - panourile 1 si 2

- soferul - panoul 5

- servantii 1 , 2 - panourile 3, 4

- servantii 1 si 2 monteaza, fiecare pe partea sa, lonjeroanele

- se continua umflarea floturilor pina cind acestia au luat forma normala

- servantul 1, impreuna cu servantul 2 , scot robinetul chilei centrale, monteaza furtunul foalei si umfla chila pina la

presiunea de 0,180 kg\cm patrati

- comandantul de grupa verifica stringerea si etanseitatea busoanelor de golire din placa suport a motorului

- servantii 1 si 2 monteaza fiecare pe partea sa cite o visla

- comandantul de grupa si mecanicul monteaza prelata barcii si apoi, ajutati de servantii 1 si 2, transporta barca la locul de

lansare

- mecanicul, ajutat de servantul 2, monteaza motorul in suportul sau si il rabate spre interiorul barcii.

Pentru lansarea barcii la apa se procedeaza astfel:

- se transporta barca la locul de lansare de catre cei 4 servanti care incadreaza echipajul

- se lanseaza barca cu prova spre larg si se leaga la mal cu parima de acostare

- se completeaza presiunea in flotor si in chila centrala, in cazul cind acesta a scazut

- se demonteaza manometrul si se monteaza capacele; toate rozetele se trec in pozitia inchis.

- se regleaza adincimea elicei in functie de valoarea sarcinii care se transporta si pozitia axului motorului fata de oglinda

apei.

Imbarcarea oamenilor si a materialelor.

In mod obligatoriu, persoanele care se transporta vor avea asupra lor veste de salvare.

La imbarcarea-debarcare este interzis sprijinul pe flotor, in locurile unde acesta nu prezinta placi elastice de protecite ; de

asemenea, este interzis de a sari pe podea de la inaltime.

Pentru imbarcare, se acosteaza barca la mal cu unul din bordurile sale si cu prova spre amonte

Imbarcarea persoanelor se executa dinspre prova spre pupa. Acestea se dispun simetric spre ambele borduri incepind cu

babordul din larg, in pozitia sezind cu sprojin spre interiorul barcii si putin aplecate spre flotor.

In orice situatie, in barca, linga mecanic, se va gasi o bandula cu fringhie de 40 m, legata la un capat de unul din manerele

de transport al barcii, care va servi la acostari si la marcarea locului barcii in caz de accident.

Navigatia se desfasoara astfel:

- se indeparteaza barca de mal prin impingerea cu visle, pina cind pupa barcii se indrerapta spre larg

- se porneste motorul , manevrindu-se schimbatorul de sens la pozitia de mers inapoi

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- se continua mersul cu spatele pina cind se poate executa rondul necesar si se cupleaza motorul pentru mers inainte.

Departarea de mal se poate face cu executarea rondului de pe loc, prin cuplarea motorului pe mers inainte.

Accelerarea motorului se face treptat, pina la atingerea vitezei de deplasare stabilita.

Acostarea se face in felul urmator:

- se manevreaza barca din aval spre amonte, reducindu-se treptat viteza, pina la zero, la contactul cu malul, in caz de

necesitate, pentru reducerea vitezei, se cupleaza motorul pr mers inapoi

- coboara prima persoana din prova si mentine barca pe loc, cu ajutorul parimei de acostare

- se executa debarcarea persoanelor, alternativ pe ambele rinduri, incepind cu cele dispuse spre pupa barcii.

Scoaterea barcii de la apa se executa prin operatii inverse lansarii.

Dupa scoaterea barcii de la apa, se executa demontarea, curatarea, pudrarea cu talc si ambalarea.

4.8.Scari manuale

In vederea reducerii timpului necesar manuirii scarilor manuale , la ordin, acestea vor fi trecute in pozitia de asteptare de

catre servantul sofer, ajutat de catre servantul 3, prin descataramare si impingerea lor pina la sprijinirea cu un capat de sol.

Trecerea scarilor in pozitia de mars va fi executata de aceiasi servanti.

Art.101. Manuirea scarii culisabile. Pentru ridicarea si transportul scarii din pozitia de asteptare, se procedeaza astfel:

- servantul 3 ridica scara din partea care se sprijina pe sol

- servantul 2 ridica scara de lonjeroane cu ambele maini si ajutat de servantul 3, o dirijeaza pina la eliberarea comlecta de

pe suportul masinii.

- scara va fi purtata cu lojeronul suoerior pe umarul drept, mina dreapta, introdusa printre trepte, va tine de lonjeronul

superior, iar transportul se va face cu baza scarii catre directia de deplasare.

Pentru instalarea scarii se procedeaza astfel:

- servantul 3 lasa scara jos si fixeaza cu talpile picioareleo lonjeroanelor segmentului de baza al acesteia, la partea lor

inferioara, servantul stind cu fata spre locul de rezemare a scarii

- servantul 2 ridica scara de la capatul superior, impingind-o prin miscarea alternativa a mainilor pe trepte, ajutat de

servantul 3, care trage de lonjeroane pina cind scara ajunge in pozitie verticala

- servantul 3 apuca prin saritura lantul de intindere cit mai de sus posibil si prin atirnaturi si sarituri alternative, intinde scara

pina la inaltimea necesara, fiind atent la fixarea sigurantei de blocare pe trepte

- in timp ce servantul 2 intinde scara, servantul 3 o sprijina, tinind-o cu ambele maini de lonjeroane

- se sprijina scara cu partea superioara de obiectivul respectiv, servantul 3 asigurund urcarea pe aceasta, pe care o tine cu

mainiole de lonjeroane, sprijinindu-se cu spatele de lant.

Pentru stringerea, coborirea si transportul scarii la masina se executa operatiile in ordine inversa.

Art 102. Manuirea scarii de fereastra. Pentru transportul scarii din poxitia de asteptare, servantul procedeaza astfel:

- apuca cu una din maini lonjeronul superior si transporta scara, in fuga, spre obiectivul la care se va executa escaladarea,

tinind-o in echilibru si la o distanta de 0,30 – 0,40 m de sol.

Pentru ridicarea si agatarea scarii de fereastra la primul etaj, servantul procedeaza astfel:

- cu 5-6 pasi inainte de obiectiv, printr-o aruncare, servantul intoarce scara cu carligul in sus si o prinde de lionjeroane cu

ambele mainii

- impinge scara cu ambele mainii in sus si inainte, astfel incit carligul de agatat sa fie mai sus cu 0,39 – 0,40 m fata de

pervazul ferestrei, fixind-o de acesta, daca geamul este inchis, servanrul va sparge geamul cu ajutorul carligului

- executa urcarea pe scara, procedind conform art. 105.

Pentru ridicarea si agatarea scarii de ferestrele superioare, servantul procedeaza astfel:

- incaleca pervaza ferestrei la care este agatata scara, tinandu-se cu genunchii strinsi de perete

- apuca scara de treapta a 3-a si printr-o smicitura a mainilor, o data cu indreptarea complecta a corpului, arunca scara in

sus, concomitent cu rasucirea ei, astfel incit carligul sa iasa din cadrul ferestrei si sa ajunga deasupra capului

- prin miscari alternative ale mainilor pe lonjeroane, ridica scara pina ce carligul ajunge la 0,30-0,40 m deasupra pervazului

ferestrei de la etajul urmator

- intoarce scara brusc cu carligul spre fereastra, dupa care o lasa in jos pentru a se face agatarea; la spargerea geamului

servantul va privi spre sol pentru a-si feri fata de cioburi

- incepe urcarea pe scara

Pentru coborirea scarii si transportul acesteia la masina se executa operatiile in ordine inversa.

Art.103. Manuirea scarii de imperechere. Pentru transportul scarii se procedeaza astfel:

- comandantul de grupa va transporta segmentuol de baza al scarii, iar servantul 1, segmentele de mijloc si de varf

- segmentii de scara vor fi transportati pe umarul drept de catre comandantul de grupa respectiv pe ambii umeri de catre

servantul 1; transportul se face cu baza segmentilor catre directia de deplasare

- servantii aseaza pe sol, la locul de instalare, segmentii scarii, in ordinea in care vor fi imperecheati, segmentul de baza

gasindu-se cu partea de jos spre obiectiv.

Pentru imperecherea scarii se procedeaza astfel:

- servantul 1 aseaza segmentul de scara intre genunchi si desface cu ambele maini dispozitivul de fixare

- comandantul de grupa din aceeasi pozitie, dar cu fata spre servantul 1, potriveste si introduce lonjeroanele celuilalt

segment intre lonjeroanele segmentului tinut de servantul 1

- imperecherea celui de-al treilea segment se executa procedind identic ca in cazul primilor 2 segmenti

- se verifica fixarea corecta a segmentilor in dispozitivele de imperechere.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Pentru instalarea scarii se procedeaza astfel:

- comandantul de grupa fixeaza cu talpile picioarelor lonjeroanelor segmentului de baza al scarii , la partea lor inferioara,

stind cu spatele spre locul de rezemare a scarii

- servantul 1 ridica scara de la capatul segmentului superior, impingind-o prin miscarea alternativa a mainilor pe trepte,

ajutat de comandantul de grupa, care trage de lonjeroane pina cind scara ajunge in pozitie verticala

- se sprijina scara cu partea superioara de obiectivul respectiv, comandantul de grupa asigurind urcarea pe acesta, tinind-o

cu mainile de lonjeroane.

Coborirea, desperecherea si transportul scarii la masina se va face prin executarea operatiilor in ordine inversa.

Art.104. Manuirea scarii baston. Pentru transportul si instalarea scarii aflate in pozitia de asteptare, servantul procedeaza

astfel:

- se transporta scara de la masina la locul de amplasare, in fuga, tinindu-se sub bratul drept strinsa

- se ridica scara cu ambele mainii in pozitie verticala, sprijinind-o cu un capat pe sol, si se desface

- se sprijina scara de obiectiv cu partea superioara, dupa care se incepe urcarea.

Art.105 Urcarea si coborirea de pe scarile din dotare se executa prin miscari alternative ale mainilor si picioarelor:

,,piciorul drept, mina stinga - piciorul sting – mina dreapta”, servantul fiind cit mai aproape de scara si cu privirea in sus.

Mainile se vor prinde numai de trepte si se vor evita oscilatiile mari ale scarii.

Daca servantul trebuie sa urce pe scara cu furtunul, al racordeaza teava si o aseaza la spate, trecind furtunulk printre

picioare si peste umar, dupa care incepe urcarea. Acest procedeu nu se adopta la urcarea pe scara de fereastra.

In cazul cind teava nu este racordata la furtun, servantul introduce un capat al acestuia in centura de siguranta, dupa care

incepe urcarea.

Servantii care vor actiona pe scara se vor asigura de trepte cu ajutorul carligului de siguranta.

Cand patrinderea servantului la etajele superioare cu ajutorul scarilor a devansat realizarea dispozitivului de interventie

,servantul elibereaza un capat al corditei de salvare pana la nivelul solului unde,un alt servant executa un nod simplu si

prinde capatul liniei de furtun sub racordul ce trebuie ridicat.

Art.106.Pe timpul folosirii scarilor se vor respecta urmatoarele reguli :

-amplasarea se face acolo unde solul este tare ,iar scara va avea o inclinatie de 70-80 grade fata de peretele

constructiei

-scarile se vor amplasa pe suprafetele libere ale constructiilor si numai acolo unde nu sunt conductori electrici sau

deschideri pe unde ies flacari,astfel ca urcarea si coborarea sa se faca in siguranta

-daca pe deschiderile aflate sub nivelul varfului scarii sau alaturi de scara ies flacari,amplasarea se permite numai

pentru salvarea oamenilor,timp in care scara va fi protejata cu jeturi de apa.

Pe timpul folosirii scarile vor fi asigurate sau ancorate cu partile rezistente ale constructiilor.

Pe scara au voie sa urce concomitent:

-la scara culisabila cate un servant pentru fiecare segment

-la autoscara cu varful scarii rezemat mai multi servanti,fara ca distanta dintre acestia sa fie mai mica de 3 m

-la celalalte scari un servant

Pe timp de vant autoscara se va sigura cu corzi legate de varful scarii inainte de intinderea acestia,dupa care scara urmand a

fi asigurata cu corzile respective.

Pentru folosirea autoscarii pe timp de vizibilitate redusa,varful scarii va fi obligatoriu iluminat cu proiectoarele montate pe

partile laterale ale ramei de ridicare .Daca autoscara nu este rezemata,accesul pe ea este atins la aprinderea lampii de

avertizare.

Luarea scarilor de pe locul de amplasare se va face numai dupa ce au fost atentionati servantii care le-au folosit si carora li

sau asigurat alte cai de retragere.

Pentru lucrul in diferite situatii,scarile se vor folosi si amplasa astfel:

-pentru patrunderea la etajele cladirilor si lucrul cu tevile scarile se vor amplasa in functie de deprinderea

servantului de a lucra,capatul superior al scarii depasind cu 30-40 cm partea de jos a focului ferestrei.

-pentru executarea salvarilor,scarile se vor amplasa la mijlocul pervazului de jos al deschiderii

-pentru trecerea pe acoperisul constructiilor,scarile se amplaseaza in spatiul dintre ferestre si acolo unde este

posibil dupa peretii de protectie

4.9.Transportul si manuirea utilajelor de stins incendii

Art 107 transportul utilajelor

Pentru remorcarea utilajulyui se procedeaza astfel:

-servantii 1 si 2 prind cate o mana de piciorul mobil de la protap si trag utilajul apropiindu-l de dispozitivul de

remorcare al autovehiculului

-soferul deszavoreste dispozitivul de remorcare al autovehicului

-servantii 1 si 2 trag de piciorul mobil ridicand in sus si lateral utilajul protapului introducand ochiul de remorcare

al acestuia in dispozitivul de remorcare al autovehiculului

-soferul zavoreste dispoxitivul de remorcare si cupleaza stecherele instalatilor de semnalizare si franare.

Pentru dezremorcarea utilajului se procedeaza astfel:

-comandantul de grupa monteaza in pozitie orizontala piciorul mobil ajutat de servantii 1 si 2 care tin de protap

-soferul deszavoreste dispozitivul de remorcare si decupleaza instalatiile de semnalizare

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

-servantii 1 si 2 dispusi pe stanga si dreapta piciorului mobil,ridica si elibereaza protapul utilajului din dispozitivul

de remorcare

Pentru transportul utilajului se procedeaza astfel:

-servantii 1 si 2 dispusi pe stanga si dreapta protapului,prind cu ambele maini de piciorul mobil montat in pozitie orizontala

si inpingand inspre inainte se deplaseaza cu utilajul in pas viu sau alergator,in aceeasi cadenta

-servantul 3 pe stanga,comandantul de grupa pe dreapta si in spate,sprijinandu-se cu ambele maini de utilaj il imping spre

inante deplasandu-se in pas viu sau alergator in aceeasi cadenta

-comandantul de grupa indica itinerarul pentru deplasare.

Art 108 Manuirea tunului remorcabil pentru stins incendii cu apa si spuma tip T.R.A.S.-3000.Pentru punerea in functiune a

tunului T.R.A.S. 3000 grupa de pe autospeciala care la remorcat actioneaza dupa cum urmeaza:

Servantul 1:

-deblocheaza dispozitivul de rotire in plan orizontal si dispozitivul de sustinere a tevilor

-racordeaza la partea finala atevii ajutajul de lucru ordonat

-indreapta teava spre incendiu,deschizand cu mana stanga robinetul pentru apa iar cu dreapta tinand manerul ghidon

-deschide robinetul tip cep din partea stanga a ecranului de protectie

-manuieste teava de spuma sau ambele tevi simultan pentru refularea unei cantitati mari de apa

-deschide cu mana dreapta robinetul cu clapeta pentru refularea apei prin teava de spuma si apoi deschide robinetul tip cep

de la tubul de aspiratie al spumantului

-deschide robinetul tip cep din partea dreapta a ecranului de protectie

Pentru incetarea lucrului se executa operatiile in ordine inversa

Servantul 2:

-introduce capatul liber al tubului de aspiratie tip Din bidonul de lichid spumant

-prelungeste liniile de furtun pentru alimentarea cu apa a tunului

-transporta langa utilaj butoaiele cu spumogen lichid

-supravegheaza liniile de furtun aplica fesi si inlocuieste furtunurile sparte

-ajuta servantul 1 la manevrarea tevilor si robinetelor tunului.

Dupa terminarea lucrului ,se intrerupe alimentarea cu apa de la autospeciala sau hidrant,se inchid robinetele si se blocheaza

dispozitivele de rotire in plan orizontal si de sustinere a tevilor.

Art.109.Manuirea stingatorului remorcabil cu pulbere si dioxid de carbon tip P.250.Stingatorul tip P.250 se transporta la

locul interventiei remorcat de autospeciale ale caror grupe actioneaza pentru manuirea acestuia astfel:

-servantul 1 intinde si racordeaza furtunurile si teava de refulare a pulberii

-servantul 2 manevreaza robinetele buteliilor cu dioxid de carbon si robinetele de refulare a pulberii,urmarind ca presiunea

din rezervor sa se mentina in jurul valorii de 10 bari.

La incetarea lucrului ,servantul 2 inchide robinetele de evacuare a pulberii si apoi robinetele buteliilor cu dioxid de

carbon.Curatatul furtunurilor de refulare a pulberii se face cu dioxid de carbon ramas sub presiune in recipient.Daca

presiunea nu este suficienta pentru purjare,operatia se executa cu aer comprimat.

Cap.V.Instructia grupelor(echipelor) la tehnica de lupta

5.1.Formatii de adunare si de mars.Trecerea de la o formatie la alta

Art 110.Formatiile de adunare.Grupa de pompieri se aduna in linie pe un rand in fata sau in spatele autospecialelor.

Formatia normala de adunare a grupei este in linie pe un rand,in fata autospecialelor.

Pentru adunarea grupei in fata autospecialei se da comanda:”GRUPA IN FATA(IN SPATELE)AUTOSPECIALEIADUNAREA”.

Comandantul de grupa dupa darea comenzii,se aseaza in pozitia drepti,la patru pasi de autospeciala,cu fata in directia in

care se constituie formatia;servantii se indreapta in fuga catre comandant si se aseaza in stanga acestuia ,la intervalele si

distantele stabilite de regulamentul instructiei de front.Soferul se aseaza la un pas in fata autospecialei pe directia postului

de conducere.

Intorcand capul spre stanga,comandantul urmareste adunarea servantilor,precum si alinierea lor.In formatia de adunare

agrupei fara masina ,pozitia soferului este :

-subofiter-in dreapta comandantulyui de grupa

-militar in termen-in flancul stang al grupei

Art.111.Formatiile de mars.Formatiile de mars ale grupei se adopta in functie de tipul cabinei autospecialei la

comanda:”GRUPA IMBARCATI”.

Art 112.Trecerea de la formatia de adunare la cea de mars invers.Cand grupa se gaseste in formatia in linie ,in fata

autospecialei la comanda”Grupa imbarcati”,servantii executa urmatoarele:

-la autospecialele cu 2 usi de acces,soferul se intoarce la stanga,iar ceilalti servanti la dreapta si se deplaseaza in pas

alergator,in coloana cate unul spre usa din dreapta.Servantul 3 deschide usa ,rabate scaunul inainte ,ocupa locul din stanga

spate,apoi se imbarca servantul 1,care ocupa locul din dreapta spate si rabate scaunul in pozitie initiala,dupa el urcand

servantul 2,care ocupa locul din dreapta soferului

-la autospecialele cu 2 usi si incadrate cu 2 servanti,acestia se intorc la stanga imprejur,se deplaseaza spre usile de acces,le

deschid,se imbarca si isi ocupa locurile stabilite.La autospecialele cu 2 usi si incadrate cu 6 servanti,soferul se intoarce la

stanga,ceilalti servanti la dreapta,comandantul de grupa deschide usa,permitand urcarea servantilor in ordinea :4,1,2,3 dupa

care urca si el ocupand locul din dreapta

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

-la autospecialele cu patru usi si la AICI,soferul ,servantii 1si 2 se intorc la stanga iar comandantul de grupa si servantul 3 la

dreapta si se deplaseaza in pas alergator ,in coloana,spre usi ,dupa cum urmeaza:soferul –usa 1 ,stanga;servantii 1 si 2 –usa

2 stanga;servantul 3-usa 2 dreapta;la ajungere,ei deschid usile,se imbarca si isi ocupa locurile stabilita in formatia de

mars.La autospecialele cu 4 usi si incadrate cu 6 servanti comandantul de grupa,servantii 4 si 1 se intorc la dreapta iar

soferul si servantii 2 si 3 la stanga, se deplaseaza in pas alergator, in coloana, spre usi, dupa cum urmeaza: soferul- usa 1

atinga; servantii 2 si 3 – usa 2 stinga; cimandantul de grupa- usa 1 dreapta; servantii 4 si1 – usa 2 dreapta; la ajunger, ei

deschid usile, se imbarca si ocupa locurile stabilite in formatia de mars.

Cand grupa se gaseste in formatia in linie, in spatele autospecilaei, la comanda savarsitoare, servantii executa urmatoarele:

- la autospecialele cu 2 usi de acces, soferul se intoarce la drepta, se deplaseaza in pas alergator la usa din stinga, grupa se

intoarce la stinga si cu ocolire, se deplaseaza in pas alergator spre usa de acces din dreapta, pentru imbaecare, executidu-se

aceleasi operatii ca in situatia in care grpa este adunata in fata masinii

- la autospecialele cu 4 usi si ACI, soferul se intoarce la dreapta, se deplaseaza in pas lergator la usa nr.1

stanga;servantii 2 si 3 se intorc la dreapta si se deplaseaza in pas alergator la usa nr.2 stanga;comandantul de grupa

si servantii 4 si 1 se intorc la stanga si se deplaseaza spre usile de acces astfel:comandantul de grupa la usa nr.1

dreapta,servantii 4 si 1 la usa nr.2 dreapta.

Dupa darea comenzii,comandantul grupei supravegheaza ocuparea locurilor de catre servanti pozitia lor in autospeciala si

raporteaza „Domnule(gradul)…autospeciala …gata de mars”,iar de indata ce sia insusit continutul ordinului de mars,isi

ocupa locul in formatie.

Trecerea grupei de la formatia de mars la formatia de adunare in fata autospecialei,se executa la comanda”Grupa in fata

autospecialei debarcati”.

La comanda savarsitoare servantii coboara din cabina ,in ordine inversa urcarii,se deplaseaza in pas alergator in partea din

fata a autospecialei si isi ocupa locurile in formatie.

Comandantul de grupa dupa ce coboara din masina supravegheaza trecerea de la formatia de mars la formatia de

adunare,apoi isi ocupa locul in formatie.

La AICI servantii se urca si coboara pe si de pe platforma autocamionului,peste oblonul din spate,fara al deschide.

Art 113.Operatii pentru pregatirea si desfasurarea interventiei.Pentru pregatirea si desfasurarea interventiei grupa executa

urmatoarele operatii:

-adunarea pentru interventie

-deplasarea la locul interventiei

-dispozitivul premergator de interventie

-recunoasterea incendiului,avariei exploziei calamitatii naturale sau catastrofei

-analiza situatiei si hotararea

salvarea persoanelor si animalelor precum si evacuarea bunurilor materiale

-realizarea dispozitivului de interventie

-stingerea incendiului

-lichidarea efectelor incendiului

-limitarea si inlaturarea avariilor siexploziei calamitatii naturale sau catastrofei

-retragerea fortelor si mijloacelor la subunitate si restabilirea capacitatii de lupta

Art.114.Adunarea pentru interventie.se executa la semnalul acustic transmis de la punctul de comanda,la ordinul

comandantului de companie sau al comandantului garzii de interventie.

La receptionarea semnalului,militarii executa urmatoarele:

-intrerup activitatile in care sunt angrenati

-lasa armamentul si materialele in ordine si sub paza

-se deplaseaza cu repeziciune si in mod oronat la locul de pastrare a echipamentului de protectie

-ridica echipamentul de protectie,se deplaseaza pe locul stabilit si se echipeaza conform art.6.pct.A

-comandantul de grupa aduna grupa in fata autospecialei ,verifica prezenta si tinuta militarilor

-soferul scoate autospeciala in fata garajului

-se trece in formatia de mars,la ordinul comandantului de grupa,numai dupa oprirea autospecialei.

Dupa primirea ordinului de mars si ocuparea lucului in formatie comandantul de grupa transmite soferului:

-obiectivul la care se intervine

-locul autospecialei in coloana

-itinerarul de deplasare la locul interventiei.

Timpul de adunare pentru interventie va fi stabilit de statul major al unitatii,in functie de specificul fiecarui unitati,urmarind

ca acesta sa fie cel mai scurt.

Baremele vor cuprinde timpul pe care trebuie sa-l realizeze servantii de la receptionarea semnmalului de alarmare si pana la

adunarea acestora pe locul stabilit.

Se interzice urcarea servantilor in cabina inainte ca soferul sa scoata autospeciala din garaj sau pe timpul cat acesta se

gaseste in miscare.

Art.115.Deplasarea la locul interventiei.Dupa primirea ordinului de mars,soferul conduce autospecial pe itinerarul

ordonat,folosind mijloacele sonore si optice de avertizare cu respectarea regulilor de circulatie.

Pe timpul deplasarii,servantii pregatesc pentru interventie accesoriile ce se afla in cabina.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Daca din diferite motive autospeciala nu poate ajunge la locul interventiei,toti servantii din grupa mai putin soferul,continua

deplasarea cu un alt autovehicul sau pe jos,daca distanta este scurta.Felul si cantitatea accesoriilor ce se iau vor fi stabilite

de comandantul garzii de interventie,in functie de natura interventie si de posibilitatile de actiune existente la obiectivul

respectiv.

Ajungand la locul interventiei soferul opreste autospeciala pe locul ordonat,astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia altor

autovehicule si sa permita manevrarea ulterioara a acestora.

Se interzice deschiderea usilor,precum si coborarea servantilor din cabina pe timpul cat autospeciala se gaseste in miscare.

Art.116.Dispozitivul premergator de interventie.Pentru realizarea dispozitivului premergator comandantul de grupa ordona

urmatoarele:

-locul de amplasare a autospecialei

-modul de alimentare cu apa si cu alte substante de stingere

-aliniamentul pana la care se intind liniile de furtun si tipul acestora

-locul de amplasare al distribuitorului

-teava de insotire la recunoastere

-accesoriile si utilajele ce se aduc la nivelul distribuitorului

-compunerea si dotarea echipei de evacuare si salvare .

Ordinul pentru realizarea dispozitivului premergator se transmite subordonatilor imediat dupa sosirea la locul

interventiilor.Un ex.de astfel de ordin este urmatorul:

„Autospeciala….se deplaseaza….se alimenteaza….distribuitor la …..Pregatiti pentru lucru urmatoarele accesorii….”

Servantul 1 cu teava de insotire tip C ma urmeaza la recunoastere grupa echiparea .

Atunci cand obiectivul are in tocmai plan unic sau de interventie si este foarte bine cunoscut de catre militarii

grupei,ordinul pentru realizarea dispozitivului premergator se poate da si pe timpul deplasarii spre locul actiunii.

Pe baza ordinului pentru realizarea dispozitivului premergator,se executa urmatoarele:

-servantii se echipeaza cu accesoriile necesare functiei ce o indeplinesc,conform prevederilor art.6 pct.b.

-soferul amplaseaza autospeciala pe locul ordonat si asigura posibilitatile de alimentare a acestora.

-autosp.este amplasata direct la sursa cand sursa de apa se gaseste la limita max. a alimentarii directe sau cand alimentarea

se face prin intreruperea continuitatii.In aceasta situatie autosp. se amplaseaza initial pe langa obiectiv se realizeaza teava

de insotire a recunoasterii si se lucreaza cu apa din cazan.Servantii realizeaza dispozitivul spre sursa dupa care autospeciala

se deplaseaza la aceasta.

-se deschid usile banchetile cu accesorile si se desfac dispozitivele de prindere a scarilor trecand in pozitia de asteptare

-se intind liniile de furtun pe directiile ordonate

-se transporta langa distribuitor accesoriul de protectie pentru trecerea apei de producerea spumei,scarile si alte accesorii

-sunt pregatite pentru lucru aparatele izolante si costumele de protectie anticalorica

-se realizeaza dispozitivele din sectorul de alimentare si cel intermediar cand se executa alimentarea in releu

-se pregateste ciuperca pulverizatoare la tunurile de apa.

La A.Sp.F.G.I. servantii executa in plus urmatoarele :

-impamantarea autospecialei dupa amplasarea pe locul ordonat

-dau jos principalele accesorii si le aseaza la cel putin 5 m de autospeciala

-intind liniile de cablu electric pe directiile ordonate si transporta la capatul lor accesoriile si materialele ordonate

-pregatesc pentru lucru aparatele de taiat si sudat electric si autogen.

La A.Sc.M. servantii executa in plus urmatoarele :

-fixeaza la teren autosp.dupa amplasarea acesteia pe locul ordonat

-deschid cutiile pentru accesorii

-soferul pune in functiune instalatia pentru actionarea scarii,orientand-o pe directia ordonata.

Dupa realizarea dispozitivului premergator servantii se aduna in linie pe un rand la capatul dispozitivului realizat sau in fata

autoscarii.

Servantii dupa autosp.a caror utilixare nu a fost hotarata raman in formatia de mars.

In cazul in care situatia incendiului nu este de la inceput clara se executa numai dispozitivul de alimentare cu apa a

autosp.,coborarea rolelor de furtun a celorlalte accesorii si descataramarea scarilor.

Autospecialele deservite de 2 servanti executa dispozitivul premergator la ordinul comandantului garzii de interventie,iar

cel de pe utilaje la ordinul comandantului grupei de pe autovehiculul cere le tracteaza.

Art.117.Recunoasterea incendiului avariilor exploziei calamitatii naturale sau catastrofei.Recunoasterea incepe imediat

dupa sosirea la locul actiunii si continua pe toata durata interventiei.Ea trebuie sa se desfasoare intr-un ritm rapid si

coeficienta maxima .

La recunoastere participa comandantul de grupa si servantul 1,cand se echipeaza teava de insotire a recunoasterii.

In functie de natura interventiei la recunoastere,servantii se echipeaza cu mijloacele individuale de protectie si iau

urmatoarele accesorii:

-comandantul de grupa,lampa electrica portativa si ranga

-servantul 1,o masca de rezerva.

Echipa de recunoastere este obligata :

-sa respecte cu strictete regulile de tehnica securitatii pe timpul recunoasterii

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

-sa patrunda pe caile cele mai scurte si sigure si sa determine locul si marimea focarului de incendiu,a distrugerilor produse

de avarii,explozie,calamitate sau catastrofa

-sa verifice toate incaperile de pe directia de actiune cuprinse sau expuse incendiului,precum si cele afectate de

avarie,explozie calamitate naturala sau catastrofa

- sa salveze si sa acorde ajutor persoanelor aflate in pericol

- sa ia masuri pentrtu lichidarea unor focare ce pot contribui la propagarea incendiului

- sa execute recunoasterea din exterior, cind nu poate patrunde in cladirea, instalatia sau incaperea afectata de incendiu,

avarie, exeplozie, calamitate naturala sau catastrofa.

Pe timpul recunoasterii se va stabili:

- pericolul pentru oameni, caile mijloacele si procedeele de salvare

- locul , natura, proportiile, posibilitatile de propagare a incendiului, urmarile avariei, exploziei, calamitatii naturala sau

catastrifei

- caile de patrundere la focar

- pericolul de explozie, intoxicare, prabusire si electrocutare

- locul obstacolelor impotriva incendiilor si a instalatiilor fixe de stingere, starea acestora si eficienta lor pentru limitarea

propagarii

- existenta bunurilor materiale, necesitatea evacuarii lor, a protejarii impotriva focului, apei si fumului

- necesitatea desfacerii si demolarii elementelor de constructie ce pot contribui la propagarea incendiului.

Locul si caracterul arderii vor fi determinate dupa culoarea fumului ,dupa auz miros si pipait.

Culoarea fumului indica concentratia lui,proprietatile materialelor combustibile si este un indiciu asupra distantei pana la

focar.Cu cat fumul va fi mai dens si mai fierbinte cu atat focarul este mai aproape si arderea mai intensa.

Zgomotul indica circulatia intensa a aerului,iar pocniturile ,arderi intense.

Caracteristicile fumului rezultat din arderea diferitelor substante combustibile:

Pe timpul executarii recunoasterii incendiului,servantul 3 sau 4 la masinile incadrate cu 6 servanti executa si recunoasterea

surselor de apa .

-Dupa executarea recunoasterii ,comandantul de grupa in functie de problemele stabilite,face analiza situatiei in urma careia

hotareste:

-numarul si locul tevilor pentru localizare

-numarul si locul tevilor pentru lichidare

-substantele stingatoare cele intrebuinteaza pentru stingere

-masurile de protectie a servantilor

-masuri suplimentare.

Comandantul de grupa transmite hotararea la subordonati prin ordinul de lupta,care,in principiu,va cuprinde:

-date despre incendiu

-misiunea grupei

-misiunile servantilor mijloacele cu care si pe unde actioneaza,locul acestora in dispozitivul de interventie

-presiunea la pompe si tipul ajutajelor folosite.

-misiunile fortelor cu care se coopereaza

-masurile de asigurare a protectiei servantilor

-locul comandantului de grupa in cadrul dispozitivului de interventie.

Un exemplu de ordin de lupta poate fi urmatorul:

„Incendiu la …..care se manifesta pe o suprafata de ….ard…..cu posibilitati de propagare la …. .

Grupa are misiunea de localizare si lichidare a incendiului cu tevi… .

Servantul …cu o teava tip ….are misiunea de localizare prin …la ….;

Servantul …cu o teava tip…are misiunea de lichidare prin ….la ….;

Folositi masca contra fumului si CO.

Presiunea la pompe…atmosfere,ajutaje…mm.

Ma gasesc la …grupa echiparea”.

In situatia in care grupa este destinata pentru executarea misiunilor de salvare sau de evacuare a bunurilor,comandantul de

grupa precizeaza:

-natura si amploarea calamitatii catastrofei

-compunerea echipei de salvare

-locul de unde se executa salvarea

-procedeul folosit si mijloacele

-caile de salvare sau de evacuare

-locul unde se transporta victimele sau se evacueaza bunurile .

Art.118.Salvarea persoanelor,animalelor si evacuarea bunurilor materiale.Dupa sosirea la locul actiunii,comandantul de

grupa organizeaza si executa salvarea persoanelor,animalelor si evacuarea bunurilor concomitent cu desfasurarea celorlalte

operatii de interventie,iar in situatii deosebite actioneaza numai pentru salvarea oamenilor urmand ca ulterior sa se

efectueze stingerea.

Pentru salvare si evacuare se vor folosi caile de acces cele mai scurte si ferite de pericol,care vor fi protejate pe timpul

actiunilor .

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Pe timpul operatiilor comandantul de grupa va dovedi calm,tact si simt de orientare,actionand permanent pentru a preveni

panica.

Animalele se salveaza cu ajutorul ingrijitorilor folosindu-se procedeele si metodele potrivite in raport cu specia

acestora,conform prevederilor art.132.Pentru evacuarea bunurilor materiale se procedeaza conform prevederilor

art.133.Atunci cand operatiile de salvare si de evacuare necesita un volum mare de munca,pentru indeplinirea misiunii se va

folosi si personalul fortelor care se coopereaza.

Art.119.Realizarea dispozitivului de interventie.Dupa ce comandantul de grupa a dat misiunile subordonatilor,acestia

executa indatoririle ce le revin in raport cu functia indeplinita in cadrul grupei pentru realizarea dispozitivului de

interventie.

La terminarea realizarii dispozitivului,servantii se vor gasi pe locurile ordonate.

Comandantul de grupa urmareste indeplinirea indatoririlor de catre servanti dupa care isi ocupa locul in dispozitivul

comunicat subordonatilor,de unde va lucra si conduce actiunea de stingere.

De la autosp.,in raport cu nr. de servanti se pot realiza in principiu,urmatoarele dispozitive de interventie:

-grupele de la A.P.C.T.,A.P.C.A. R.12215 si A.T.I.

-un dispozitiv cu 2-3 linii de apa sau spuma;pot lucra cu tunul de apa si spuma de pe loc su din mers

-grupa de la A.sp.P.A-un dispozitiv cu 1-3 linii,cu apa si spuma

-grupa de la A.Sp.P.A.-un dispozitiv cu 1-3 tevi de refulare a pulberii;poate lucra cu tunul de pe loc sau din mers;

-echipa de pe A.Sp.P.400-un dispozitiv cu o linie de refulare a pulberii stingatoare;

-echipa de pe A.P.I.C.-un dispozitiv cu o linie C sau B;

-grupa de la motopompa - un dispozitiv cu 1- 3 tevi de apa sau spuma

- echipa de pe A.Sp.J.G – cu instalatia speciala

- grupa de pe A.Sp.F.G.I. – poate pina la 3-9 proiectoare mobile, 1-3 exhaustoare si 3 ventilatoare; poate instala o saltea

pneumatica; pune in functiune celalte accesorii din dotare,pompa submersibila bormasina electrica aparatele de taiat si

sudat .

Dupa realizarea dispozitivului de interventie acesta poate fi completat la ordinul comandantului de grupa ,in vederea

indeplinirii misiunii,prin introducerea de noi tevi sau agregate,folosindu-se servantii disponibili sau personalul din cadrul

fortelor cu care se coopereaza .

Pe timpul lucrului in dispozitiv la A.Sp.F.G.I. se vor lua masuri de protectie a servantilor impotriva electrocutarii ,astfel:

-nu se admite lucrul fara a se asigura legarea la pamant a autospecialei

-dupa punerea in functiune a generatorului electric nu se admite apropierea servantilor de autosp.in afara de sofer si

servantul 3

-nu se permit conectari si deconectari ale consumatorilor de la sursa de curent ,fara ca servantii sa fie echipati cu cizme si

manusi de cauciuc

-conectarea liniilor de cablu la sursa de curent se va face de catre sofer numai la cererea servantilor care deservesc

consumatorii si numai dupa realizarea si verificarea tuturor conexiunilor

- nu se scot consumatorii din functiune decit dupa ce este avertizat soferul si acesta confirma decuplarea

- se interzice deservirea la A.Sp.F.G.I.de catre alti servanti decit cei incadrati pe autospeciala si instruiti temeinic

- manevrarea accesoriilor aflate sub tensiune se va face numai cu echipament de protectie.

Art.120. Stingerea incendiului. Stingerea se realizeaza printr-un atac continuu si hotarit, cu toate fortele si mijloacele

disponibile, precum si prin manevrarea acestora pentru a realiza intr-un timp cit mai scurt localizarea si lichidarea

incendiului.

In actiunea de stingere a unui incendiu se disting, de regula , 2 faze: a) localizarea si b) lichidarea, care se realizeaza

simultan sau succesiv.

a) Localizarea incendiului este faza in care se tealizeaza limitarea dezvoltarii si propagarii arderii prin:

- atacul neintrerupt asupra principalelor focare de ardere, utilizindu-se substante si procedee de stingere, in raport cu natura

si dezvoltarea incendiului

- protectia cailor de acces pentru salvarea persoanelor, evacuarea animalelor si a bunurilor materiale, a vecinatatilor si a

golurilor existente in elementele constructiei

- indepartarea substantelor si materialelor combustibile sau protejarea lor

- demolarea si desfacerea constructiilor si instalatiilor in caz de nevoie.

b) Lichidarea incendiului este faza in care se obtine intreruperea arderii si se inlatura posobilitatea reaparitiei acesteia si se

realizeaza prin:

- actiunea coordonata si neintrerupta a tuturor servantilor ce au primit misiunea de lichidare a focarelor de pe intreaga

suprafata incendiata

- utilizarea procedeelor adecvate si refularea neintrerupta a substantelor de stingere la intensitatea care sa asigure oprirea

procesului de ardere intr-un timp scurt

- executarea desfacerilor si racirea elementelor de constructue si a instalatiilor

- evacuarea produselor de ardere pentru reducerea temperaturii si crearea conditiilor de patrundere catre focar.

Pe timpul stingerii incendiilor, servantii executa concomitent actiuni de supraveghere a constructiilor, instalatiilor vecine si

intervin pentru prevenirea aparitiei unor noi focare.

Actinea servantilor pentru localizarea si lichidarea incendiilor se executa in raport cu natura acestora, conform cap.VIII.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.121. Lichidarea efectelor incendiului este operatia prin care:

- se verifica amanuntit locul unde s-a actionat

- se iau masuri pentru inlaturarea oricaror posibilitati de reizbucnire a incendiului

- se evacueaza apa din cladiri

- se indeparteaza din zona elementele de constructie care prezinta pericol de prabusire.

Dupa stingerea incendiului grupa poate primi misiuni de supraveghere a locului de actiune.

Art.122. Limitarea si inlaturarea urmarilor evariei, exploziei, calamitatii naturale sau catastrofei. Limitarea si inlaturarea

urmarilor avariei, exploziei, calamitatii naturale sau catastrofei constitue un complex de masuri ce se executa in scopul

salvarii supravietuitorilor, identificarii si evacuarii victimelor, prevenirii producerii de noi pagube si indepartati

daramaturilor, a instalatiilor afectate, pentru crearea conditiilor desfasurarii normale a intregii activitati economico-sociale.

Inerventia trebuie sa fie bine organizata si executata, intr-o anumita ordine, pe baza unei conceptii unitare, si cuprinde:

- cercetarea perimetrului afectat si salvarea persoanelor surprinse in cladiri, instalatii sau sab daramaturi

- stingerea incendiilor

- intreruperea retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie termica, curent electric din zonele afectate, care pot pune in

pericol vita oamenilor sau pot contribui la propagarea incendiilor

- evacuarea apei din spatiile blocate, unde se gasesc persoane ce nu pot fi scoase sau bunuri materiale de mare valoare

- amenajarea punctelor de lucru pentru salvarea persoanelor si recuperarea valorilor materiale

- scoaterea de sub daramaturi si transportarea supravietuitorilor

- acordarea primului ajutor medical.

Art.123. Retragerea fortelor si mijloacelor la subunitate si restabilirea capacitatii de lupta. Operatia se executa la ordinul

comandantului de grupa si cuprinde urmatoarele ativitati:

- scurgerea de apa si stringerea despozitivului de interventie

-asezarea accesoriilor si materialelor pe autospeciala

- verificarea prezentei militarilor si a exeistentei materialelor

- inapoierea grupei la subunitate

- asigurarea alimentarii cu apa, substante se stingere, carburanti si lubrifianti

- spalarea, uscarea si inlocuirea unor accesorii deteriorate

- asigurarea hranirii, odihnei si asistentei medicala a militarilor.

Daca pe timpul inapoierii la cazarma se descopera un alt incendiu,comandantul grupei ia masuri pentru stingerea lui si

raporteaza prin radio sau telefon la subunitate despre aceasta.

Cap VI. Instructia echipei de salvare

Art.124.Incadrarea echipei.Echipa de salvare este formata din 4 militari pompieri din cadrul grupelor de pe autospeciale de

interventie ,indeplinand urmatoarele functii:

-seful de echipa (cmd.degrupa al autosp.)

-servantul 1

-servantul 2

-servantul 3

Art.125.Echiparea servantilor.Acestia se echipeaza pentru indeplinirea misiunii astfel:

Seful de echipa:

-centura cu doua carlige de siguranta

-toporas psi

-cordita de salvare

-masca contra fumului si CO sau aparat izolant

-fluier

-lanterna

-radiotelefon.

Servantii 1 si 2:

-centura cu doua carlige de siguranta;

-cordita de salvare

-oporas psi

-masca contra fumului si CO sau aparat izolant

-trusa medicala

-fluier

-lanterna

-radiotelefon.

Servantul 3:

-centura cu doua carlige de siguranta

-coarda de salvare

-topor –tarnacop

-masca contra fumului si CO sau aparat izolant

-fluier

-lanterna

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

-radiotelefon.

Art.126.Indatoririle servantilor din echipa de salvare.

Seful de echipa:

-participa la executarea recunoasterii singur sau cu intreaga echipa

-analizeaza situatia si da misiunea echipei in punctul de lucru repartizat;

-verifica echiparea ,executarea indatoririlor si respectarea masurilor de prevenire a accidentelor de catre servanti

-acorda primul ajutor ranitilor ,executa si conduce actiunile de transport al acestora

-executa prin metodele si procedeele ordonate salvarea oamenilor ,animalelor si evacuarea bunurilor materiale

-organizeaza ,executa si conduce operatiile de taieri,desfaceri demolari si consolidari ale elementelor de constructie

-manuieste accesoriile de protectie individuala de prim ajutor pentru salvari si accesoriile de iluminat la ordin sau la nevoie

-asigura legatura radio cu punctul de comanda al interventiei.

Servantii1-3:

-insotesc sau asigura pe seful echipei pe timpul executarii recunoasterii,la ordin;

-acorda primul ajutor ranitilor si asigura evacuarea acestora;

-manuiesc accesoriile de protectie individuala de prim ajutor ,pentru taieri,demolari si cele de iluminat,la ordin sau la

nevoie;

-mentin permanent legatura cu seful echipei.

Art.127.Executarea indatoririlor pentru acordarea primului ajutor.Se numeste prim ajutor ingrijirea urgenta a unui ranit sau

vatamat.inainte de acordarea unei asistente medicale calificate.

La acordarea primului ajutor trebuie respectate urmatoarele reguli:

-se examineaza rapid si complet victima pentru a se stabili felul vatamarii;

-se ingrijesc imediat ranile grave ,hemoragiile care ameninta viata celui vatamat;

-se acorda primul ajutor pe locul unde a fost descoperit vatamatul transportul executandu-se ulterior;

-se apreciaza urgenta acordarii primului ajutor si a transportului,in cazul in care sunt mai multe victime respectandu-se

principiile:

prima urgenta:

-vatamatii cu hemoragii interne ,hemoragii mari externe,rani penetrante toracice sau abdominale,plagi craniene profunde

,arsuri intinse stare de soc grava,fracturi mari

urgenta a doua:

-vatamatii cu hemoragii arteriale care pot fi oprite prin aplicarea garoului ,membre zdrobite de mai mica importanta ,rani

adanci;

urgenta a treia:

-ceilalti vatamati cu fracturi mici inchise rani mai putin adanci,contuzii putin importante etc

Primul ajutor acordat ranitilor chiar la locul unde au fost descoperiti consta in:

-toaleta sumara a plagilor si arsurilor

-oprirea provizorie a hemoragiilor

-imobilizarea fracturilor

-combaterea socului.

1.Starea de soc

Starea de soc este alterarea grava a functiilor vitale ale organismului produsa in urma unor traumatisme

dureroase,raniri,fracturi arsuri hemoragii

Vatamatul socat este palid acoperit de transpiratii reci cu respiratia slaba si deasa cu pulsul slab sau accelerat.

In caz de soc se vor lua urmatoarele masuri:

-deschiderea si desfacerea hainelor

-asezarea picioarelor pe plan mai ridicat

-oprirea hemoragiei

-pansarea ranilor si a arsurilor

-administrarea de bauturi calde si indulcite in cantitati mari

-acoperirea cu paturi haine

-transportarea urgenta la spital

2.Acordarea primului ajutor medical in cazul opririi respiratiei:

-curatirea gurii sau laringelui de eventualele secretii si continut alimentar prin stergere sau aspiratie

-inlaturarea posibilitatilor de astupare a cailor de respiratie prin inghitirea limbii,folosindu-se pentru tractiunea acesteia

mana infasurata in batista sau pensa medicala.

Metode directe de respiratie artificiala

a)Metoda cu ajutorul dispozitivului de respiratie artificiala :

-se tine capul ranitului pe spate

-se aseaza masca pe fata ranitului

-se tine cu o mana masca pe fata acestuia iar cu cealalta se efectueaza apasari pe burduful pentru insuflare

b)Metoda de respiratie gura la gura

-se aseaza ranitul pe spate cu capul usor flexat

-se face deblocarea cailor respiratorii , tractiunea si fixarea limbii

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- servantul se aseaza inb genunchi, introduce o mina sub ceafa ranitului, iar cu cealalta il apasa pe frunte, dandu-i capul pe

spate

- trage aer in piept si cuprinde cu gura sa gura ranitului cat mai etans

- stringe narile ranitului cu degetele de la mina care este aseazata pe frunte

- sufla aer in gura ranitului, urmarind cu privirea daca toracele se umfla

- parasste gura ranitului, dindu-i posobilitatea efectuarii expiratiei.

Acest ciclu se repeta cu un ritm de 12 ori pe minut. Important este volumul de aer insuflant si nu depasirea frecventei de 12

insuflari pe minut.

Cind gura ranitului este inclestata si nu se poate face respiratia gura la gura se va face respiratie ,,gura la nas”, dupa aceleasi

reguli ca la prima varianta a metodei. Deosebirea este dupa flexarea capului, mina care era sub ceafa se pune sub barbia

ranitului iar celalta ramine asezata pe frunte.

Servantul poate pune pe gura sau nasul ranitului o bucata de tifon sau o batista .

Metode indirecte de respiratii

a)metoda Silvester:

Accidentatul este culcat pe spate,sub i se aseaza un sul facut dintr-un veston,o perna patura in asa fel incat capatul sa fie dat

pe spate.

Servantul asezat pe genunchi inapoia capului ranitului ,apuca antebratele acesteia putin mai sus de incheieturi si executa o

miscare de rotatie prin lateral a bratelor,pana la unirea acestora inapoia capului ranitului apoi se readuc bratele si se

incruciseaza deasupra pieptului ranitului,executandu-se o apasare pe pieptul acestuia.

Ciclul se repeta de 14 ori intr-un minut.

Manevrele vor fi facute cu energie ,dar cu mare atentie pentru a nu provoca fracturi costale.

b)Metoda Schaffer

Accidentatul este culcat cu fata in jos si cu capul putin rotit intr-o parte,asezat pe brate .

Servantul incaleca deasupra accidentatului,la nivelul coapselor acestuia ,stand sprijinit pe genunchi si aseaza mainile la

baza toracelui,efectuand comprimari bruste,ritmice la acest nivel,dinapoi inainte.Timpul expirator trebuie sa dureze 2-3 sec

dupa care se intrerupe comprimarea.

Frecventa comprimarilor este de 12-14 min.

Aceasta metoda se aplica in urmatoarele situatii:

-ranitul are bratele fracturate

-fata si nasul sunt ranite ,iar din gura se scurg secretii abundente si nu se pot aplica celalalte metode.

c)Metoda Holger-Nielsen

Accidentatul se aseaza culcat cu fata in jos iar capul asezat pe brate este rotit usor lateral.

Servantul sta asezat in genunchi in continuarea capului ranitului cu fata spre toracele acestuia si executa urmatoarele

operatii:

-Aplica palmele sub omoplatii ranitului si exercita o comprimare timp de 2 sec.

-prinde bratele ranitului imediat deasupra coatelor si se lasa usor pe spate tragind de acesta cu ridicarea usoara a toracelui

ranitului de pe sol

-se slabeste tractiunea si se revine la pozitia initiala.Ciclul se repeta de 12 ori intr-un minut

Masajul cardiac extern

Se aseaza ranitul pe spate cu fata in sus cu capul usor aplecat pe o parte.

Servantul stand lateral executa urmatoarele operatii:

-aseaza o palma pe treimea inferioara a sternului iar pe cealata o pune deasupra ei

-exercita o apasare la acest nivel ajutandu-se de propria greutate ,pana cand sternul victimei coboara cu 2-4 cm

-opreste apasarea

-operatia se repeta de 60-80 ori pe minut.

La copiii mici pana la 4 ani apasarea se va efectua cu 2 degete ,insa cu o frecventa mai mare de aprox.100 ori pe minut.

Eficienta masajului se constata prin :

-reaparitia pulsului

-recolorarea pielii si a mucoaselor

-miscarea pupilelor

-reaparitia respiratiei spontane

-ranitul da semne de terzire

Respiratia artificiala asociata cu masajul cardiac

Servantul va efectua 3 insuflatii dupa tehnica respiratiei gura la gura,dupa care se va exercita 12 apasari pe pieptul

victimei,pentru masajul cardiac extern operatia se repeta in cateva serii.

Dupa 2 –3 min.,se va controla aparitia pulsului

a)pentru sincopa :

primul ajutor care trebuie acordat in cazul unei sincope este cel mai urgent dintre toate tratamentele de urgenta.

Sincopa rezulta prin incetarea brusca a activitatii inimii si a respiratiei constituind o moarte clinica.

Ea are o durata de cateva sec.pana la cateva min.,terminandu-se fie prin revenirea cunostiintei fie prin moartea biologica.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

In cazul opririi respiratiei se executa respiratia artificiala direct sau prin una din metodele de respiratie indirecta .In cazul

opririi batailor cardiace se trece la executarea masajului cardiac extern.In cazul opririi atat a respiratiei cat si a activitatii

cardiace se executa respiratia artificiala directa asociata cu masajul cardiac extern.

b)pentru lipotimie

Lipotimia este o forma minora de sincopa iar acordarea primului ajutor se executa ca in cazul acesteia

c)Pentru stop respirator si cardiac

In cazul stopului respirator unghiile si urechile ranitului capata culoare albastruie.

Dupa stabilirae absentei respiratiei se executa urmatoarele:

-asezarea ranitului culcat pe spate cu capul usor aplecat pe o parte si cu picioarele mai jos

-desfacerea si deschiderea hainelor in zona gatului si a pieptului

-inlaturarea eventualelor obstacole de la nivelul cailor respiratorii

-administrarea de oxigen

-respiratia artificiala asociata cu masajul cardiac.

Hemoragiile se manifesta prin scurgerea singelui in afara vaselor sanguine .

Hemoragiile pot fii:

a)externe:

-arteriale cand sangele tasneste ritmic urmand bataile inimii

-venoase cand sangele curge incet,continuu fara tasnituri

-capilare la suprafata pielii cand singele se prelinge incet in picaturi

b)interne:

-cand sangele se revarsa in tesuturi sau in cavitati

c)exterioare:

-cand sangele curge din vasele sanguine in exterior pe nas pe gura.

Primul ajutor in hemoragii consta in oprirea rapida si corecta a scurgerii sangelui.

Pentru oprirea sangelui se pot folosi urmatoarele metode :

-apasarea vaselor vatamate cu degetele

-indoirea membrului din incheietura si legarea cu pansament

-aplicarea garoului .

De regula pentru oprirea hemoragiei arteriale apasarea cu degetele sau punerea garoului se face deasupra ranii din directia

de curgere a sangelui de la inima iar la hemoragiile venoase sub rana din directiile de intoarcere a singelui catre inima.

Primul ajutor in caz de asfixiere si intoxicare:

Cand victima prezinta simptomul de asfixiere se va proceda astfel:

-se transporta intr-un loc lipsit de fum gaze toxice in afara oricarui pericol de prabusire surpare si daramare a elementelor

de constructie aplicandu-se masca de protectie

-se aseaza cu fata in sus cu capul mai jos decat nivelul corpului,cu mainile de-a lungul corpului

-se desface imbracamintea la gat piept si stomac

-se face respiratia artificiala prin metodele indicate.

In cazul intoxicatiilor primul ajutor se va acorda in functie de natura substantelor care au produs intoxicatia executandu-se

de regula urmatoarele actiuni:

-se aplica masca contra fumului si CO

-se scoate din mediul toxic si se transporta de urgenta la spital.

Primul ajutor in caz de fracturi

Fracturile sunt ruperi totale sau partiale ale unui os determinate de cauze accidentale .

Fracturile pot fii:

-totale

-partiale.

Dupa starea partilor moi fracturile sunt :

-inchise-cand fractura nu comunica cu exteriorul

-deschise-cand fractura comunica cu exteriorul formand o plaga .

In cazul fracturiilor inchise primul ajutor consta in :

-imobilizarea victimei

-imobilizarea membrului fracturat cu ajutorul unor atele care se imbraca cu vata si se aplica astfel incat sa cuprinda cele

doua articulatii vecine fracturii.Atelele se fixeaza de membrul fracturat prin desfasurarea de fesi de tifon sau panza .

In lipsa atelelor imobilizarea se face cu mijloacele improvizate:placaj ingust,bete potrivite rigle ,nuiele cartoane.

In cazul fracturarii oaselor coapsei ,gambei bratului sau antebratului piciorul fracturat se leaga de cel sanatos iar mainile de

corp.

In situatia fracturarii coloanei vertebrale,victima se va culca pe spate pe o scandura dreapta si lata sau in lipsa pe o usa si va

fi imediat transportata la spital.

Cand s-a produs fractura coastelor se bandajeaza strans,in pozitie de maxima.

Primul ajutor in caz de luxatii,cand capetele oaselor ies din incheietura,consta in aplicarea pe incheietura respectiva a unui

pansament strans si interzicerea oricaror miscari.Articulatia luxata se pune la loc numai de medic.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Primul ajutor ion caz de fractura deschisa, cind exeista pericolul infectarii generale, consta in punerea garoului si

infasurarea plagii cu pansament steril, fara medicamente, dupa care se imobilizeaza fractura cu atele.

Primul ajutor in caz de arsuri

Arsurile sint de 3 feluri:

- arsuri de gradul 1 , caracterizate prin inrosire si o usoara inflamare a pielii

- arsuri de gradul 2 caracterizate prin aparitia de basici pline cu lichid alb-galbui

- arsuri de gradul 3, care prezinta, pe linga caracteristicile celorlalte grupe, si necrozone sau carbonizarea adinca a

tesuturilor arse.

Gravitatea unei arsuri este data, in primul rind, de intinderea suprafetei arse si apoi de gradul arsurii.

Primul ajutor consta in urmatoarele masuri:

- se scot hainele ranitului de pe suprafata inrosita arsa a pielii

- la arsurile de gradul 1 se spala pielea inrosita cu apa rece, se sterge cu un tampon de vata muinat in alcool dupa care se

poate aplica ulei vegetal , untura de peste sau felii de cartofi cruzi

- la arsurile de gradul 2 si 3 se administreaza ranitilor medicamente , calmante se aplica pe suprafata arsa un pansament

steril uscat evitindu-se spargerea basicilor cu lichid si se evacueaza urgent victima.

In cazul arsurilor intinse dupa ce sau scos hainele arse ranitii se invelesc in cearsafuri sterile sau forte curate si in paturi

calduroase si transporta urgent la spital.

Art.128. salvarea ranitilor din subsoluri de sub daramaturi si in alte spatii inguste. Pentru salvare se folosesc urmatoarele

metode si procedee:

- metoda taririi pe o parte – servantul se culca pe o parte, liga ranit il aseaza pe acesta pe piciorul sau sustinindui capul cu

pieptul si se taraste pe o parte folosindu-se de piciorul si mina libera, cu cealalta mina sprijinind ranitul

- metoda tararii ranitului in spate – servantul aseaza ranitul pe partea sanatoasa se culca linga el introducind membrele

inferioare sub piciorele ranitului, dupa ceea si membrele superioare, pina intra comlect sub ranit si-l transporta taris

- metoda tariarii ranitului legat de gitul servantului - servantul intoarce ranitul cu fata in sus, ii leaga sub brat o centura

cordita sau cordon, o indoaie la capete si o aseaza dupa git. Ingenunghind calare cu centura duap gat trage ranitul dupa el

- procedeul tarari ranitului pe foia de cort - servantul aseaza ranitul pe partea sanatoasa introduce sub el foia de cort, trece

colturile laterale ael foii de cort peste ranit si le leaga. Servantul se deplaseaza taris sau aplecat in functie de posibilitati

tarind dupa el foaia de cort. In lipsa foii de cort se poate folosi o patura o patura sau o haina.

Aceste metode si procedee de pot folosi in toate categoriile de raniri cu exceptia fracturilor membrelor inferioare si a

fracturilor coloanei vertebrale. In situatia fracturilor membrelor inferioare sau coloanei vertebrale se foloseste metoda

taririi pe scindura pe foi de tabla sau de placaj asemanator taririi pe foii de cort. Pentru salvarea si transportul ranitilor din

spatii in care ceice acorda primul ajutor pot intra in picioare se folosesc urmatoarele metode de ridicare si transport

- de catre un singur servant: pe brate, pe umar , pe spate

- de catre 2 servantii pe brate

- de catre 3 servatii pe brate

- de catre 4 servanti situatie in care persoana ranita grav se aseaza pe o patura foaie de cort, targa.

Pentru salvarea si transportul ranitilor din spatii in care cei ce acorda primul ajutor pot intra in pocioare si cu targa sau alte

mijloace improvizate pina la acestia, se folosesc urmatoarele procedee de ridicare si tansport:

a) cu ajutorul targii pliante

Manuirea targii si regulile de asezare a ranitilor pe targa se executa conform art.77.

In functie de natura terenului ce urmeza a fi strabatut se va tinr sema de urmatorele reguli:

- pe teren drept ranitul se transporta cu picioartele inainte

- la urcare ranitul se aseaza cu capul inainte servantul din fata va tine targa in mod obişnuit de miner iar cel din spate va

ridica targa pe umeri

- la coborire ranitul se aseaza cu picioarele inainte servantul care se afla la capatul ranitului tine targa in mod obişnuit iar

cel din spate de la picioare va tine manerele pe umeri.

Daca ranitul are leziuni la membrele inferioare transportul la urcare se face cu picioarele inainte iar la coborare cu capul

inainte .

Ranitii cu leziuni la coloana vertebrala vor fi intinsi cu fata in sus pe o targa pe care s-a pus o scandura lata invelita intr-o

patura.

b)cu ajutorul mijloacelor improvizate.

Ca mijloc improvizat se poate folosi targa formata din 2 bare de lemn sau metal introduse la marginile spatiului creat prin

indoirea in 3 a unei paturi sau foi de cort. Capetele paturii se prind pe lateral cu ace de siguranta sau cu bucati de sirma,

cuie.

Targa se mai poate improviza din din 2 bare de lemn sau metal si din 2 bluze, vestoane, haine, camasi.

Ca targa, se pot folosi, de asemenea, usile sau scarile scurte peste care se aseaza o patura.

Art.129. Salvarea persoanelor ingropate sub daramaturi sau subsoluri. Pentru salvare, se vor lua urmatoarele masuri:

- oprirea circulatiei, vehiculelor de mare tonaj care produc trepidatii

- intreruperea curentului electric, a apei si gazelor in zona respectiva

- cautarea persoanelor ranite sau blocate

- acordarea primului ajutor medical si transportarea acestora.

Persoanele ranite sau blocate pot fi cautate in urmatoarele locuri:

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- subsoluri, canale tehnologice si pivnite

- spaii si colturi de sub scari sau de sub planseele daramate partial

- incaperi avariate partial si cu intrari blocate

- spatii de linga pereti, colturile incaperilor si tocurile usilor.

Cind intrarile in subsoluri sint blocate de vantitati mari de daramaturi, patrunderea se realizeaza prin puturi executate

paralel cu peretii sau prin tunele de sectiune triunghiulara sau trapezoidala,, captusita la exterior cu scanduri , traseul

acestora urmand a ocoli conductele de apa gaze si cablurile electrice intilnite.

Operatiile de taiere de spargere executate in pereti si cele de demolare se vor realiza numai dupa consolidarea elementelor

de constructie iar, golurile practice vor avea forma de ,,V” cu varful in jos.

Art. 130. Salvarea persoanelor de la etajele cladirilor si de la inaltimi. Salvarea persoanelor de la etajele cladirilor si de la

inaltimi se executa folosindu-se materialele speciale de salvare, conform art. 71-76, precum si alte mijloace improvizate

astfel:

Coborirea ranitilor cu ajutorul targii si corzilor

Cind scarile nu pot fi folosite sau sau nu disponibile, se utilizeaza coborirea prin golurile rezultate din darmare, golurile

ascensoarelor si chiar golurile executate special in plansee.

Coborirea se poate executa cu ajutorul a 2 sau 4 servanti care leaga cele 2 capete ale targii cu cordite si incep coborirea

victimei prin golul existent sau practic, dupa ce persoana respectiva a fost asigurata pe targa.

Coborirea ranitilor cu ajutorul scripetilor

Este o metoda practica, constind in coborirea targii cu ajutorul corzii si al unei scripete ancorat la inaltime, de o parte

solida si sigura a costructiei.

Cind este posibila ancorarea scripetelui de o balustrada de fatada sau de alte parti, rezistente ale constructiei se utilizeaza

un sistem de ancoraj cu bila rezistenta bine fixata.

Coborirea ranitilor cu ajutorul funicularului.

Procedeul se foloseste in cazul existentei uni numar mare de persoane de salvat aflate in stare grava.

Funicularu se realizeaza dintr-un cablu de otel bine ancorat si un scripete de care se fixeaza fie targa cu accidentatul fie

cosul se salvare sau o persoana legata cu briu de salvare ce se asigura cu cordita.

Coborirea ranitilor prin folosirea scarilor din dotare.

Persoanele ranite sunt coborite cu targa prin alunecare pe scara inclinata. In acest scop targa se leaga la un capat cu corzi ce

vor fi dirijate de 2 servanti aflati la etajul de unde se executa salvarea, in timp ce al trei-lea servant coboara cu targa pe

scara dirijind-o prin alunecare pina jos. Cand ranitul nu poate fi coborit de la inaltime prin metoda alunecarii pe scara, se

procedeaza la coborirea targi pe 2 scari amplasate la o distanta corespunzatoare lungimii acesteia . Coborirea ranitilor de la

inaltime se poate executa de asemenea cu ajutorul scarii rezemate si folosita ca macara cu un scripete montat pe una din

trepte. In acest caz se coboara targa eliberindu-se putin cite putin coarda prin mutare alternativa a manilor

Coborirea ranitilor cu targa prin inclinarea treptata a unei scari este un alt procedeu in care unul din capetele targii se

fixeaza cu cordite de legat furtunuri de partea superioara a scarii,iar celalalt capat se leaga cu corzi ce vor fi dirijate de

servantii ramasi la nivelul de unde se executa salvarea .De pe sol scara va fi coborata prin inclinare treptata ,veghindu-se ca

targa ,dirijata de sus sa se mentina permanent in pozitie orizontala pana la asezarea ei pe pamant.

Art.131.Salvarea in cazuri speciale :

a)Salvarea persoanelor electrocutate .

Pentru executarea operatiei ,se desfasoara urmatoarele activitati:

-scoaterea victimei de sub contactul cu conductorul electric,operatie executata de seful echipei de salvare ,care va proceda

astfel:se echipeaza cu cizmele si manusile de cauciuc,pe un loc uscat,in apropierea victimei si aseaza placa de cauciuc sau o

scandura pe care se va urca cu picioarele si inlatura conductorul electric de pe persoana electrocutata folosind cangea sau alt

,material ,uscat izolant.

-eliberarea cailor respiratorii superioare ale victimei prin sustinerea maxilarului inferior impingerea capului pe spate cu

asezarea sa pe partea laterala pentru a favoriza scurgerea secretiilor si a preveni caderea limbii,in cazul in care aceasta si-a

pierdut cunostiinta insa isi mentine respiratia si inima continua sa bata ;

-executarea respiratiei artificiale si a masajului cardiac,cand victima nu respira si inima nu bate;

-administrarea unui pahar cu apa in care sa dizolvat o lingura de bicarbonat de sodiu pentru a impiedica sau reduce aparitia

blocajului renal,cand victima este in stare de constienta.

Daca conductorul electric se afla sub tensiune inalta ,operatiile de salvare se executa numai dupa ce curentul a fost intrerupt

de catre specialisti.

In toate situatiile dupa acordarea primului ajutor medical victima se va transporta de urgenta la spital.

b)Salvarea persoanelor cazute in puturi ,canale gropi

Pentru salvare seful echipei procedeaza astfel:

-se echipeaza cu masca contra fumului si CO sau cu aparatul izolant cu lanterna si fluierul;

-se leaga cu o coarda de brau si este coborat de catre ceilalti servanti la locul unde se afla persoana ce trebuie salvata

-cand este gasita persoana de salvat semnalizeaza identificarea acesteia iar servantul 1 coboara o centura de siguranta cu

ajutorul corditei;

-incinge victima cu centura de siguranta si cu cordita .La semnalul sefului de echipa servantul este scos la suprafata dupa

care este ridicata si victima de catre ceilalti servanti ulterior ,acordandu-se ajutorul medical necesar.

Pentru usurarea coborarii si a urcarii se va folosi un scripete sau un cot de furtun.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Pentru mentinerea legaturii dintre seful de echipa si restul servantilor se vor folosi fluierul sau aparatura radio stabilindu-se

un anumit cod de semnale

c)Salvarea persoanelor aflate in pericol de inec.

In scopul salvarii persoanelor aflate in pericol de inec grupa ce incadreaza barca pneumatica constituita numai din servanti

foarte buni inotatori folosind vestele de salvare sau alte mijloace improvizate ,va actiona pentru punerea in afara de pericol

a persoanelor refugiate in poduri sau pe acoperisuri ori luate de curentii de apa carora li se vor arunca butoaie colaci de

salvare camere auto lemne sau alte mijloace plutitoare legate cu cordita pentru a putea fi trase catre barca .

Persoanele salvate care au inghitit apa vor fi asezate pe partea dreapta cu capul in jos sprijinit si li se va deschide gura

pentru evacuarea acesteia .La nevoie ,in acelasi scop persoana va fi culcata cu fata in jos apucata de picioare si rotita .Dupa

evacuarea apei se va face respiratie artificiala si masaj cardiac extern.

Art.132.Salvarea animalelor .Din grajdurile afectate animalele vor fi salvate pe usa daca constructiile nu sunt cuprinse in

totalitate de flacari sau prin deschideri practicate in peretii opusi locului incendiului.

Pentru salvarea cailor si a cornutelor mari se va folosi personalul care le ingrijeste in permanenta .

Daca animalele au intrat in panica pe timpul executarii salvarii lor li se vor acoperi capetele cu o prelata sau cu un sac.

Pentru evacuarea cornutelor mici se va scoate in mod fortat mai intai berbecul dupa care toate animalele vor alerga singure

afara .

Pentru salvarea porcilor ,acestia vor fi trasi in exterior unul cate unul de picioarele de dinapoi.

Pasarile si animalele mici se vor salva folosindu-se cosuri ,panere

Toate animalele evacuate trebuie sa fie legate sau duse intr-un ocol si supravegheate pentru a evita reintoarcerea lor in

grajdurile si incaperile cuprinse de incendiu.

Pentru salvarea animalelor ingropate sub daramaturi se procedeaza ca la salvarea persoanelor .

Salvarea animalelor cazute in gropi sau canale se face astfel:

-servantii 1 si 2 echipati cu 2 chingi doua corzi lopata si tarnacop coboara in locul unde a cazut animalul ,trec chingile pe

sub el in regiunea pieptului si abdomenului dupa care leaga capatul fiecarei corzi de cate o chinga;

-seful echipei de salvare ajutat de servantul 3 sau de alte persoane amenajeaza ca taluz una din marginile canalului

-se scoate animalul tragandu-se de corzi pe partea taluzului dupa iesirea prealabila a servantilor.

Daca animalul a cazut in picioare se amenajeaza o rampa pana in fundul gropii dupa care acesta este fortat sa urce rampa

folosindu-se de coarda trecuta peste crupa.

Pe timpul inundatiilor echipele de salvare vor deschide usile grajdurilor sau cotetelor pentru a da posibilitatea animalelor sa

se refugieze din locurile inundate.

Daca apele sunt mari si se gasesc animale care nu au posibilitatea sa atinga uscatul precum si animale ce nu sunt bune

inotatoare,acestea vor fi salvate pe barci sau plute.

Art.133.Evacuarea bunurilor matriale .Dupa salvarea persoanelor si animalelor la ordin se trece la evacuarea bunurilor

materiale fara a se periclita viata servantilor.

Evacuarea bunurilor materiale se face atunci cand:

-exista un pericol iminent care le ameninta iar protejarea lor nu este posibila

-bunurile complica actiunea de interventie si impiedica accesul la focarele de ardere.

In principiu ordinea evacuarii bunurilor este urmatoarele:

-bunurile cele mai valoroase

-utilajele

-alte materiale.

Evacuarea bunurilor necesita o luarea urmatoarelor masuri :

-organizarea servantilor si personalului ce executa evacuarea intr-un sistem”lant” care sa excluda masurarea dezordonata a

acestora in incapere

-depozitarea bunurilor in afara locurilor de trecere sau in imedita apropiere ,pentru a le proteja de efectele incendiului sau

apei

-folosirea tuturor iesirilor din incaperi pentru executarea evacuarilor;

-folosirea mijloacelor mecanizate locale disponibile :dispozitive automate de incarcare,autocare,vagonete,transportoare

,dispozitive de incarcare elevatoare automobile ,electrocare graifere

-folosirea rolelor saniilor pentru evacuarea grele

-protectia cu prelate si alte materiale a bunurilor impotriva actiunii apei

-asigurarea bunurilor evacuate.

Procedeele pentru evacuarea bunurilor sunt :

-scoaterea pachetelor sau obiectelor individuale

-rasturnarea pachetelor si baloturilor pe pardoseala

-translarea greutatilor pe role sau sanii

-utilizarea tractoarelor incarcatoarelor automate .

Tablourile si obiectele de mare valoare se vor salva infasurate in materiale ignifuge si impermeabile .

In nici un caz obiectele nu vor fi aruncate de la inaltime.

Pentru coborare se pot folosi :scripeti macarale saci tobogane si funiculare confectionate din cabluri de hotel sau franghie

groasa

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Evacuarea utilajului greu care necesita eforturi mari si dispozitive speciale se va face numai in cazuri deosebite ele urmand

a fi protejate impotriva apei .Se vor evacua totusi din ele diferitele piese valoroase .

Personalul subunitatilor de pompieri va fi folosit pentru evacuarea bunurilor materiale numai daca locul unde se face

scoaterea acestora se afla in zona supusa efectului direct al temperaturilor inalte sau fumului.

Pentru bunurile materiale aflate in celalalte zone se va folosi personalul unitatilor de garzi nationale sub comanda unui

ofiter subofiter comandant de grupa sau sub indrumarea conducerii soc.economice

Cap.VII.Instructia garzii de interventie

Instructia garzii de interventie

Art. 134. Formatia de adunare. Formatia de adunare a garzii de interventie este in linie de grupe, in fata autospecialelor, si

se adopta prntru primirea-predarea misiunii si la semnalul de adunare pentru interventie.

Se executa la comanda:,,garda - in fata adutospecialelor adunarea”.

Autospecialele se dispun in linie pe un rand pe locul stabilit.

Persoanlul de interventie se aduna in linie de grupe, la 4 pasi in fata autospecialelor.

La primirea-predarea misiunii dupa citirea ordinea de lupta se adopta formatia stabilita.

Comandantul garzii de inteventie se va afla in fata formatiei la centrul si la distanta care sa-i permita supravegherea

formatiei si darea comenzilor.

Activitatile cu compania inclusiv revista de front si miscarile de front cu garda de interventie se vor executa conform

regulilor si comenzilor prevazute pentru pluton in „Regulamentul instructiei de front al fortelor armate”.

Art.135. Formatia de mars. Farda de interventie executa formatia de mars, la comanda ,,garda imbarcati”.

Comandantul garzii de interventie si radio-telefonistul isi ocupa locul in formatia de mars, in autospeciala din capul

coloanei.

Ceilalti ofiteri, subofiteri si sanitarul, cind iau parte la interventie, se vor repartiza uniform pe celelalte autospeciale

urcindu-se in ultima masina din coloana.

Art.136. Trecerea de la o formatie la alta. Trecerea garzii de interventie de la formatia de adunare la formatia de mars si

invers se executa pe grupe, conform prevederile art.112.

Trecerea garzii de interventie de la formatia de mars la formatia de adunare in linie se executa, de regula, dupa inapoierea

din misiune. Prima autospeciala din coloana se dispune cu fata in directia frontului, iar celelalte se aduna pe aceeasi linie, in

stinga, pastrind intervalele stabilite. Dupa intrarea fortelor in formatie se da ordinul de oprire a motoarelor, dupa care de da

comanda: ,,Garda - in fata autospecialelor debarcati”.

La acesta comanda, grupele trec din formatia de mars la formatia de dunare, in fata autospecialelor, iar celalalt pesonal

operativ isi ocupa locul in formatie conform prevederilor art.134.

Art.137. Operatii pentru pregatirea si desfasurarea interventiei. Operatiile pentru pregatirea si desfasurarea interventiei sint

acelasi ca la art. 112, cu urmatoarele completari:

Art.138. Adunarea pentru interventie. Dupa ce comandantii de plutoane sau grupe au raportat comandantului garzii de

interventie ca sunt gata pentru deplasare, acesta da ordinul de mars, indicind:

- obiectivul la care se intervine

- fortele si ordinea deplasarii acestora in coloana

- itinerarul de deplasare

- inlocuitorul la comanda si masurile ce trebuie luate de acesta.

Un exemplu de ordin de mars este urmatorul :

,,Incendiu la ………Garda de interventie compusa din…….se deplaseaza in ordine… pe itinerarul…….. . Inlocuitor la

comanda … . Luati urmatoarele masuri…….. . Garda mars”.

Dupa acesta comandantii de plutoane, de grupe si comandantul garzii de interventie isi ocupa locurile in formatia de mars.

Art.139. Deplasarea la locul interventiei. Seful autospecialei din capul coloanei este comandantul garzii de interventie, iar

celelalte autospeciale militarii sau subofiterii companiei care se deplaseaza cu garda de interventie sau, in lipsa acestora,

comandantii de grupe.

Pe timpul deplasarii, conducerea garzii de interventie se realizeaza prin mijloace radio, semne si semanle. Toate

autospecialele sint obligate sa folosesca itinerarul ordonat. Deplasarea se executa in coloana compacta cu respectarea

regulilor de circulatie. Nu se permite depasirea autospecialelor aflate in coloana de catre altele, cu exceptia celor ramase in

pna. Pe tot timpul deplasarii se vor respecta cu strictete distantele legale intre autospeciale. Cand garda de interventie

ejunge la locul actiunii, se opreste pe locul ordonat de comandant, care va fi astfel incit sa permita manevrarea ulterioara a

autospecialelor si utilajelor.

Art.140. Dispozitivul premergator de interventie se realizeaza inainte de executarea recunoasterii, pe baza ordinului

comandantului garzii de interventie si cuprinde:

- locul de amplasare a autospecialelor

- modul de alimentare cu apa si cu alte substante de stingere

- numarul , tipul, directiile si aliniamentul de intindere a liniilor de furtun

- locurile de amplasare a distribuitoarelor

- tevile de insotire a recunoasterii

- compunerea si dotarea echipelor de salvare si evacuare

- instalatiile sau accesoriile care se pregatesc pentru lucru.

Un exemplu de ordin pentru realizarea dispozitivului premergator de interventieeste urmatorul:

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

„Autosp…..se amplaseaza la……alimentare directa de la ………,realizeaza ………….linii de furtun tip….pana la ….;

Autosp…….se amplaseaza la …..alimentare directa de la ……distribuitor la……Echipeaza o teava tip C care ma insoteste

la recunoastere.Autospeciala ……constituie echipa de salvare.Garda echiparea”

Cand la interventie participa si comandantii de plutoane ordinul premergator de interventie se da la plutoane astfel:

„Plutonul 1 se amplaseaza la……,alimentarea …..,realizeaza …..linii de furtun tip…..pana la …..,distribuitoare la…..De la

autosp……o teava tip …..ma insoteste la recunoastere .Plutonul 2 se amplaseaza la….distribuitoarele la…..si pregateste o

echipa de salvare.Garda echiparea”

Autosp.vor fi amplasate in asa fel incat sa nu blocheze caile de acces catre locul interventiei si sa permita,la nevoie

manevrarea lor ulterioara .De regula acestea se vor amplasa cu partea stanga catre incendiu.Cele a caror utilizare nu poate fi

hotarata de la inceput ,vor fi amplasate in locurile unde folosirea lor ar fi cea mai probabila .Daca nu primesc alta misiune

,servantii acestora raman in formatia de mars pana la noi ordine.

Art.141. Recunoasterea incendiului, avariei, exploziei, calamitatii naturale si catastrofei. Dupa de a dat ordinul premergator,

comandantul garzii de interventie ordona : ,,recunoasterea adunarea”.

La aceasta comanda vin la adunare:

- comandantii de plutoane si grupe

- echipele de salvare

- servantii 1 de la autospeciale care echipeaza

tevi de insotire a recunoasterii

- agentul telefonist - radist.

La nevoie, in echipa de recunoastere se includ specialisti din obiectiv si poate fi executata pe mai multe directii.

Fata de caracteristicile incendiului, comandantul garzii de interventie analizeaza situatia, ia hotarirea ce se concretizeaza

prin ordinul de lupta, care va fi fomulat pe baza cerintelor Regulamentului trupelor de pompiei.

Un exemplu de ordin de lupta este urmatorul:

,,Incendiul a izbucnit la……..are posobilitati de propagare la ……..si la …………

Garda de interventie are misiunea de localizare si lichidare a incendiului cu ……tevi tip B si ….tevi tip C ……

Plutonul 1 sre misiunea de localizare cu ……..tevi tip C, sector……..sef sector…….

Plutonul 2 organizari 3 echipe pentru salvarea persoanelor blocate……dotate cu……folosind……prinj….

In cooperare cu ………, executatii evaacuarea………din ……prin….la……………. Sef sector de lucru……….

Servantii in misiune de lichidare vor folosi aparatele izolante iar cei cu misiune de localizare masca contra fumului si a CO.

Presiunea la pompe …….atmosfere.

Subunitatea………… garzii nationale are misiunea:………………………..

Grupa de pe A.Sp..F.G.I asigura iluminatul cu………… proiectoare si evacuarea fumului din…cu…… exhaustoare care se

monteaza la……. si la………..

Legatura de conducere si cooperare se asigura prin…………………………

Intimpinarea si darea misiunilor fortelor chemate in sprijin se xecuta de……..la…….

Punct sanitar la…………..

Punctul de comanda la……………..

Dupa primirea ordinului de lupta de la comandantul interventiei, comandantii de plutoana, la rindul lor, dau ordinele de

lupta comandantilor de grupe.

Cind la interventie nu participa comandantii de plutoane, in ordinul de lupta se stabilesc misiunile pentru fiecare grupa in

parte.

Art.142. Realizarea dispozitivului de interventie. Dispozitivul de interventie se realizeaza pe baza ordinului de lupta. Dupa

realizarea dispozitivului de interventie, comandantul subunitatilor raporteaza de xecutarea ordinului.

Cind incendiul a fost lichidat, comandantul subunitatii raporteaza comandantului stingerii, iar la comanda ,,retragerea”,

ordona stringerea dispozitivului de interventie, pe grupe, si constituirea coloanei de mars, pentru inapoierea la subunitate

sau deplasarea la alta misiune.

Art.143. Stingerea incendiului, lichidarea efectelor incendiului, limitarea si inlaturarea urmarilor avariei, exploziei,

calamitatii naturale sau catastrofei, retragerea fortelor si mijloacelor la subunitate comporta aceleasi activitati ca la nivel

de grupa.

Cap VIII Tehnica executarii indatoririlor de catre servanti la interventie

Art.144. Tehnica deschideri usilor si ferestrelor.

Atunci cind la incendii usile si ferestrele sint inchise si nu se poate patrunde in interiorul incaperii, servantul va proceda

astfel:

- usile cu un singur canat, incuiate pe dinauntru, se deschid introducind intre usa si tocul acesteia partea ascutita a rangii,

toporasului p.s.i. sau toporului, dupa care se impinge treptat intr-o parte a tocului si se trage usa pina cind incuietoarea sau

clanta sare din locas

- usile cu 2 canate se deschid prin scoaterea sipcii si introducerea lamei toporului intre usi, fortindu-se prin apasare, pina

cind sistemul de inchidere sare din locas

- ferstrele se deschid prin fortare, introducindu-se lama toporului intre toc si fereastra sau intre ferestre. Daca nu este

posibil, se sparge un ochi de fereastra si se deschide zavorul

- la usile masive din lemn, ce se deschid in afara, se slabesc balamalele din sistemul de prindere, se scoate axul balamalelor,

dupa care, introducindu-se ranga in crapatura dintre usa si toc, se trage in afara

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- usile si ferestrele prevazute cu rulouri de protectie din metal sau lemn se vor deschide prinm introducerea rangii sau lamei

toporului in partea de jos a cestora, fortindu-se pina la desfacerea sistemului de inchidere

- usile si ferestrele prevazute cu lacate se vor deschide prin fortarea belciugelor

- pentru deschiderea usilor si ferestrelor prevazute cu gratii sau grilaje metalice se vor disloca mai intai gratiile, prin

lovitura acestora cu un ciocan greu sau prin demolarea portiunii de zid in care sint ingropate si dupa caz, smulgerea lor cu

ajutorul unei corzi.

Art.145. Dezvelirea, desfacerea, demolarea si dislocarea partiala sau totala a elementelor de constructie.

Dezvelirea, desfacerea, demolarea si dislocarea elementelor unei cladiri, constructii sau instalatii, in parte sau in intregime,

se executa in urmatoarele cazuri:

- pentru salvare si evacuarea persoanelor si bunurilor materilae aflate in pericol sau surprinse sub daramaturi

- cind nu exista alta posibilitate de a pune in actiune tevile fara a dezveli si desface in prealabil unele parti din structura

cladirii

- nu exista posibilitati de evacuare a fumului si gazelor toxice acumulate in incaperi

- apare pericolul de prabusire a peretilor din constructie sau cladire, ca urmare a efectului termic, sismului, exploziei

- trebuie creat un interval in scopul de a se opri propagarea incendiului.

Cind operatiile de demolare si dislocare a elementelor de constructie se executa pentru salvarea persoanelor sinistrate si

pentru limitarea urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor, se va solicita permanent avizul specialistilor tehnici.

A. Asigurarea materiala a lucrarilor

1. Mijloace de transmisiuni: servantii vor avea in dotare radiotelefoane portabile si casca laringofon.

2. Utilaje si unelte. In raport cu caracterul si volumul lucrarilor, se vor aduce la punctul de lucru urmatoarele:

- din dotarea subunitatilor si formatiilor civile de pompieri - A.Sp.F.G.I.

- din dotarea unitatilor economice

- motocompresoare

- tractoare sau buldozere

- automacarale pentru sarcina de 5-12 tone

- autoincarcatoare cu cupa

- autobasculante

- aparate taiate pentru taiat elemnte de constructie

- cablu cu diametrul de 22-24 mm pentru tras si dislocat diferite elemnte de constructie sau instalatii.

3. Cherestea si material lemnos pentru sprijinirea elementelor de constructie in confectionarea toboganelor necesare

evacuare evacuarii materilelor.

4. Echipamentul servantilor: costume si casti de protctie, ochelari contra prafului, accesorii de protectie individuala, masti

de tifon.

B. Masuri premergatore in vederea inceperii lucrarilor

1. Delimitarea si imprejmuirea punctelor periculoase pentru servanti si mijloacele de transport.

2. Intreruperea retelelor de alimentare cu apa, gaze,. Curent electric, agent termic si canalizare la cladirile avariate si cele

vecine lor care pot fi afectate in cazul prabusirilor

3. Executarea lucrarilor de consolidare provizorie, pentru preintimpinarea prabusirilor.

4. Evacuarea bunurilor materiale si protejarea celor care nu se pot evacua.

C. Ordinea si metodele de evacuare a lucrarilor

1. Dezvelirea acoperisului si desfacerea asterealei

Dezvelirea acoperisului si a asterealei se executa in urmatoarele cazuri:

- pentru evacuarea fumului din pod

- pentru crearea unui obstacol pe directia propagarii incendiului

- pentru introducerea tevilor de pe acoperis in pod.

In primul caz, dezvelirea se executa de la coama acoperisului , cit mai aproape de focar.

In al doilea caz, se dezveleste de la cpama in jos, o fasie lata de 1,5-2 m si la o distanta corespunzatoare de focar, aceasta

operatie trebuind sa fie executata inainte de a se propaga incendiul pina la locul respectiv.

In ultimul caz, dezvelirea acoperisului se va face pe o suprafata de cca 1-1,5 m patrati, la o distanta corespunzatoare de

focar inainte de a se propaga incendiul pina la locul respectiv.

Tehnica lucrului pentru dezvelirea acoperisului depinde de natura materialelor din care este confectionata invelitoarea,

astfel:

- la invelisul din tabla metalica se desfac imbinarile foilor de tabla de pe coama cladirii si apoi imbinarile longitudinale,

fiecare fasie se ruleaza catre cornisa, dupa care se desface astereala

- la invelisul din tigla, eternit, ardezie sau olane se sparge cu ajutorul toporului prima tigla, dupa care se scoate fiecare

bucata in parte

- la invelisul de azbociment sau PVC se desfac scoabele metalice de prindere, prin lovire cu toporul, dupa care se scoate

fiecare placa in parte

- invelisul din carton asfaltat, pe suport de scindura, se desface prin stringerea cartonului in role paralele, dinspre coama, si

apoi a suportului acestuia

- invelisul din stuf sau paie se desface cu mana sau folosind furci, cangi, incepindu-se de la coama casei

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- invelisul din sindrila si din scinduri se desface cu ajutorul cangii sau toporului, smulgindu-se sindrila sau bucatile de

scindura, incepindu-se de la coama acoperisului.

In toate cazurile, indiferent de felul invelitorii, desfacerea se face in partea spre care se propaga incendiul si care asigura

calea de retragere a personalului ce executa dezvelirea.

2. Consolidarea provizorie a zidurilor si planseelor

Pentru sprijinirea zidurilor si planseelor se vor folosi, de regula, urmatoarele procedee:

- sprijinirea oblica, in cazul prevenirii prabusirii sau deplasarii unui zid sau a unei parti verticale din cladire

- sprijinirea suspendata a unui perete, in cazul cind exeista un al doilea perete alaturat, neafectat si poate fi folosit ca baza

de sprijin

- sprijinirea verticala, folosita pentru sustinerea planseelor avariate sau a unor elemente de planseu

3. Desfacerea si demolarea peretilor interiori neportanti

Desfacerea peretilor despartitori, cu goluri in interior, se executa de obicei deasupra sectorului incalzit, cum ar fi in locurile

de intersectie a peretilor cu planseele dintre etaje sauy cu cele de pod, iar desfacerea peretilor despartitori fara goluri, linga

sectorul incalzit.

Pentru desfacerea peretelui despartitor cu gol in interior este necesar, mai intai, sa se procedeze la indepartarea stratului de

tencuiala si stabilirea derectiilor scindurilor fixate in cuie, dupa care se va trece la scoaterera sipcilorsi mai apoi la

smulgerea scindurilor din locurile unde sint prinse in cuie.

La desfacerea unui perete interior neportant, construit din bile sau scinduri, este necesar, sa fie data jos, mai intai tencuiala

si apoi scoase sipcile, dupa care in functie de modul cum este imbinat mmaterialul, acesta va fi demontat prin scoaterea

partilor componente din locurile de incheiere.

Demolarea peretilor interiori neportanti, construiti din zidarie de caramida sau placi BCA, se executa prin dislocarea

acestora cu ajutorul rangilor, toporaselor, spiturilor, incepind de la partea de sus a zidului. Evacuarea molozului si a

caramizilor sparte, se face cu ajutorul toboganelor. Se interzice demolarea peretilor de baza si prabusirea lor peste planseu,

precum si deteriorarea elementelor de constructie

4. Desfacerea pardoselilor

Tehnica lucrarilor pentru desfacerea pardoselilor depinde atit de constructia acestora, cit si de materialul din care au fost

facute astfel:

- la o pardoseala simpla din scinduri, lucrarile se vor executa prin ridicarea scindurilor dupa scoaterea pervazului

- la pardoseli din scinduri, imbinate cu lamba si uluc, lucrarile constau in spargerea unei scinduri si apoi scoaterea

scindurilor urmatoare, pe rind, din locurile de fixare cu cutie si din locurile de imbinare si indepartarea lor

- pardosela din pachet se desface, dupa indepartarea pervazului, cu ajutorul rangii sau al toporasului, scotindu-se apoi

fiecare bucata de parchet si evacuindu-se

- pardoseala din covor PVC se indeparteaza prin dezlipirea fasiilor de covor la capete sau lateral si rularea acestora.

5. Desfacerea si demolarea planseelor

Desfacerea planseelor dinte etaje se executa in raport cu constructia lor, cu locul unde se gasesc persoanele in pericol, cu

bunurile materiale si locul si locul incendiului, prin indepartareapardoselii si demolarea plafonului.

De regula, desfacerea de pardoseala a planseelor dintre etaje se face in cazul cind focarul se gaseste in spatiul dintre

podina tavanului si pardoseala.

Desfacerea plafonului se executa numai cind focarul se gaseste in spatiul dintre podina planseului si plafon, cu scopul de a

preveni treerea focarului la planseu, atunci cind ard peretii despartitori din lemn tencuiti, si pentru stingerea focului din

planseu.

Cind arde podibna planseului si focul trece prin pardoseala si spre capruseala plafonului , sedfacerea se executa

concomitent din 2 parti.

Lucrarile pentru dezvelirea plafonului se executa folosindu-se cangea si toporasul pentru indepartarea tencuielii,

desprinderea sipcilor si scindurilor din captuseala acestora.

Pentru lucrul la inaltimi se vor folosi scara baston sau alte mijloace improvizate.

Lucrarile pentru desfacerea planseelor de pod sint asemanatoare cu cele prevazute la desfacerea pardoselilor, cu exceptia

cazurilor cind desfacerea se executa din partea podului. In aceasta situatie, se indeparteaza cu lopata stratul de nisip si

tencuiala, dupa care, cu ajutorul rangii sau al toporului, se demonteaza podina.

Locurile de desfacere se determina tinindu-se seama de o serie de factori exteriori ca: gradul de incalzire, aparitia

crapaturilor , schimbarea nuantei de vopsea.

Nu se executa nici o operatie de desfacere pina cind seful de teava nu va fi in masura sa intervina pentru a stinge incendiul

ce ar apare la suprafata.

Demolarea planseelor din beton armat se face prin ancorarea cu cablu si spargerea cu ciocanul pneumatic, dalti sau spituri.

Taierea fierului beton se face cu foarfeca, in cazul cind grosimea acestuia nu depaseste 10mm, sau cu aparatul de sudura,

cind grosimea este mai mare.

Lucrarile de demolare a planseelor din beton armat se executa dinspre partea inferioara, folosindu-se scgele mobile sau

scari duble.

6. Dislocarea sau demolarea peretilor partanti

Peretii portanti exteriori sau interiori se demoleaza prin tragere cu cablul din exterior, cu ajutorul tractoarelor si itilajelor cu

cabestan, sau prin dislocarea cu rangi si tirnacoape din interior si de la partea superioara.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Pentru demolarea zidului prin tragere, acesta se desparte de elemntele vecine, se cresteaza partea de jos a acestuia pe o

treime din lungime si se coboara cu ajutorul tractorului sau troliului, folosindu-se un cablu corespunzator, a carui lungime

sa fie cel putin dubla fata de inaltimea elementului ce urmeaza a fi demolat.

Este interzisa taierea unui zid mai subtire de 2,5 caramizi. Pentru prevenirea caderii zidului pe timpul operatiilor de taiere,

acesta va fi ancorat cu cabluri sau sprijint cu proptele.

Peretii din beton armat vor fi mai intai perforati in 2 locuri si ancorati, apoi taiati pe o portiune si coboriti la sol.

7. Demolarea structurii de rezistenta

Elementele de rezistenta – grinzi stilpi cu dimensiuni si greutati mari - vor fi demolate in functie de posibilitatile

macaralei si ale mijloacelor de transport exeistente la locul actiunii.

Sectorul de grinda ce urmeaza a fi demolat se ancoreaza cu un cablu de cirligul macaralei. Pentru sectionare se folosesc

motoferastraul cu disc abraziv, ciocane pneumatice, perforatoare, aparate de sudura electrica sau autogena, foarfeci.

Demolarea structurii de rezistenta trebuie sa inceapa cu sectionarea grinzilor si se continua cu stilpii, parapetii si scarile de

pe palierul respectiv.

Art.146. Regulile de respectat le executarea lucrarilor de dezvelire, desfacere, demolare si dislocare a elementelor de

constructie. In scopul prevenirii accidentelor se vor respecta urmatoarele reguli:

- evacuarea persoanelor din locurile in care este posibila caderea elementelor de constructie, tencuielii, utilajelor.

- desfacerea, demolarea si dislocarea elementelor de constructie intr-o astfel de ordine, incit inlaturarea uneia sa nu

provoace surparea celeilalte

- evacuarea materialelor de constructie in locurile unde nu se impiedica actiunea subunitatii de pompieri

- cuiele care ies din elementele de constructie demontate de la etajele superioare se va face numai dupa ce se va organiza

supravegherea atenta a operatiei si personalul a parasit locurile expuse pericolului

- daramarea cosurilor de fum, a pieselor si constructuulor instabile ale cladirilor se va face numai dupa ce personalul a

parasit locurile care prezinta pericol

- asigurarea stabilitatii scarilor folosite pentru demolarea elementelor de constructie din interiorul incaperilor

- protejarea, inainte de demolarea grinzilor, panourilor-pereti, a obstacolelor si a altor elemente ale constructiilor industriale

se vor executa numai dupa consultarea si cu avizul specialistilor

- dupa lichidarea incendiilor interioare, locurile unde s-au executat demolari vor fi lasate in ordine, folosindu-se pentru

aceasta formatiile civile de pompieri si personalul pus la dispozitie

- evitarea deteriorarii conductorilor electrici si a instalatiilor de gaze pe timpul desfacerii si demolarii constructiilor

- acoperirea cu panouri a deschiderilor din plansee sau ingradirea lor cu panouri si marcarea locurilor periculoase

corespunzator si vizibil de la distanta

- nu se vor scoate din daramaturi grinzile sau bucatile mari ale elementelor de constrtuctie pentru a nu provoca noi prabusiri

- patrunderea servantilor in locurile periculoase se va face folosindu-se accesoriile de protectie individuala corespunzatoare

si cordita pentru asigurare.

Art.147. Evacuarea fumului. Modul de evacuare a fumului se stabileste in functie de locul incendiului si de masura in care

incaperile sint inundate, astfel:

- in cazul incendiilor izbucnite la etajele cladirilor sau constructiilor, evacuarea fumului se face prin deschiderea canaturilor

de sus ale ferestrelor, prin punerea in functiune a ventilatiei locale au indepartarea geamurilor de la partea superioara a

ferestrelor

- in conditiile unui incendiu izbucnit in incaperile din subsol, in afara metodelor aratate in cazul incendiilor la etaje, daca

lipsesc mijloacele de ventilatie locale, indepartarea fumului se poate efectua cu ajutorul jetului de apa pulverizata sau a

mijloacelor mecanice

- in cazul incendiilor izbucnite in pod, evacuarea fumului se asigura prin deschideri practice in acoperis sau prin

luminatoare

- cind fumul a umplut caile de evacuare se iau masuri pentru evacuarea acestuia , in scopul inlaturarii panicii.

Concomitent cu evacuarea fumului se va actiona la stingerea incendiului, intrucit patrunderea aerului proaspat in zona

focarului conduce la intensificarea procesului de ardere.

Art.148. Intreruperea curentului electric si a gazelor.

Intreruperea curentului electric se executa in urmatoarele situatii:

- aparatele sau conducatorii electrici impiedica actiunea servantilor

- aparatele sau conductorii electrici se gasesc sub tensiune, in sfera de actiune a incendiului, iar prin distrugerea izolatiei se

naste pericolul provocarii unor scurtcircuite

- aparatele si conductorii au fost cauza incendiului.

Intreruperea curentului electric se face prin:

- decuplarea cu ajutorul intrerupatoarelor

- desurubarea sugurantelor

- decuplarea cu ajutorul intrerupatorului general sau al heblului

- taierea conductorilor cu foarfeca cu coada ruperea cu ajutorul camgii.

Taierea sau ruperea conductorilor se va face separat pentru fiecare conductor, nu simultan, luindu-se toate masurile de

protectie a personalului.

Intreruperea curentului electric de forta se va executa numai de catre personal calificat.

Intreruperea gazelor se realizeaza prin manevrarea ventilului de la bransamentul cladirii.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.149. Apararea constructiilor si materialelor de actiune distructiva a apei. Pentru a evita deteriorarile inutile produse din

cauza unei mari cantitati de apa, se vor respecta urmatoarele reguli:

- folosirea rationala si cu economie a jeturilor de apa, prin trecerea succesiva pe timpul actiunii, de la ajutajele mari la

ajutajele mici

- utiliozarea tevilor cu robinet, pentru folosirea jeturilor de apa, numai cind este necesar

- pardoselile camerelor de la etajele inferioare vor fi acoperite cu rumegus sau alt material care sa absoarba apa

- se va indeparta apa strinsa in incaperi cu ajutorul ejectoarelor sau a unor mijloace improvizate

- se vor acoperi cu prelate materialele si utilajele aflate lalocul incendiului, care nu pot fi evacuate.

Cap.IX.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor

Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor

Art.150. Reguli generale de lucru pentru servantii1.

Pe timpul interventiei pentru stingerea incendiilor, servantii 1 vor respecta urmatoarele reguli:

- se vor amplasa astfel incit substanta stingatoare flolosita sa aiba eficienta maxima, iar pozotia aleasa sa le asigure

protectia sau retragerea imediata in cazul producerii unor fenomene de natura sa le puna viata in pericol;

- vor incepe actiunea de stingere pe directiile unde sunt persoane in pericol, urmarind in primul rand salvarea cestora , apoi

pe directia in care se propaga incendiul

- actiunile vor fi permanent efensive, retragerea fiind permisa numai in cazuri deosibite, cu

aprobarea sau la ordinul comandantului stingerii

- vor proteja acele parti ale constructiei de care depinde integritatea si rezistenta acestuia, luind toate masurile pentru a

preveni, in sectorul de actiune, prabusirea unor elemente de constructii care sa pericliteze viata oamenilor, sa slabeasca

rezistenta cladirii sau sa determine dezvoltarea incendiului

- in interiorul cladirilor, apa va fi folosita, de regula, in canmtitati strict necesare, utilizindu-se tevi cu robinet sau cu ajutaj

pulverizator; cind se impune intreruperea temporara a lucrului si nu se dispune de tevi cu robinet, pentru a se evita

degradarea obiectelor si materilelor, jetul va fi dirijat in afara, pe cea mai apropiata deschidere;

- cand arderea are loc pe suprafete verticale, substantele stingatoare vor fi refulate spre partea superioara a suprafetei

incendiate

- pentru a lichida incendiul pe suprafetele orizintale, servantul va actiona incepind cu partile cele mai indepartate, catre

aproape, pentru a nu fi impiedicat sa dirijeze jetul de apa asupra incediului de aburii ce se formeaza

- in timpul lucrului pentru stingerea lichidelor combustibile, nu vor indeparta jetul spre locul arderii decit dupa ce s-a

obtinut la teava o spuma de calitate corespunzatoare, respectindu-se indicatiile cu privire la domeniile de folosire a spumei

si a modului de refulare asupra suprafetei incendiate

- la folosirea pulberilor stingatoare vor urmari ca jetul sa fie indepartat asupra focarului de la distanta cat mai mica si la

baza flacarilor, dirijandu-l in plan orizontal

- lichidarea arderii gazelor se face, de regula, numai pein intreruperea sursei de alimentare, servantii avind obligatia de a

proteja constructiile puse in pericol de temperatura flacarilor

- cand vizibilitatea este redusa, focarele vor fi determinate dupa directia caldurii, dupa zgomotul caracteristic pe care-l

produce apa in contact cu suprafata incendiata sau dupa aburii ce se dezvolta

- personalul destinat interventiei va tine permanent legatura cu comandantii directi, cu vecinii, precum si cu ceilalti servanti

cu care coopereaza in actiunea de stingere

- la patrunderea in incaperea incendiata trebuie, cu ajutorul jeturilor, sa stinga flacarile de pe directia de lucru si sa-si

stabileasca locul cel mai bun pentru lucru

- sint obligati sa cunoasca proprietatile substantelor stingatoare, modul de folosire a acestora, precum si compatibilitatea

acestora intre ele sau cu cele existente in zona de ardere

- teava se manuieste in functie de situatie, din una din pozitiile : ,,in picioarre”, ,,in genunchi” sau ,,culcat”

Art. 151. Reguli de lucru cu teava de insotire a recunoasterii. Prin teava de insotire a recunoasterii se intelege dispozitivul

realizat de autospeciale, destinat insotirii personalului ce executa recunoasterea incendiului si primei actiuni.

Intrarea in actiune a tevii de insotire a recunoasterii trebuie sa se faca in cel mai scurt, autospeciala fiind amplasata cat mai

aproape de obiectiv, urmand ca alimentarea cu apa sa fie realizata ulterior.

In acest scop, pe autospecialele cu apa si spuma se pregatesc, racordate intre ele si strinse in panglica, 4 la 6 role de furtun

tip ,,B” sau ,,C” cu tevi simple, cu robinet, ajutaj pulverizator, de spuma, de refulare a pulberii.

Servantul 1 actioneaza pentru:

- protectia impotriva flacarilor a persoanelor aflatre in pericol si a personalului care executa salvarile

- protejarea instalatiilor, aparaturii, constructiilor si substantelor aflate in imediata vecinatate a flacarilor, indeosebi a celora

care pot produce explozii, reprezenta pericol pentru oameni, faforizarea propagarea rapida a incendiului sau crea pagube

importante

- localizarea incendiului pe anumite directii importante pina la intrarea in actiune a garzii de interventie. Tevile de insotire

a recunoasterii cu pulberi au mare eficienta la incendiile instalatiilor electrice sau in prezenta substantelor incompatabile cu

apa si spumele stingatoare.

9.1.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor ce se manifesta la inaltimi

Art.152. Incendii la etajele cladirilor.

a) Servantul 1 amplaseaza:

- pentru localizare : la etajul superior, inferior sau in incaperile vecinate cu cea incendiata

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- pentru lichidare: la etajul si in incaperea unde se gaseste focarul, in partea dinspre casa scarilor, in camerele incecinate,

cat mai aproape de focar, sau la axterior pe scari manuale, autoscari mecanice, balcoane, terase.

Modul de lucru al servantului 1 pentru lichidare:

- actioneaza asupra focarelor care se vad si asupra celor descoperite de servantul 3 in elementele de constructie

- cand se lucreaza cu pulberi stingatoare, va actiona din cadrul usii sau din locuri cu posibilitati de retragere catre acesta

- apa va fi folosita rational, cu tevi tip ,,C”, sub forma de jet pulverizat sau ceata

b) Servantul 3 se amplaseaza in imediata apropiere a sefului de teava.

Modul de lucru al servantului 3 pentru localizare:

- determina locurile cu arderi ascunse

- executa deschideri in elementele de constructie

- evacueaza bunurile materiale combustibile.

Mod de lucru pentru lichidare:

- creaza conditii pentru inaintarea servantilor 1 prin deschiderea usilor sau executarea unor goluri in elementele de

constructie

- creza conditii pentru evacuarea fumului si gazelor

- executa deschideri in elmentele de constructie pentru descoperirea cailor ascunse de propagare a incendiului

- evacueaza bunurile materiale

- creaza spatii de siguranta prin desfacerea peretilor sau altor elemente de constructie , cind exista pericolul propagarii

incendiului prin acesta

- indeparteaza apa, materialele arse sau rezultate din demolari.

Deschiderile elementelor de constructie se vor face numai in prezenta servantului1 pregatit pentru a interveni cu apa,

spuma sau pulberi.

Art.153. Incendii in podurile caldirilor.

a) Servantul 1 se amplaseaza:

- in pod, cat mai aproape de focar, in partea spre care se propaga incendiul

9.2.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor din subsoluri- pe acoperis, in fata curentului de aer, pe directia de

propagare a incendiului si in apropierea locului unde se executa desfaceri in acoperis

Modul de lucru pentru localizare:

- actioneaza cu jet pulverizat asupra elementelor de consteructie si materialelor combustibile

Modul de lucru pentru lichidare:

- actioneaza cu jet compact asupra elementelor de constructie pentru desprinderea partilor arse de cele nearse

- actioneaza cu jet sub forma de ploaie asupra asterealei

- lichideaza toate focarele existente in locurile de imbinare a elementelor de constructie, folosind jetul de apa.

b) Sevantul 3 se amplaseaza in imediata apropiere a servantului 1.

Modul de lucru:

- ajuta servantul 1 sa patrunda in pod

- evacueaza materialele combustibile

- la ordin, executa desfacerea acoperisului pentru crearea unui obstacol in directia propagarii incendiului, pentru evacuarea

fumului sau pentru patrunderea servantului 1 in pod

- indeparteaza partile aprinse din acoperis folosind cangea sau toporul.

Art.154. Incendii la acoperisuri fara pod.

a) Servantul 1 se amplaseaza:

- cind lucreaza din exterior

- sub poduri rulante, utilaje, scari sau pe sol

- cand lucreaza pe acoperis

- cat mai aproape de focar, avind curentii de aer in fata

- dupa obstacolele de protectie impotriva incendiului

- pe autoscari sau alte utilaje de ridicat la inaltime.

Modul de lucru:

- cand lucreaza din interior:

- stinge focarele ce se manifesta la elementele portante ale acoperisului, actionind cu teava in jos

- protejeaza cu jeturi de apa elementele de constructie sau alte materiale prabusite

- cand lucreaza de pe acoperis:

- actioneaza la inceput, pentru umezirea stratului termoizolant si a elementelor de constructie ale acoperisurilor prin

deschiderile facute in ele.

- actioneaza cu jet compact de la tevi tip,,B” asupra elementelor de constructie incendiate, insistind asupra jarului localizat

la imbinarile acestora.

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea sefului de teava.

Modul de lucru:

- cand lucreaza in interior:

- participa la salvarea persoanelor

- supravegheaza rezistenta elementelor de constructie

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- participa la evacuarea bunurilor materiale

- executa taieri sau demolari in sprijinul actiunii de stingere

- cand lucreaza de pe acoperis:

- executa deschideri si invelirea acestuia pentru evacuarea fumului sau pentru limitarea propagarii incendiului

- executa desprinderea partilor arse de cele nearse

- nu permit aglomerarea de persoane pe acoperis.

Art.155. Incendii de cos.

a) Servantul 1 actioneaza astfel:

- cand se foloseste incarcatura pentru stins incendii de cos

- curata vatra sobei de jaratic, cenusa

- desface pachetul cu incarcatura pentru stins incendii de cos pe care il introduce in vatra

- aprinde fitilul acestuia

- inchide si etanseaza usa sobei

- cand se foloseste sulful:

- introduce sulful in vatra sobei aprinse

- inchide si etanseaza usa sobei

- cand foloseste otet:

- scoate focul din vatra si inchide usa sobei

- se urca in pod pe acoperis si imptastie pe peretii interiori ai cosului otetul din sticla, cite un litru de otet pentru fiecare

nivel al cladirii

- cand se foloseste apa:

- cand se urca pe acoperis sau in pod si actioneaza cu o teva tip ,,D” sau ,,C” cu robinet, pe peretii interiori ai cosului

- acopera cu o invelitoare umeda iesirile cosului.

b) Servantul 3 actioneaza astfel:

- cand se foloseste incarcatura pentru stins incendii de cosm sulf sau otet

- urca in podul cladirii si examineaza starea exterioara a peretilor cosului pe toata inaltimea, gradul de incalzire a acestora

si a grinzilor din imediata apropiere a cosului

- ramine in pod si continua supravgherea pe tot timpul stingerii si ia masuri pentru indepartarea materialelor combustibile

de linga cos, in special in fata usitelor de curatire

- dupa terminarea stingerii, deschide ferestrele incaperilor

- cand se foloseste apa:

- ajuta servantul 1 sa realizeze dispozitivul pe acoperis sau in podul cladirii

- etanseaza usile de control ale sobei cu o invelitoare umeda.

Dupa terminarea stingerii, verifica starea cosului, la trecerea prin plansee, pod, acoperis si alte elemente de constructie din

apropierea acestuia si participa la inlaturarea urmarilor incendiului.

Art.156. Incendii la coloane si instalatii tehnologice inalte.

a) Servantul 1 se amplaseaza:

- la acelasi nivel cu focarul sau mai sus

- cu vantul in spate sau lateral

- in locuri care asigura conditii de protectie si retragere in caz de pericol

- pe instalatiile vecine celei incendiate

- pe scari fixe de incendiu dau pe autoscarile mecanice

Modul de lucru pentru localizare:

- actioneaza cu jet puternic de apa folosind tevi cu diametre mari pentru racirea instalatiei incendiate si a celor vecine

- creeaza perdea de apa intre directia de propagare a flacarilor si instalatiile periclitate

- nu intrerupa racirea si protectia instalatiilor decit la ordin.

Pentru stingerea flacarilor produse de arderea lichidelor combustibile ce se scurg din instalatiile tehnologice avariate isi va

coordona actiunea cu cea a servantilor vecini, precum si cu cei care actioneaza la nivelele superioare sau pe sol.

Modul de lucru pentru lichidare:

- actioneaza la baza tortelor cu jet puternic de apa, folosind tevi cu diametre si presiuni mari pentru stingerea acestora

- actioneaza cu spuma sau pulberi stingatoare pentru stingerea recipientelor, vaselor reactoarelor situate la inaltimi.

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea servantului 1.

Modul de lucru:

- ajuta pe servantul 1 la realizarea dispozitivului si ocuparea pozitiei de lucru

- participa la salvarea persoanelor

- executa evacuari de materiale - in special butelii, butoaie, care maresc pericolul de incendiu si explozie

- participa la protejarea bunurilor care nu pot fi evacuate

- executa la ordin deschideri in canalele tehnologice sau participa la demontarea unor segmente ale acestora

- realizeaza indiguirea produselor aprinse revarsate pe sol.

9.2. Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor din subsoluri

Art.157. Incendii la subsolurile cladirilor.

a) Servantul 1 se amplaseaza :

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- pentru localizare: la parter sau etaj, deasupra focarului

- pentru lichidare : in subsol, cat mai aproape de focar, pe acelasi plan sau mai sus.

Modul de lucru pentru localizare:

- raceste instalatiile, elementele de constructie si bunurile periclitate

- in cazul patrunderi incendiului in sectorul pe care il supravegheaza, actioneaza pentru stingere.

Modul de lucru pentru lichidare:

- se echipeaza, de regula cu costumul anticalor, aparatul izolant si radiotelefonul portabil

- asigurat cu cordita, actioneaza cu jet pulverizat pentru micsorarea temperaturi si dispunerea fumului

- patrunde in subsol pina la focar, protejat de jetul de apa

- protejeaza cu jet de apa elementele portante ale jetului de apa

- protejeaza cu jet de apa elementele portante ale subsolului

- actioneaza cu apa, spuma sau pulberi stingatoare, in functiune de natura incendiului si la nevoie inunda suprafata

incendiata

- executa racirea vaselor cu lichide combustibile existente in subsol si a instalatiilor care trec prin planseu si peretii

despartitori.

Dupa stingerea incendiului, verifica amanuntit locul de trecere a conductelor.

b) Servantul 3 se amplaseaza in imediata apropiere a servantului 1.

Modul de lucru pentru localizare:

- executa deschideri in planseul de deasupra subsolului in care se afla focarul, pentru evacuarea fumului si patrunderea

sefului de teava

- executa desfacerea elementelor de constructie pe directiile de propagare a incendiului fara a periclita stabilirea cladirii

- creeaza conditii de evacuare a fumului de pe casa scarilor si din incaperile de la parter si etaje, prin deschiderea ferestrelor

- participa la salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor materiale

- previne personalul asupra pericolului de prabusire.

Modul de lucru pentru lichidare:

- executa deschideri pe traseul pe care se realizeaza dispozitivul de interventie

- ajuta servantul 1 la introducerea si manevrarea accesoriilor in subsol

- executa deschideri pentru evacuarea fumului

- inchide robinetele conductelor de gaze sau lichide combustibile din subsol

- participa la evacuarea bunurilor materiale

- asigura iluminarea subsolului

- tine legatura cu ceilalti servanti din exterior

- participa la evacuarea apei din subsol, rezultata in urma actiunilor de stingere.

Art.158. Incendii la canalele de cabluri si tuneluri tehnologice.

a) Servantul 1 amplaseaza:

- cat mai aproape de focar, prin deschideri existente sau practicate in tunel

- pe directia curentilor de aer, cu posibilitatea retragerii in caz de nevoie

- in asa fel incat sa aiba legatura de vedere, radio sau prin cordita de salvare, cu exteriorul.

Modul de lucru pentru localizare:

- participa la punerea in functiune a instalatiilor fixe de stingere cu apa

- protejeaza cu jet de apa pulverizata personalul care actioneaza pentru taierea cablurilor sau inchiderea ventilelor

- raceste materialele inflamabile sau combustibile aflate deasupra canalului de cabluri sau tehnologic.

Modul de lucru pentru lichidare:

- se echipeaza cu costumul anticaloric, aparatul izolant si radiotelefonul portabil

pentru stingere folosind pulberi, spuma sau apa, dupa ce instalatia electrica a fost scoasa de sub tensiune

- actioneaza asupra focarelor de departe spre aproape, de-a lungul conductelor si instalatiilor

- actioneaza asupra elementelor de constructie din apropierea focarului, conductorilor si paturilor de cabluri

- stinge focarele propagate in traversarile peretilor si planseelor de catre cabluri, precum si la intrarea si iesirea acestora din

instalatii, panouri.

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea sefului de teava.

Modul de lucru:

- actioneaza in sorijinul servantului 1 marcarea si iluminarea locurilor de partundere, a traseelor

- supravegheaza actiunile servantului 1 si tine lgatura cu exteriorul

- participa la executarea deschiderilor pentru evacuarea fumului si gazelor

- participa la executarea taierilor, desfacerilor si evacuarea cablurilor sau conductorilor si altor materiale

- ajuta servantul 1 la executarea manevrei de dispozitiv

- participa la inlaturarea urmarilor actiunii de stingere a incendiului.

9.3. Tehnica lucrului pentru stingerea incendiului de substante combustibile solide

Pentru interventia la astfel de incendii servantul 1 se va amplasa , de regul cat mai aproape de focar, pe acelasi plan cu

acesta sau mai sus si va avea vantul in fata sau lateral.

Servantul 3 se va situa in imediata apropiere a servantului 1 sau pe locul stabilit pentru a executa taieri, desfaceri, demolari

sau evacuari.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.159. Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de materiale lemnoase.

a) Modul de lucru al servantului 1 pentru localizare:

- actioneaza cu jet pulverizat asupra materialelor combustibile din apropierea incendiului

- participa la realizarea perdelelor de apa intre directia de propgare a incendiului si bunurile periclitate.

Racirea materialelor se va executa de sus in jos si de departe catre aproape.

Modul de lucru pentru lichidare:

- initial, actioneaza cu jet dispersat asupra suprafetei incendiate pentru a reduce temperatura si intensitatea de ardere

- actioneaza cu jet compact sau pulverizat, folosind apa in mod rational, de sus in jos si de aproape catre departe

- lucreaza cu jeturi puternice pentru desprinderea partii aprinse de cea neaprinsa.

b) Servantul 3 :

- asigura caile de patrundere si acces ale servantului 1 folosind toporul-tarnacop, ranga, cangea si alte unelte

- ajuta la manevrarea furtunului pe timpul lucrului la stingere sau schimbarea pozitiei de lucru a servantului 1

- executa taierile ordonate de comandantul de grupa sau servantul 1

- evacueaza materialele combustubile din apropiere sau de pe directia probabila de propagare a incendiului

Art.160. Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de paioase.

a) Modul de lucru al servantului 1 pentru localizare:

- actioneaza cu jet pulverizat asupra sirelor vecine cu cea incendiata, urmand stingerea scinteilor aduse de curentii de aer

- actioneaza de sus in jos si de aproape catre partile indepartate

- cand lucreaza mai multi servanti 1, ei vor incrucisa jeturile formand o perdea de apa pe directia de propagare a

incendiului

- asigura umezirea prelatelor puse pe sirele vecine

- la incendiile produse la lanturile de paioase va actiona in linie sau cerc pentru crearea unei zone de limitare a propagarii

incendiului

b) Modul de lucru pentru lichidare:

- initial, actioneaza cu jet dispersat asupra suprafetei incendiate pentru a micsora temperatura si intensitatea de ardere

- ulterior, pe directia focarelor principale, va actiona cu jeturi puternice si tevi perforate care sa patrunda in masa sirelor

pentru a stinge focarele in adincime

- umecteaza si stinge paiele sau balotii aprinsi,, evacuati din sira incendiata.

Atunci cand se vor folosi buldozere sau alte utilaje pentru rasturnarea si desfacerea sirelor, servantul 1 va actiona in urma

acestora, asupra materialului descoperit, cu jet pulverizat sau compact, dupa caz. Periodic, va stropi cu jetul rezervoarele cu

combustibil ale utilajelor care actioneaza.

In actiunea de stingere la lanurile de cereale, apa se va folosi si sub forma de jet pulverizat. Totodata, se va combina

actiunea apei cu baterea cu maturi sau furci si acoperirea incendiului cu mase pulverulente.

c) Servantul 3 :

- actioneaza pentru stingerea scinteilor folosind maturi de nuiele

- scoate paiele din sira, incepind cu partea de sus, si le pune pe un loc liber pentru a fi stropite de servantul 1

- foloseste cangea sau furca pentru desfacerea sirelor, in special a celor de furaje balotate

- intinde, ajutat dealti servanti, prelate pentru protectia sirelor neincendiate.

La lanuri, actioneaza prin batere cu maturi de nuiele sau ajuta servantul 1 la manevrarea dispozitivului pe timpul lucrului

din mers.

Art.161. Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de hartie, celuloza, bumbac, tesaturi si fire.

a) Modul de lucru al servantului 1 pentru localizare:

- actioneaza cu jet pulverizat asupra materialelor combustibile din imediata apropiere a focarelor, evitind umectarea celor

neamenintate de incendiu

- mentine in stare de umiditate prelatele asezate pe materiale

b) Modul de lucru al servantului 1 pentru lichidare:

-initial, actioneaza cu jet pulverizat asupra intregii suprafete aprinse pentru a reduce temperatura si intensitatea de ardere

- cauta focarele din adincime asupra carora actioneaza cu jet compact, dupa stingerea incendiului la suprafata

- actioneaza cu jet pulverizat asupra materialelor scoase din stiva de catre servantul 3 si asigura stingerea acestora pe locul

de evacuare.

Daca materialele sint depozitate in subsoluri sau in alte locuri inchise, folosind debite mari, va urmari inundarea incaperilor.

c) Servantul 3:

- scoate baloturile incendiate pe un loc liber pentru a fi stinse cu jet pulverizat de catre servantul 1

- transporta baloturile neincendiate pe locurile de evacuare

- acopera cu prelate stivele vecine cu cele incendiate.

Art.162. Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de cereale

a) Servantul 1 se amplaseaza

- cat mai aproape de focar, pe acelasi plan cu acesta sau mai sus, pe elementele de constructie sau pe podete, platforme

improvizate

- pe scari exterioare, amplasate in partea stinga a ferestrelor.

Modul de lucru pentru lichidare:

- actioneaza cu jet pulverizat asupra suprafetelor incendiate

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- actioneaza cu tevile perforate sau, in lipsa acestora, cu jet compact pentru stingerea focarelor in interiorul gramezilor de

cereale.

Dupa lichidarea incendiului, supravegheaza evacuarea cerealelor si lichideaza eventualele focare folosind jetul pulverizat.

c) Servantul 3

- initial, actioneaza in sprijinul servantului1 pentru stingerea elementelor de constructie

- utilizand lopata si alte mijloace, indeparteaza straturile de cereale pentru descoperirea focarelor

- participa la evacuarea cerealelor pe locurile ordonate

- participa la intinderea prelatelor peste cereale

- amenajeaza platforme pentru amplasarea servantului 1 pe gramezile de cereale

- ajuta servantul 1 la executarea manevrei de dispozitiv

- asigura servantul 1 pe timpul lucrului pe gramezile de cereale.

Art.163. Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la mase plastice.

a) Modul de lucru al servantului 1 pentru localizare:

- actioneaza cu jet de apa pulverizat sau cu spuma asupra maselor plastice din apropierea focarului

- raceste cu apa elementele portante ale constructiei si instalatiilor.

b) Modul de lucru pentru lichidare:

- actioneaza cu pulberi stingatoare, spuma sau apa pulverizata pentru stingerea suprafetelor si scurgerilor de mase plastice

aprinse

- foloseste accesoriile de protectie corespunzatoare substantelor toxice degajate de arderea maselor plastice.

c) Servantul 3

- actioneza in apropierea servantului1 si executa degajari de materiale pentru a asigura conditii de lucru

- ia masuri de executare a deschiderilor pentru evacuarea fumului si gazelor

- actioneaza pentru evacuarea materialelor care nu pot fi evacuate.

9.4. tehnica lucrului pentru stingerea incendiului de lichide combustibile

Art.164. Incendiile de lichide combustibile.

a) Servantul 1 se amplaseaza

- cat mai aproape de focar

- cu vintul sau curentii de aer in spate sau lateral

- la aceeasi inaltime cu suprafata lichidului incendiat sau pe sol.

Modul de lucru pentru localizare

- actioneaza cu jet de apa folosind tevi ci debite mari pentru racirea rezervoarelor vecine

- stinge focarele rezultate din imorastierea sau debordarea lichidului combustibil aprins

- cu ajutorul spumei, opreste propagarea incendiului pe conductele tehnologice sau instalatiile de canalizare

- raceste conductele, recipientele si instalatiile din apropierea focarului

- cu ajutorul instalatiilor de producere a spumei participa la realizarea unui strat de spuma de protectie in rezervoarele

vecine cu cel incendiat.

Incetarea raciri cu apa a rezervoarelor incendiate se face la ordinul comandantului stingerii.

Pentru lichidare se actioneaza, de regula, combinat, folosindu-se spumele si pulberile stingatoare, astfel:

- cu spuma, folosind instalatiile existente, tevile manuale, lansatoarele, tunurile fixe, remorcabile sau transportabile;

servantii 1 care lucreaza cu spuma vor continua refularea si dupa lichidarea arderii, pina la realizarea unui strat uniform pe

suprafata incendiului

- pentru lichidarea arderi produselor care se scurg din instalatii sau rezervoare, actioneaza cu jeturi de apa sau spuma, iar

acolo unde este posibil se va actiona concomitent si cu pulberi stingatoare.

Inceperea si incetarea lucrului cu spuma se va face numai la ordinul comandantului stingerii.

Se interzice refularea apei in locurile unde se lucreaza cu spuma, precum si indepartarea jetului spre suprafata incendiata

inainte de obtinerea spumei de calitate corespunzatoare.

In rezervoarele cu produse negre sau titei se interzice introducerea apei pentru a evita producerea fierberii acestora si

debordarea produsului incendiat.

Stingerea tortelor aprinse la partea superioara a rezervoarelor se realizeaza prin inchiderea capacelor, gurilor de vizitare,

acoperirea cu prelate de azbest sau foi de cort umezite, precum si prin actiunea combinata.

Pentru stingerea lichidelor combustibile revarsate pe sol intr-un strat de cel mult 5 cm grosime, se poate actiona cu apa

pulverizata, nisip sau pamint. La grosimi mai mari se actioneaza numai cu pulberi si spuma, pulberi stingatoare sau apa

pulverizata.

b) Servantul 3 se amplaseaza

- inapoia servantului 1 caruia ii va asigura protectia

- in locurile stabilite pentru executarea unor operatii in sprijinul celei de stingere.

Modul de lucru pentru localizare

- executa stingerea focarelor de pe sol, produse de scurgerile de lichide combustibile la vegetatia uscata sau alte materiale,

prin batere sau folosind stingatoare manuale, prelate de azbest, mase pulverulente

- executa diguri sau santuri pentru oprirea sau dirijarea scurgerii lichidelor combustibile revarsate.

Modul de lucru pentru lichidare

- ajuta pe servantul 1 sa-si ocupe pozitia de lucru, sa execute manevre de dispozitiv sau sa se retraga, in caz de pericol

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- evacueaza vasele usor transportabile in locuri ferite de efectul incendiului.

Art.165. Incendii de lichide combustibile polare. Pentru stingerea acestor incendii se vor respecta prevederile art.163, cu

urmatoarele precizari:

- pentru lucrul cu spuma anticaloric, servantii vor folosi accesoriile de producere a spumei mecanice din dotare

- jetul de spuma se introduce in rezervor cu ajutorul capului deversor sau prin proiectarea acestuia pe un panou montat la

partea superioar a rezervorului

- stingerea cu apa se poate realiza in bune conditii la produsele de pe sol sau in rezervoarele in care nivelul lichidului se afla

in treimea inferioara, folosindu-se si proprietatea acestora de a fi miscibile cu apa.

Datorita toxicatiei relativ ridicate a unor produse, toti servantii care actioneaza in sectorul de stingere vor fi echipati cu

accesoriile de protectie corespunzatoare.

Art.166. Stingerea unor compusi chimici ce se aprind si reactioneaza in contact cu apa. In acest caz:

- servantul 1 va actiona cu pulberi stingatoare, pina la realizarea pe suprafata incendiata a unui strat suficient de gros, care

sa impiedice reaprinderea

- dupa stingere, se procedeaza la evacuarea produselor, folosindu-se instalatiile existente sau vase metalice

- stingerea incendiului de butil-litiu se poate realiza si cu hidrocarburi halogenate sau gaze inerte, urmarindu-se realizarea

unei concentratii de 37% de dixid de carbon sau 45% azot

- servantii 1 si 3 vor fi echipati cu costumele anticalorice, masti contra fumului si gazelor sau aparate izolante.

9.5 Tehnica lucrului pentru stingerea incendiului de gaze combustibile

Art.167. Gaze combustibile depozitate in rezervoare si recipiente, la presiunea atmosferica sau lichefiate.

a)Servantul 1 se amplaseaza:

- cat mai aproape de focar, adapostit si cu posibilitati de retragere, in caz de pericol

- cu vintul in spate sau lateral

- in cazul terenului in panta, la un nivel superior cotei depozitului.

Modul de lucru pentru localizare

- actioneaza cu apa folosind tevi cu diametre mari pentru racirea rezervoarelor sau a instalatiilor vecine

- participa la realizarea perdelelor de apa

- participa la reducerea concentratiei de gaze combustibile prin stropirea norului cu apa sau abur.

Modul de lucru pentru lichidare

- stingerea gazelor, de regula, prin inchiderea ventilelor, astuparea orificiilor prin care se scurg, dirijarea la rezervoarele de

avarie sau la falca

- stingerea flacarilor prin actiunea combinata a jeturilor de apa cu a pulberilor stingatoare, numai daca exista

posibilitatea captarii gazelor.

Servantii 1 care primesc misiunea de a raci rezervorul vor asigura imediat intrarea rapida in functiune a tunurilor de apa

sau, in lipsa acestora, a tevilor de tip B, urmarind ca actiunea de racire sa nu determine stingerea flacarii, daca comandantul

stingerii nu a luat aceasta hotarare.

In cazul cind incendiul s-a produs intr-un depozit de butelii cu gaze combustibile, lichidarea arderii se va realiza in cel mai

scurt timp, folosindu-se jeturile de apa, combinate cu actiunea pulberilor si racirea intensa a tuburilor buteliilor.

Pentru stingerea oxidului de etilena, servantii vor actiona numai cu apa in cantitate mare.

Dupa caz, se vor folosi accesoriile de protectie individuala.

b) Servantul 3 se va amplasa in apropierea servantului 1.

Modul de lucru

- ajuta servantul 1 sa ocupe pozitia de lucru

- participa la evacuarea buteliilor sau a altor recipiente de dimensiuni mici

- participa la stingerea tortelor folosind patura de azbest, foaia de cort umezita sau mijloace imprivizate.

9.6.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor de prafuri combustibile si pulberi

metalice

Art.168. Incendii de parafuri combustibile.

a) Servantul 1 se amplaseaza

- in incaperile invecinate cu zona incendiata

- pe locurile de evacuare a sacilor, lazilor, cu prafuri combustibile

- cat mai aproape de focar, la celasi nivel cu aceasta sau mai sus

- in cadrul usilor, ferestrelor sau in spatele elementelor portante ale constructiilor

Modul de lucru pentru localizare

- supravegheaza incaperile vecine zonei incendiate si actioneaza pentru stingere, cand este cazul.

Modul de lucru pentru lichidare

- umecteaza materialele combustibile din zona invecinata incendiului

- opreste propagarea incendiului pe canalele tehnologice, instalatiile de ventilatie, traseele benzilor transportoare

- actioneaza cu jet de apa pulverizat pentru umectarea si depunerea prafului aflat in suspensie in aer

- actioneaza cu jet compact pentru racirea elementelor de constructie si a instalatiilor existente in zona incendiata.

In incaperile in care praful combustibil este depozitat in vrac sau in cele in care pe elementele de constructie sau pe

instalatii sint depuneri in cantitati mari, servantul 1 va evita folosirea jetului de apa compact direct asupra prafului, pentru a

nu se crea pericolul de formare a amestecurilor explozive; in aceste situatii va utiliza apa sub forma pulverizata.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea servantului 1.

Modul de lucru

- ajuta servantul 1 sa-si ocupe pozitia de lucru si sa execute manevra de dispozitiv

- participa la evacuarea materialelor si a prafului ambalat

- executa deschideri in canalele tehnologice, de ventilatie, transport pneumatic, sau participa la demontarea unor segmente

din acestea

- executa desfaceri in elementele de constructie pentru descoperirea focarelor.

Art.169. Incendii de pulberi metalice. Metalele utilizate mai frecvente sub forma de pulberi si care, in anumite conditii, se

pot aprinde, cu degajari mari de temperatura, sint specificate in tabelul urmator, impreuna cu substantele stingatoare ce se

recomanda a se utiliza la stingere:

a) Servantul 1 se amplaseaza pentru localizarea si lichidare in spatiile invecinate zonei incendiate, la o distanta care sa-i

asigure protectia, eficienta substantei stingatoare utilizate siretragerea in caz de pericol.

Modul de lucru pentru localizare:

-protejeaza instalatiile, aparatura si substantele combustibile folosind prelate de azbest umezite sau apa sub forma

pulverizata

- evita contactul apei cu pulberile metalice pentru a preveni reactiile violente ce se produc in acest caz

- foloseste pentru lichidare numai substantele stingatoare adecvate, iar cand acestea sant insuficiente participa la

indepartarea pulberilor si substantelor combustibile amenintate, pina la incetarea arderii.

Grosimea stratului de substanta stingatoare utilizata la stingere trebuie sa asigure izolarea suprafetei incendiate de oxigenul

din aer si va fi mentinuta pina la scaderea temperaturii sub valoarea de reaprindere.

Servantii folosesc accesoriile de protectie impotriva temperaturilor inalte, radiatiilor infrarosii si ultraviolete.

b)Servantul 3 se amplaseaza in imediata apropiere a servantului1, respectind aceleasi reguli pentru protectie.

Modul de lucru pentru localizare

- participa impreuna cu servantul 1 si alte categorii de personal la acoperirea cu prelate de azbest umezite a instalatiilor,

aparaturii si substantelor combustibile invecinate.

Modul de lucru pentru lichidare

- transporta si pune la dispozitia servantului 1 mijloacele si substantele de stingere necesare

- ajuta servantul 1 la imprastierea cu lopata a substantelor stingatoare pe suprafata incendiata

- participa la evacuarea materialelor combustibile din zona de ardere.

9.7.Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor speciale

Art.170. Incendii la generatoare de curent electric

a) Servantul 1 se amplaseaza

- pe un loc cat mai apropiat de focar si izolat fata de sol, numai dupa intreruperea curentului electric.

Modul de lucru

- actioneaza cu stingatorul cu pulbere si CO2 sau cu pulbere de la AspPA, cand arderea se manifesta la excitator

- actioneaza pentru stingere cu jet pulverizat de apa numai dupa ce generatorul a fost scos de sub tensiune

- cand pe timpul lucrului simt furnicaturi in corp, dirijeaza jetul in afara cladirii sau opreste apa.

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea servantului 1 pe un loc izolat fata de sol.

Modul de lucru

- transporta si pune la dispozitia servantului 1 stingatoare necesare

- ajuta servantul 1 la manevrarea dispozitivului

- supravegheaza instalatia si indica servantului 1 locurile ascunse unde se manifesta arderea

- evacueaza materialul combustibil din apropierea focarului

- executa evacuarea fumului si ventilarea incaperii unde are loc incendiul.

Art.171 Incendii la transformatoare

a) Servantul 1 se amplaseaza

- cat mai aproape de focar, la acelasi nivel sau mai sus, cu posibilitatea de retragere rapida , in caz de nevoie

- pe autoscara, cand transformatorul este la inaltime.

Modul de lucru

- incepe actiunea de stingere numai dupa scoaterea de sub tensiune si punerea la pamant a instalatiilor

- supravegheaza canalele de cabluri electrice si actioneaza pentru a opri propagarea incendiului prin intermediulu

acestora

- actioneaza pentru racirea cuvei transformatorului evitand indepartarea jetului de apa catre bobinele acestuia, catre

conductori sau aparate electrice

- foloseste pulberile stingatoare sau spuma pentru stingerea uleiului civei transformatorului

- foloseste pulberile stingatoare cand uleiul este scurs in groapa de ulei, iar bobinajul din interiorul cuvei arde

- actioneaza cu pulberi stingatoare, spuma mecanica sau sau apa pulverizata pentru stingerea uleiului revarsat.

Cand transformatorul se afla in incaperi se foloseste, se regula hidrogeneratorului pentru spuma usoara.

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea servantului 1.

Modul de lucru

- ajuta servantul 1 sa actioneze asupra focarului cu stingatoare manuale, tevi de apa, spuma sau pulberi stingatoare

- evacueaza materialele combustibile din apropierea focarului.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.172. Incendii produse la liniile de inalta tensiune

a) Servantul 1 se amplaseaza la urmatoarele distante fata de conductori

Modul de lucru

- actioneaza cu pulberi stingatoare sau apa asupra materialelor combustibile aprinse de pe sol si pentu stingerea stilpilor

aprinsi la, baza saun lapartea superioara, numai dupa intreruperea curentului electric.

- in cazul arderii conductorilor, nu va actiona pentru stingere, ci va urmari numai intreruperea curentului electric de catre

personalul de specialitate.

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea servantului 1, respectind aceleasi regului/

Modul de lucru

- indeparteaza materialele combustibile din zona de ardere

- transporta si pune la dispozitia servantului 1 stingatoarele necesare

- participa la actiunea de stingere, folosind masele pulverulente.

Art. 173. Incendii produse la linii de joasa tensiune.

a) Servantul 1 se amplaseaza in apropierea stilpului incendiat, lateral fata de conducatorii electrici.

Modul de lucru

- pina la intreruperea curentului electric actioneaza pentru stingere cu pulberi stingatoare sau stingatoare cu CO2

- dupa intreruperea curentului electric, actioneaza pentru stingere cu apa si spuma.

b) Servantul 3 se amplaseaza in apropierea servantului 1, cu care va coopera si respecta aceleasi reguli la amplasare.

Modul de lucru

- pune la dispozitia servantului 1 stingatoarele si accesoriile necesare

- indeparteaza materialele combustibile din apropierea focarului

- participa la actiunea de stingere folosind masele pulverulente.

Cap.X.Securitatea servantilor

Securitatea servantilor

Art.174. Pe timpul recunoaterii. Pentru asigurarea securitatii servantilor pe timpul recunoasterii este necesara:

- asigurarea functionarii ireprosabile a aparatelor izolante si mastilor contra fumului si CO2

- patrunderea in incaperile cuprinse de flacari pe scari fixe si numai in cazurile extreme pe scari manuale

- deschiderea cu atentie a usilor. La deschiderea unei usi spre interior, servantul se va dispune la adapostul acesteia,

tragand-o spre el. Daca usa se deschide spre exterior, operatiunea se executa stind la adapostul peretelui, lateral fata de

aceasta

- patrunderea si inaintarea in incaperile incendiate, taras, aplecat sau in picioare, in raport cu gradul de concentrare a

fumului, la diferite inaltimi ale incaperii

- intrarea in incaperile inundate cu fum sau substante toxice numai dupa asigurarea prealabila cu cordita si stabilirea codului

de semnale

- inaintarea numai de-a lungul peretilor, in incaperile unde exista pericol de prabusire a palnseelor superioare

- incercarea pardoselii prin ciocnituri cu ranga si inaintarea pe linga pereti in incaperile in care exista fum in cantitati mari si

care sint situate deasupra etajului incendiat

- memorarea drumului parcurs la recunoastere si marcarea intrarii cu un felinar, lanterna, proiector, pentru a fi asigurate

conditiile de intoarcere

- interzicerea intrebuintarii mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa in incaperile cu pericol de explozie

- folosirea procedeelor a autosalvare in cazul in care drumul de inapoiere a fost blocat de incendiu, daramaturi

- determinarea gradului de toxicitate din incaperi, folosindu-se PHR-54.

Art.175. Pe timpul lucrului la cladirile inalte si instalatiile in aer liber. Pentru a evita accidente ce s-ar putea produce prin

caderea servantilor care lucreaza pe acoperisuri sau instalatii se vor lua urmatoarele masuri

- asigurarea cu cordite de salvare a tuturor servantilor care lucreaza pe acoperisuri sau instalatii inalte, fixate de puncte

solide de sprijin sau tinute de alti servanti

- fixarea liniilor de furtun de elementele rezistente ale constructiilor sau instalatiilor

- inaintarea pe acoperisuri numai de-a lungul coamei, iar in cazul instalatiilor, pe scarile de acces ale acestora, evitindu-se

contactul cu conductorii alectrici si conductele tehnologice

- pe acoperisurile inalte, inclinate si in alte conditii asemenatoare se va lucra cu tevile numai in pozitia in genunchi sau

culcat

- sa se tina seama de starea de starea invelitorii de tabla la constructiile incendiate sau de schelaria instalatiei; daca acestea

sunt incalzite pina la incandescenta, creste pericolul de ptabusire; daca numai o parte din invelitoare este incalzita pina la

incandescenta, deplasarea pe acoperis nu trebuie sa se faca mai aproape de 2-3 m de marginea locurilor incandescente si de

cel mult 1-2 m fata de servanti

- se va evita concentrarea mai multor servanti pe portiunea mica a acoperisului sau instalatiei

- sa se asigure printr-un semnal dinainte stabilit retragerea servantilor de pe locurile periculoase

- prevenirea accidentarii servantilor care lucreaza prin supravegherea permanenta a starii acoperisului si in mod special, a

starii grinzilor de legatura de la acoperisurile plate,a grinzilor principale la acoperisurile in forma de bolta; in cazul

instalatiilor, sa se supravegheze atat locul de actiune, cat si instalatiile vecine.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Locurile cele mai sigure pentru pozitiile de lucru ale servantilor sant cladirile sau instalatiile vecine celei incendiate,

stabilite cu personalul de specialitate al obiectivului.

Art.176. Pe timpul lucrului in hale industriale mari.

Securitatea servantilor pe timpul stingerii incendiilor in hale industriale mari se asigura astfel:

- in interior, servantii vor sta in apropierea peretilor si a deschiderilor practicate in acestia pentru a se putea evacua in caz

de prabusire a acoperisului

- pentru lucrul pe acoperis, cand o substanta mare este ocupata de luminatoare, se vor folosi scari manuale cu ajutorul

carora se vor amenaja treceri peste acestea

- se va supraveghea permanent starea elementelor de constructie, stabilindu-se semnale de avertizare pentru parasirea

locurilor periclitate.

Art.177 La intreruperea curentului electric. Pentru a evita electrocutarea servantilor se vor lua urmatoarele masuri:

- intreruperea curentului de la reteaua de inalta tensiune numai de catre specialisti

- interzicerea accesului in cabinele de transformatori cu instalatii de distribuire a curentului, in statii electrice a stilpului,

mai intai a celui de jos, apoi a celui de sus

- intreruperea curentului electric numai de catre servantii echipati cu cizme si manusi de cauciuc

- stingerea aparatelor si instalatiilor ce se gasesc sub tensiune numai cu agenti stingatori care nu sint buni conducatori de

electricitate si numai conform indicatiilor date de personalul tehnic al obiectivului.

Art. 178. Pe timpul stingerii incendiilor. Pentru asigurarea securitatii servantilor se vor lua urmatoarele masuri

- echiparea servantilor, dupa caz, cu ,masti contra fumului si CO, sau aparate izolnate, pe timpul executarii lucrului in

incaperile inundate cu fum, vapori si gaze tixice

- protejarea sefilor de teava impotriva actiunii flacarilor cu costume de protectie anticalorica sau prin jeturi de apa sub

forma de ploaie

- asigurarea cu carligul de siguranta de balustrade a servantilor care lucreaza pe scari

- fixarea cu ajutorul corditelor de legat furtunuri a liniilor de furtun ridicate la inaltimi

- asigurarea iluminatului pe timpul lucrului, ziua in patrile intunecoase ale cladirilor iar noaptea in orice parte a cladirii

- fixarea cailor de retragere pentru servantii care lucreaza in incaperile incendiate

- supravegherea continua de catre servanti, pe timpul lucrului, a starii si comportarii constructiilor prabusite si alaltor

elemente ale cladirilor sau constructiilor

-retragerea la timp a servantilor, in locuri sigure sau in adaposturi dinainte stabilite, in cazul pericolului se surpare sau

explozie

- inlocuirea periodica a servantilor care lucreaza in sectoarele periculoase ale incendiului

- interzicerea manevrarii de catre servanti a instalatiilor tehnologice, fara avizul organelor de specialitate

- asigurarea servantilor pe timpul lucrului pe navele maritime si fliviale pentru evitarea caderii in apa

- cunoasterea temeinica a semnelor si semnalelor.

Timpul maxim lucrat in conditii normale de un servant fara a fi schimbat este se 6 ore. In cazul lucrului in conditii grele ,

timpul de lucru va fi fixat de comandantul interventiei si urmarit permanent de comandnatii de grupe.

Cap.XI.Tehnica alimentarii cu apa

Art. 179 Alimentarea directa este modul de alimentare in care autospeciala este amplasata la sursa si refuleaza apa direct

asupra incendiului.

Sursele de apa pot fi:

- naturale

- srtificiale

Alimentarea din surse naturale

Alimentarea din lacuri se poate executa cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa existe rampa amenajata sau malul sa fie tare si abrupt, fara a mai necesita amenajari

- adincimea apei in locul ales sa fie de cel putin 50 cm, pentru a acoperi sorbul. Daca adincime apei este mai mica , se va

amenaja o groapa

- fundul lacului sa fie pietros sau nisipos, iar daca este malit si cu alge, sorbul se va intyroduce in cosul pentru sorb si se va

aseza pe un podium de scindura.

Pentru amenajarea locurilor de alimentare este necesar ca lucrarile sa se execute in cel mult 8 minute pentru autospecialele

din APCT SR-114 si 39 minute pentru cele de tipul APCA R 12215, timp in care acesta pot lucra cu o teava tip C, ajutaj

18mm, la o presiune de 2-2,5 atmosfere.

Alimentarea din rauri se poate face din vad, de pe rampa de alimentare sau de pe poduri, astfel

- pentru alimentarea din vad autospeciala se amplaseaza la 2 m de cursul de apa;

- pentru alimentarea de pe pod se opreste autospeciala pe partea carosabila in directia de deplasare, tuburile de absorbtie

fiind trecute oe sub parapet, astfel incat cotul tubului sa nu depaseasca axul pompelor.

Cand alimentarea se face de pe sol, se va avea in vedere ca distanta de la oglinda apei si pina la axul pompierilor sa nu

depaseasca inaltimea inscrisa in caracteristicile tehnico-tactice ale tipului de masina respectiv.Atat la alimentarea din vad,

cat de pe rampa sau poduri, sorbul va fi orientat contra curentului de apa.

Alimentarea din surse artificiale

Alimentarea din bazine se executa respectind aceleasi reguli ca la alimentarea din surse naturale.

Alimentarea de la gurile de apa de pe reteaua de alimentare, care pot fi :

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

- normale

- ventuze.

Gurile de apa normale sint amplasate pe retele de alimentare cu un diametru pina la 200m.

Alimentarea de la acestea consta in amplasarea autospecialei la circa 3 m de gura de apa si racordarea hidrantli si a tubului

de absorbtie de la masina la sursa.

Gurile de apa ventuze sint amplasate pe retelele de alimentare cu un diametru mai mare de 200 mm. Acestea au in

apropiere un ventil de siguranta, iar pentru folosire se va proceda astfel:

- se monteaza hidrantul

- se deschide gura ventuza

- se desface progresiv, cu cheia, ventilul de siguranta, pina ce aerul din conducta a fost evacuat si a inceput sa iasa, apoi se

lucreaza ca la o gura normala.

Alimentarea directa a autospecialelor prezinta unele particularitati.

Distanta maxima pina la care poate fi folosit acest mod de alimentare este determinata de dotarea cu furtun a

autospecialelor, astfel la

- APIC TV-D12 M 140m (200m)

-APCA SR-114 300m (400m)

- APCA R12215 DFA 400m (600m din care 100m furtun tip D)

- APCT SR-114 si APCT R8135 FA 400m (500m)

- APCI R 12215 si ATI SR-114 240m (300m)

- ATI R 12215 DFA 300m (400m)

- AspLS R 19215 DFK 320m (400m).

Atunci cand incendiul nu este de proportii si nu necesita cantitati mari de apa, distanta alimentarii directe poate fi marita de

lungimea unei singure linii de furtun B la care , prin reductie sau distribuitor, se prelungeste furtunul C.

La stabilirea presiunii pentru lucru se va tine cont de:

- pierderile de presine datorate distantei si diferenteide nivel

- debitul necesar la locul incendiului.

Art. 180. Alimentarea prin intreruperea continuitatii.

Acest mod de alimentare se foloseste atunci cand sursa de apa este mai departe decit distanta maxima a alimentarii directe

si se intervin cu o singura autospeciala.

In acest caz , autospeciala, imediat dupa sosire, va actiona asupra incendiului; la terminarea apei din cazan se dezracordeaza

dispozotivul, iar masina se deplaseaza la sursa pentru alimentare, dupa care se intoarce la locul incendiului.

Distanta pina la care se poate folosi acest mod de alimentare este determinata de urmatorii factori:

- natura materialelor care ard

- marimea si intensitatea incendiului

- fortele si mijloacele locale ce pot fi folosite

- sursele de apa existente.

Actiunea de stingere va continua de catre servantii si populatie cu mijloace locale, pe timpul cat autospeciala se deplaseaza

la sursa, unde aliniaza si se inapoiaza. Servantul 4 insoteste autospeciala la alimentare.

Art.181. Alimentarea in releu. Acest mod de alimentare se foloseste cand distanta de la sursa la locul incendiului depaseste

distanta maxima a alimentarii directe si garda de interventie este formata din cel putin 2 autospeciale de lucru cu apa.

Modul de alimentare in releu consta in refularea apei de la sursa de catre o autospeciala catre alta ce actioneaza pentru

stingerea incendiului.

Distanta de la sursa de apa pina la locul incendiului se imparte, de regula, in 3 sectoare de licru:

- sectorul de alimentar, in cadrul caruia sint cuprinse autospecialele; autospeciala de la sursa de apa si primele role de furtun

intinse de la acestea catre incendiu

- sectorul intermediar, in cadrul caruia sint cuprinse dispozitivele si autospecialele pina la primele role de furtun intinse de

la ultimele autospeciale catre sursa de apa

- sectorul de stingere, in cadrul caruia sint cuprinse autospecialele cu dispozitivul de lucru pentru stingerea incendiului.

In cadrul acestui mod de alimentare, servantii vor actiona astfel: conducatorul auto si servantul 4 de la autospeciala ce se

afla la sursa, in sectorul de alimentare; servantii de la autospeciala din sectorul intermediar, in acest sector; servantii de la

autospeciala din sectorul de stingere la localizarea si lichidarea incendiului. La nevoie se pot lua servanti dintr-un sector

pentru intarirea altuia.

In situatia in care sint numai 2 autospeciale, sectorul intermediar va cuprinde numai dispozitivul dintre acestea.

Pentru folosirea modului de alimentare in releu, se vor avea in vedere:

- distanta minima, considerata prin intinderea completa a furtunului tip ,,B” intr-o singura linie, iar a celui tip ,,C” intins pe

2 linii prin distribuitor

- distanta maxima, considerata prin insumarea furtunului ,,B” si ,,C” intins intr-o singura linie.

Atat distanta minima, cat si distanta maxima pot fi micsorate atunci cand comandantul garzii de interventie apreciaza ca

este necesar ca alimentarea sa se faca prin 2 linii de furtun paralele.

In cadrul unui releu , autospecialele se vor amplasa, de regula, astfel:

- cele cu pompe puternice se vor amplasa in sectorul care necesita folosirea celor mai mari presiuni

- cele cu cazan mai mare se vor amplasa in sectorul intermediar si de stingere.

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Art.182. Alimentarea in naveta este modul de alimentare a tuturor autospecialelor. Acest procedeu se foloseste atunci cand

distanta de la sursa la obiectivul incendiat depaseste posibilitatile de alimentare in releu.

In cadrul sistemului de alimentare in naveta se stabilesc 3 pozitii prin care trece obligatoriu fiecare autoapeciala dupa cum

urmeaza:

- pozitia de lucru, din care autospeciala actioneaza asupra incendiului

- pozitia de asteptare, care se va stabili la 50 m departare de pozitia de lucru

- pozitia de alimentare, aflata in locul de unde se alimenteaza cu apa autospecialele.

In momentul in care incepe actiunea de stingere, autospecialele se vor gasi; una in pozitie de lucru, celelalte in pozitie de

asteptare. Autospeciala din pozitia de lucru va refula apa cu debit si presiune mare ,stind cat mai putin in aceasta pozitie.

Cand s-au consumat ¾ din cantitatea de apa din cazan, unul dintre agenti cheama prima autospeciala din pozitia de

asteptare, care se va opri la 0,5- 1m de cea care lucreaza. In momentul terminartii apei se sezracordeaza dispozitivul,

racordindu-se la cea cu cazanul plin.

In continuare, toate autospecialele vor trece prin pozitia de lucru, refuland apa pe linii tip ,,C” cu ajutaje de 12 mm si

presiune de 2,5 atm. Pentru realizarea unui debit de 300 l/min.

Pe timpul actiunii, servantii vor fi repartizati, de regula , astfel:

- servantii 3, in popozitia de alimentare

- servantii 2 var fi folositi ca agenti intre pozitii

- comandantii de grupe vor fi numuti sefii pozitiilor de asteptare si ai agentilor

- seful de garaj va fi seful pozitiei de alimentare

- grupa de la prima masina ce a actionat in pozitie de lucru va ramaine permanent in aceasta pozitie

- servantii ramasi disponibili vor fi folositi pentru eventualele schimbari ale celor din pozitia de lucru sau pentru a actiona

cu galeti, accesorii de taiat si demolat in pozitia de lucru.

Alimentarea in naveta se incadreaza intre 2 limite, o limita minima si o limita maxima.

Distanta minima se calculeaza dupa relatia:

Art.183. Alimentarea mixta. Se considera alimentare mixya atunci cand garda de interventie foloseste simultan mai multe

sisteme de limentare, astfel:

- directa,releu, naveta

- directa,releu

- directa,naveta

- releu,naveta.

In cadrul alimentarii mixte, fiecare mod va trebui organizat complet.

Art.184.Tabele cu datele necesare capaculului modurilor de alimementare cu apa

a)Tabelul debitelor in functie de conducta :

Retea ramificata Diametrul Retea inelara

Conductei in

mm

Debit maxim

L/min

Nr. de autospeciale ce

se pot alimenta

Debit maxim

L/min

Nr. de autospeciale ce

se pot alimenta

80 300 1 500 1

100 600 1 1000 1

125 1000 2 1700 3

150 1400 2-3 2400 4

200 2700 3-4 4600 6-7

250 4800 6 8200 10

300 6400 8-10 11000 12-14

400 10000 12 16000 20

500 17000 20 27000 33

600 27000 33 43000 53

650 32000 40 51000 63

700 38000 48 60000 75

800 53000 66 84000 105

900 74000 91 118000 140

b) Tabelul pierderilor de presiune pe 100 m futun :

Furtun cauciucat Furtun necauciucat

Debit in B C B C

L/min

Linii 1 Linii 2 Linii 1 Linii 2 Linii 1 Linii 2 Linii 1 Linii 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

100 0,025 - 0,17 - 0,05 - 0,38 -

150 0,058 - 0,35 - 0,75 - 0,75 -

200 0,105 0,025 0,62 0,17 0,21 0,05 1,35 0,38

250 0,155 0,038 0,95 0,25 0,31 0,077 2,00 0,56

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

300 0,22 0,058 1,38 0,40 0,44 0,115 2,80 0,775

350 0,29 0,08 1,83 0,48 0,58 0,16 3,80 1,00

400 0,365 0,105 2,38 0,62 0,74 0,205 4,18 1,35

460 0,475 0,135 3,10 0,81 0,97 0,27 6,10 1,74

500 0,555 0,150 3,70 0,95 1,13 0,31 7,10 2,00

560 0,675 0,185 4,60 1,18 1,40 0,38 8,80 2,50

600 0,760 0,22 5,20 1,38 1,60 0,435 10,00 2,80

700 1,05 0,285 7,10 1,83 2,20 0,582 13,60 3,80

800 1,35 0,365 9,50 2,38 2,80 0,71 17,80 4,80

900 1,70 0,455 12,10 2,96 3,50 0,93 - 3,85

1000 2,10 0,555 14,70 3,70 4,30 1,13 - 7,10

1250 3,10 0,83 - 5,60 6,50 1,75 - 11

1300 3,30 0,90 - 6,00 7,00 1,90 - 11,30

1460 3,80 1,05 - 7,10 8,10 2,20 - 13,60

1500 4,40 1,20 - 8,20 9,30 2,50 - 15,60

1600 5,00 1,35 - 9,50 10,60 2,80 - 17,80

1700 5,60 1,50 - 10,80 12,00 3,15 - 20,00

1800 6,20 1,70 - 12,10 13,20 3,50 - -

1900 6,80 1,90 - 13,40 14,50 3,90 - -

2000 7,50 2,10 - 14,70 16,00 4,30 - -

2500 12,00 3,10 - - - 6,50 - -

3000 18,00 4,40 - - - 9,30 - -

c) Tabelul debitelor in functie de ajutaj si presiune

Tipul tevii de refulare si diametrul ajutajului (mm)

Tevi tip „C” Tevi tip „B”

Presiune

(atm) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 41 65 94 128 167 212 267 317 378 444 515 592

1,5 56 81 116 158 206 260 322 381 464 544 631 725

2 58 93 135 128 238 301 372 450 529 536 729 837

2,5 65 104 151 204 266 337 416 503 599 703 815 936

3 71 114 165 223 292 369 456 551 656 770 893 1024

3,5 77 123 178 241 315 399 492 595 708 832 964 1107

4 82 132 110 258 337 426 526 636 758 889 1031 1184

4,5 87 139 202 273 357 452 558 675 803 943 1093 1220

5 92 147 213 288 376 475 588 712 848 995 1151 1323

5,5 97 1,54 224 302 395 500 617 746 888 1042 1209 1388

6 101 161 234 316 413 522 644 779 928 1089 1262 1450

6,5 105 168 243 329 423 543 671 811 966 1133 1314 1509

7 109 174 253 341 445 564 693 842 1005 1170 1363 1566

7,5 113 180 261 353 461 583 720 871 1038 1217 1411 1621

8 116 186 269 365 476 603 744 900 1071 1257 1457 1674

8,5 120 192 278 376 491 621 767 928 1105 1296 1546 1725

9 124 197 286 387 505 639 789 955 1136 1333 1572 1775

9,5 127 200 289 394 516 654 808 980 1157 1371 1590 1825

10 130 208 302 408 532 657 818 981 1166 1390 1931 1874

10,5 133 213 310 416 545 690 852 1022 1228 1441 1670 1918

11 137 218 316 427 556 707 872 1055 1256 1476 1709 1963

11,5 140 223 324 437 571 723 892 1079 1284 1507 1747 2007

12 143 228 330 446 583 738 911 1102 1312 1540 1785 2050

12,5 - 233 337 456 595 753 930 1126 1330 1572 1822 2092

13 - 237 344 465 607 768 948 1147 1366 1603 1858 2134

13,5 - 242 350 474 619 783 966 1169 1392 1633 1893 2174

14 - 246 357 482 630 797 984 1190 1417 1663 1928 2214

14,5 - - - - - 808 998 1210 1442 1693 1964 2254

15 - 255 369 499 652 825 1019 1232 1487 1722 1966 2292

15,5 - - - - - 835 1032 1251 1490 1751 2030 2331

16 - - - - - - - - - 1779 2063 2568

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

Anexa.1.Tabel cu semne si semnale pentru conducerea subunitatilor de pompieri

Comanda Cu mana Luminoase

Cu cordita(pe timpul cand

servantii lucreaza asigutrati

cu ea)

1 2 3 4

ATENTIUNE Se ridica bratul stang in sus

cu pumnul inchis

Cu lanterna, cu lumina alb,

serie de trei puncte -

IMBARCATI Se ridica ambele brate in sus

si se coboara prin inainte

Cu lanterna cu lumina albase

misca pe vertical in sus si in

jos

-

DEBARCATI

Ambele brate se

incruciseaza jos, apoi se

ridica in sus descriind un

cerc, dupa care se lasa in jos

Cu lanterna cu lumina alba

in sus se tine nemiscata -

PORNITI MOTOARELE Bratul drept se roteste in fata

corpului

Cu lanterna cu lumina alba

se roteste in fata capului. -

OPRITI MOTOARELE Ambele brate se lasa in jos

si se misca prin fata corpului

Cu lantara cu lumina alba

lasata in jos se misca prin

fata corpului, descriind un

semicerc

-

IN LINIE DE

AUTOVEHICULE

Se intind ambele brate

orizontal, lateral

Cu lanterna cu lumina alba

se misca in fata corpului

spre dreapta si spre stanga la

nivelul umarului

-

ADUNAREA GARZII DE

INTERVENTIE

Se ridica bratul drept in sus

si se roteste deasupra

capului, dupa care se

coboara brusc

Cu lanterna cu lumina alba

se roteste deasupra capului -

ADUNAREA

COMANDANTILOR

Se ridica sapca(casca,

caciula ) in sus cu bratul

drept si se roteste deasupra

capului, dupa care se

coboara brusc

Cu lanterna cu lumina alba

Se misca deasupra capului la

dreapta si la stanga descriind

un arc de cerc

-

REALIZATI

DISPOZITVUL

PREMERGATOR DE

INTERVENTIE

Se intind ambele brate

lateral, la inaltimea

umerilor, se aduc in fata si

se desfac lateral, repetand

semnalul pana la inceperea

luarii dispozitivului

Cu lanterna cu lumina rosie

se misca in plan orizontal

spre stanga si spre dreapta

-

REALIZATI

DISPOZITIVUL DE

INTERVENTIE

Se ridica mabele brate in

sus, dupa care se lasa inainte

la inaltimea umerilor(se

repeta de 3-4 ori)

Cu lanterna cu lumina rosie

se misca in plan vertical

descriind un opt

-

GAZE

Se pune masca pe figura.Se

ridica bratul stang in sus si

se pune pe cap

Cu lanterna cu lumina alba

si rosie serie de puncte -

DESCHIDEREA APEI

Ridicarea unui brat in sus cu

palma intinsa(pe partea

stanga-mana stanga, pe

partea dreapta-mana dreapta

)

Cu lanterna cu lumina de

culoare rosie grupe de cate 2

puncte cu intervale distincte

intre ele

Grupe de cate 2 smucituri cu

intervale distincte intre ele,

executate de servantul

executant

INCHIDREA APEI

Ducerea bratului intins

lateral(pe patrea stanga

mana stanga, pe partea

dreapta-mana dreapta)

Cu lanterna cu lumina rosie

es misca deasupra capului la

dreapta si la stanga,

descriind un arc de cerc

Grupe de cate 2 smucituri

lungi, cu interval distinct

intre grupe executate de

servantul asigurat

MARIREA PRESIUNII

Ridicarea unei maini in sus

si indoirea repetata(pe partea

dreapta –mana dreapta)

Cu lanterna cu lumina de

culoare rosie se misca pe

verticala in sus si in jos

Smucituri scurte repetate

executate de servantul

asigurat

Regulamentul instructiei de specialitate a pompierilor militari .

MICSORAREA

PRESIUNII

Ducerea unei maini laterale

si lasarea ei in jos, repetat

Cu lanterna cu lumina rosie

lasata in jos se misca prin

fata corpului descriind un

arc de cerc

Smucituri lungi executate de

servatul asigurat

RETRAGEREA Se ridica bratul stang in sus,

iar bratul drept orizontal

Cu lanterna cu lumina verde

serii repetate de trei puncte

Smucituri lungi, executate

de servantul care asigura